План

Открытого урока

по дисциплине: МДК.01.01  "Технология перевозочного процесса

(по видам транспорта) "

Тема занятия : Расчет показателей суточного плана –графика

Дата проведения:13.11.18г.

Учебная группа: ОПУ-16-1

Преподаватель :  Здюмаева Ольга Ивановна

Место проведения: кабинет № 403

Специальность: 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте

Тип урока:  Курсовое проектирование

Цели занятия:

1.Обучающая:

-научиться рассчитывать основные показатели  суточного плана – графика

-закрепить основные понятия , термины , формулы, которые необходимо знать и применять при защите курсового проекта, а так же при защите ВКР

2. Развивающая: стимулировать познавательную деятельность студентов, развивать навыки логического мышления, анализа, прививать навыки взаимопомощи, развивать творческий потенциал студентов

3. Воспитательная:  воспитывать  ответственное отношение к порученному делу, прививать навыки  как индивидуальной так коллективной работы, прививать любовь к будущей профессии.

Компетенции:

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками |
| ПК 1.2 | Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций |

Форма обучения (по количеству обучающихся )  – групповая

Продолжительность учебного занятия  - 90 мин.

Методы обучения  по степени активности  учебно  –  познавательной деятельности и примеры их реализации:

1.Информационно – сообщающий:

а) беседа

2.Наглядный:

а) работа с суточным планом – графиком , таблицами , формулами.

Средства обучения: Интерактивная доска, ПК, суточный план - график

Междисциплинарные связи: Организация движения ,Техническая эксплуатация и безопасность движения на ж.д.

Литература (основная и дополнительная ):

Основные источники для МДК.01.01:

1.Боровикова, М.С. Организация движения на железнодорожном транспорте: учебник:/БоровиковаМ.С.-Москва:Транспорт,2014-794с.

2.Инструкция ОАО «РЖД» РФ Приложение№8 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации: утверждена 13.05.2015 г.

3.Правила технической эксплуатации железных дорог РФ утв. Приказом Минтранса России от 21.12.10 №286

Ход и содержание урока.

1.Организационный этап

(готовность студентов к занятию (чертеж «суточный план - график», черновик пояснительной записки, калькулятор), проверка присутствующих, заполнение журнала).

Сообщение темы занятия (вводная мотивация)

2. Фронтальный опрос

Вопросы:

- Что показывает суточный план – график?

- Цель суточного плана – графика?

- Что отображают на суточном плане – графике в масштабе времени?

- Что необходимо учитывать при составлении суточного плана – графика?

- Что  используют для составления суточного плана – графика?

- Что рассчитывают по суточному  плану – графику?

3.Изложение нового материала

Расчет показателей работы железнодорожной станции, а именно:

-средний простой транзитного вагона, проходящего железнодорожную  станцию без переработки;

-средний простой транзитного вагона, проходящего железнодорожную  станцию с переработкой :

А) под операциями прибытия и расформирования;

Б) под накоплением;

В) под операциями формирования и отправления.

4.Закрепление материала

Индивидуальный опрос:

- Процесс накопления вагонов

- Пути сокращения простоя вагонов

- Из каких элементов складывается простой транзитного вагона с переработкой.

5.Подведение и итогов,  домашнее задание:

-выводы

-Д\з (оформление пояснительной записки курсового проекта)

Конспект к занятию

Суточным планом - графиком называют графическое изображение работы станции: приема поездов, их обработки в парках и отправления. На планах-графиках отражают также обработку местных вагонов, включая подачи (уборки) на грузовые пункты, погрузку, выгрузку вагонов, сортировку контейнеров и мелких отправок.

Цель суточного плана-графика – согласовать , увязать работу всех цехов станции, их взаимодействия с графиком прибытия и отправления поездов, с работой подъездных путей предприятия, уточнить загрузку отдельных парков, путей, горловин, маневровых локомотивов, определить норму времени нахождения на станции вагонов различных категорий и обработки.

На каждой станции, на основе технологического процесса устанавливают прогрессивные технологические нормы времени на выполнение отдельных операций с составами, вагонами и на обработку составов в каждом парке.

Суточный план-график составляют после разработки нового технологического процесса, ввода новых графиков движения и плана формирования поездов. Он позволяет уточнить потребность в технических средствах и кадрах для выполнения заданного объема работы, наметить способы использования оборудования, рассчитать нормы времени нахождения поездов и вагонов различных категорий на станции, показателей использования технических средств.

По суточному плану-графику рассчитывают нормы времени нахождения на станции вагонов транзитных с переработкой, транзитных без переработки и местных. Для транзитных перерабатываемых вагонов общую по станции норму времени расчленяют на элементы:

- нахождение в парке прибытия;

- расформирование;

- нахождение в сортировочном парке под накопление ;

- формирование состава и выставка его в парк отправления;

- нахождения в парке отправления;

- нахождение под дополнительными операциями (перевеска и проверка груза, экипировка рефрижераторного подвижного состава, переадресовка грузов и др.).

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

Вагонооборот станции это сумма прибывших и убывших за сутки транзитных без переработки , транзитных с переработкой и местных вагонов

В=(П+У)м +(П+У)тр б/п+(П+У)тр с/пр

Средний простой транзитного вагона проходящего на станцию без переработки

(ч)

Где: - вагоно – часы простоя транзитных вагонов без переработки;

- число транзитных без переработки вагонов, отправленных со станции за сутки.

Таблица

| № транзитных поездов | Время прибытия | Время отправления | Время нахождения на станции, час | Кол- во вагонов в составе | Вагона- часы простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Средний простой транзитного вагона , проходящего станцию с переработкой

Средний простой транзитного вагона с переработкой определяется по пяти элементам

; в час

Где: Tпр – простой от прибытия до начала перестановки на вытяжку

Tрасф- простой от начала перестановки до окончания расформирования.

Tн- простой под накоплением

Tф- простой от начала формирования до окончания перестановки в парк отправления.

Tот- простой от окончания перестановки до отправления с учётом ожидания отправления.

Под операциями прибытия и расформирования.

| № поезда, прибывшего в разборку | Кол-во тр-х с/п вагонов | Время прибытия | Время оконч.операций по прибытии с учётом ожидания | Продолжительность обработки по прибытию | Вагона- часы простоя по прибытию | Время оконч. Расф. | Продолжительность расф.часы | Вагоно-часы расформирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| итого | = |  |  |  | = |  |  | = |

tтрс/п .пр=Втрс/п/Uтрс/п

tтрс/п.расф=Втрс/п/Uтрс/п

Простой под накоплением.

| Остаток вагонов | Количество прибывших вагонов | Всего вагонов на пути | Простой под накоплением | Вагоно – часы накопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Накопление на ст.М |
| Накопление на участок М-Н |
| Накопление на ст. О |
| Накопление на ст.М-О |
| итого |  |  |  |  |

Tн=Вн/Uн

Под операциями формирования  и отправления

| Номер поезда своего формирования | Кол-во тр. C/п вагонов | Время начала формирования | Время окончания формирования | Продолжительность формирования | Вагоно-часы формирования | Время отправления поезда | Продолжительность операции по отправлению | Вагоно-часы простоя по отправлению | Назначение поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средний простой транзитного с переработкой вагона составит:

- под операциями формирования с учетом перестановки

(ч)

где Вф- общие вагоно-часы формирования;  Uот- количество отправленных вагонов своего формирования;

(ч)

Где: Вот- общее вагоно-часы простоя под отправлением

7.3.4 Составление графика обработки транзитного вагона с переработкой.

| Наименование операций | Продолжительность , в час. | Время , мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прибытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расформирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправлен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средний простой на станции с местным грузом

| Остаток от предыдущих суток | прибытие | Простой от прибытия до начала грузовых операций | Вагоно-часы простоя от прибытия до начала гр. операций | Количество вагонов участвовавших в грузовых операциях | Простой под грузовыми операциями, ч | Вагоно-часы простоя под грузовыми операциями | Простой от окончания грузовых операций до отправления | Вагоно-часы простоя от окончания грузовых операций до отправления | Отправление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № поезда | Время прибытия | Количество местных вагонов |  |  |  |  |  |  |  | № поезда | Время отправления | Количество отправленных вагонов | Назначение поездов |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент сдвоенных операций

Ксдв=Uп+Uв/Uм =

где Uп – количество погруженных вагонов;

Uв -  количество выгруженных вагонов;

Uм – количество вагонов, принимавших участие в грузовых операциях.

Простой вагона под одной грузовой операцией

tм= tм/Ксдв=

где tм – средний простой местного вагона.

Норма рабочего парка вагонов на станции

Норма транзитных вагонов без переработки

n= Uтр б/п · t тр б/п  /24

где - Uтр б/п  – количество прибывающих транзитных б/п вагонов.

Норма транзитных вагонов с переработкой

n=  Uтр с/п · t тр с/п /24 /сут;

где - Uтр с/п– количество прибывающих транзитных  с/п вагонов.

Норма вагонов с местным грузом

n=  Uм· t м /24 =/сут;

где -  Uм – количество прибывающих транзитных б/п, с/п и местных вагонов.

nр=nфтр.б/п+nфтр.с/п+nфм =

Фактическое наличие рабочего парка на станции по суточному плану-графику на 18.00-       вагонов

Коэффициент использования маневровых локомотивов

Lм='Тман/М(1440-tэк);

где 'Тман – суммарное время работы за сутки маневровых локомотивов на станции;

М – число локомотивов, работающих на станции;

tэк – время  экипировки каждого локомотива в минутах за сутки

Коэффициент использования приемоотправочных путей

dо=Тзан/1440·n,

Где Тзан общее время занятия приемо-отправочных путей всеми технологическими операциями; n – количество приемо-отправочных путей

Производительность маневровых локомотивов.

Wл= Uтр с/п+2Uм/М

где Uтр с/п и Uм – количество отправленных транзитных с переработкой и местных вагонов.

Технологическая карта открытого  урока

По дисциплине: МДК 01.01  "Технология перевозочного процесса  (по видам транспорта) "

|  | Действия преподавателя | Действия студентов | Методическое обоснование | Время урока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент | Проверка готовности группы. Заполнение журнала. | Настраиваются на рабочий лад. | Закладывается установка на всё занятие | 5 минут |
| 2. Вводная мотивация | Ставит цели занятия, метод проведения. | Внимательно слушают порядок проведения занятия | Осуществляется логическое обоснование занятия | 3 мин. |
| 4. Фронтальный опрос | Краткая проверка знаний по отражаемой теме (в виде диалога ) | Отвечают на задаваемые вопросы | Происходит настрой на индивидуальнуюработу | 7 минут |
| 5. Профессиональный этап | Объясняет материал.Наблюдает за работой, комментирует по необходимости | Студенты выполняют задания. | Общая мыслительная деятельность обостряет и ускоряет процесс | 70 минут |
| 7. Заключение. Итоги занятия. | Подведение итогов занятия,выдача домашнего задания | Слушают, оценивают свою работу, записывают д\з. | Оценка любой работы мотивирует старание студентов на лучшее обучение | 5 минут |