ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Автор:

Сергеев Михаил Алексеевич мастер производственного обучения

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» г. Костромы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТЫЙ УРОК

учебной практики

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

на тему: «Плоскостная разметка заготовок»

г. Кострома 2018 г.

Технологическая карта учебного занятия

УП.01.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

Тема: Подготовительно-сварочные работы.

Тема занятия: Плоскостная разметка заготовок.

Тип занятия: Урок формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное (изучение нового учебного материала, формирование практических умений и навыков, повторение изученного ранее материала).

Время: 6 часов.

Цель занятия: обучение подготовке под разметку обработанной и необработанной поверхностей; получение навыков использования разметочных инструментов, выполнения разметки и накернивания разметочных рисок.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов проведения плоскостной разметки заготовок.

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении плоскостной разметки заготовок.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам;

Пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ;

Способствовать развитию самостоятельности студентов.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению плоскостной разметки заготовок.

Требования к результатам усвоения учебного материала.

Студент в ходе освоения темы занятия учебной практики должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при сварке

уметь:

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла.

В ходе занятия у студентов формируются

Профессиональные компетенции:

ПК 1.  Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Методы обучения: – словесный (рассказ, беседа), практический (показ трудовых приемов и упражнений, самостоятельная работа обучающихся)

Литература:

Основные источники:

- Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с.

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015. - 224 с.

- Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. Практикум: учебное пособие/В.В. Овчинников-М., ИЦ «Академия», 2014. - 112 с.

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Практикум: учебное пособие для СПО /В.В. Овчинников. - М., ИЦ «Академия», 2014. – 64 с.

Применяемые оборудование, приспособления, инструменты и материалы:

разметочная плита, стальные щетки, скребки, наждачная бумага, посуда для раствора и мела, медный купорос, мел, быстросохнущие лаки и краски, клей казеиновый, карандаш, измерительная линейка, угольник с широким основанием, штангенциркуль, циркуль разметочный, кернер, чертилка, сталь листовая толщиной 2...4 мм, ветошь.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| Этап занятия | t (мин.) | Дидактическая задача | Метод обучения | Используемые методические приемы | Содержание | Деятельность мастера п/о | Деятельность студента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι. Организационная часть | 5 | Подготовить студентов к работе на занятии (организовать группу) | Беседа | Визуальная оценка готовности аудитории и студентов | Приветствие. Создание рабочей обстановки в группе. Проверка явки студентов на занятие, наличие спецодежды | Определение отсутствующих. Проверка готовности студентов к занятию | Внимательно слушает мастера п/о Проверка готовности к занятию. |
| II. Вводный инструктаж | 40 | - Обеспечение мотивации к познавательной деятельности - Определение понимания студентов по выполнению подготовительных работ при производстве сварочных работ | - наглядный - активный метод | Подводящий диалог Фронтальный опрос | Вопросы: 1. Что понимается под словом разметка? 2. Какой инструмент используется для разметки. 3. Как правильно организовать рабочее место? 4. Как подготовить верстак по росту? 5. Перечислите требования при выполнении разметки. 6. Правила техники безопасности при работе в мастерской. 7. Назовите виды и причины брака при разметке | Предлагает ответить на вопросы, корректирует ответы | Отвечают на вопросы |
| 2.1. Мотивация познавательной деятельности 2.2.Актуализация опорных знаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Целеполагание |  | Вовлечение студентов в процесс постановки целей и задач | Объяснительно - иллюстративный | Подводящий диалог Тема-вопрос | Формулирование цели и задач на занятии | Предлагает студентам назвать результаты деятельности на занятии и способы их достижения | Осмысление цели и задач занятия |
| 2.4. Показ и демонстрация мастером п/о упражнений |  | Применение способов действий при выполнении задания мастером п/о | Объяснительно - иллюстративный | Демонстрация | Усвоение умений и навыков по овладению приемами разметки по чертежу | Объясняет сущность процесса разметки. Объясняет необходимость овладения приемами разметки по чертежу. Показывает заготовку листового металла (толщина 2-4 мм) и объясняет нанесение разметочных рисок. Обращает внимание на правильность рабочей позы и захват инструмента. Объясняет и показывает разметку заготовки по чертежу на доске и на рабочем месте. Объясняет и показывает кернение. Напоминает правила техники безопасности при разметке. Показывает и объясняет правильность пользования контрольным инструментом и объявляет допустимые отклонения (0,4-1мм). | 1. Наблюдает за действиями мастера п/о, задаёт вопросы. |
| III. Текущий инструктаж | 210 | Применение способов действий при выполнении задания под руководством мастера п/о | Практический | Демонстрация | Выполнение задания по овладению приемами разметки заготовки под руководством мастера п/о | Инструктирует по выполнению работы консультирует, | Наблюдают, задают вопросы |
| 3.1. Выполнение практической работы под руководством мастера п/о (усвоение новых умений и навыков) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Самостоятельное применение полученных навыков при выполнении практического задания |  | Закрепление навыков и умений при выполнение практического задания. Совершенствование навыков и умений при выполнение практического задания, приближенного к условиям реального производства | Практический | Практическое задание | Самостоятельное выполнение практического задания по разметке заготовки | Наблюдает, консультирует | Выполняют работу по разметке заготовки |
| 3.3. Самоконтроль в парах |  | Установление правильности выполнения задания в парах | Метод самоконтроля | Работа в парах | При помощи контрольных инструментов выполнить проверку правильности разметки детали | Наблюдает, консультирует | Проверка правильности разметки детали |
| ΙV. Заключительный инструктаж | 8 | Установление правильности и осознание усвоения основных навыков и умений по теме, анализ и оценка успешности достижения цели | Метод контроля | Метод учебного поощрения | анализ трудовой деятельности обучающихся, разбор типичных ошибок и причин их возникновения | Анализирует и оценивает деятельность студентов на занятии, успешность в достижении цели, объявляет и обосновывает оценки за проведенную работу | Осознают и оценивают свою работу на занятии, ценность полученных знаний и способов действий. |
| 4.1. Организация контроля и подведение итогов занятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Рефлексия учебной деятельности | 5 | Предоставление возможности студентам осуществить самооценку деятельности на занятии | Метод контроля |  |  | Анализирует, оценивает деятельность студентов на занятии | Самоанализ деятельности |
| 4.3. Домашнее задание | 2 |  | Словесный |  | Сообщение домашнего задания | Объявляет задание на дом | Получают домашнее задание |

Мастер производственного обучения                                                                                 М.А. Сергеев