# Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области

# «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Портной».

Разработчики:

мастер производственного обучения ГАПОУ НСО «НКЛПиС» Абританова  Ольга Анатольевна

мастер производственного обучения ГАПОУ НСО «НКЛПиС» Глухова Наталья Валерьевна

Специальность: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Тема занятия: Обработка застежки на тесьму-молнию. Обработка верхнего среза женских брюк

Тип занятия: упражнения в выполнении сложных комплексных работ

Методическая цель занятия: применение дифференцированного подходя для формирования профессиональных компетенций у студентов.

# Планируемые результаты

В ходе занятия создавать условия, способствующие формированию у студентов следующих результатов:

1. По итогам занятия обучающиеся будут иметь практический опыт в обработке застежки на тесьму-молнию и верхнего среза женских брюк  в соответствии с техническими условиями, технологическими требованиями и правилами безопасности труда (ПК 1.4(профессия портной) Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально).

Требования к качеству обученности: второй уровень усвоения с коэффициентом: К(2 ≥ 0,8; γ = 2; β = 2.

2. В ходе занятия содействовать формированию и развитию следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

# Материально-дидактическое оснащение занятия:

Оборудование:

Машина:  TY-B211; TY-1130Н; TY-8800

Утюжильная система  BF 205,BF 084

Инструменты и приспособления:

- ножницы:

- булавки;

- сантиметровая лента;

- ручная игла;

- наперсток;

- линейка;

- мел

Материалы и фурнитура:

- ткань костюмная;

- ткань прокладочная с односторонним клеевым покрытием;

- нитки ЛЛ – 35

Дидактический материал:

- образец - эталон

- инструкционная карта на обработку брюк

- ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки  притачного пояса

- ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки  верхнего среза брюк  притачным поясом

примечание: в течение занятия дважды проводиться физ. пауза  (3 – 4мин)

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № этапа | Структурный элемент (этан) | Время этапа, t, мин. | Пg на этапе, ( | Методические особенности и краткие указания по проведению этапов занятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организационная часть | 2 | (₀ | Проверить явку обучающихся, внешний вид, соответствие формы одежды правилам безопасности труда, санитарии и гигиены; подготовку рабочих мест |  |
| 2 | Вводный инструктаж | 63 | (₁-(₂ |  |  |
| 2.1 | Сообщение темы и цели занятия | 3 | (1 | Назвать тему занятия (спроецировать на экран слайд 1). Тема нашего занятия «Обработка застежки на тесьму– молнию. Обработка верхнего среза женских брюк притачным поясом». Сообщение цели занятия: Цель нашего занятия правильно качественно в соответствии с ТТ и ТУ выполнить обработку застежки на тесьму-молнию и верхнего среза брюк притачным поясом (спроецировать на экран слайд 1). Обратить внимание на необходимость формирования общих компетенций (спроецировать на экран слайд 2) |  |
| 2.2 | Актуализация знаний обучающихся по правилам безопасности труда и теме занятия | 15 | (1 | 1. Выполнение теста (Приложение 1) (Слайд 3) 2. Предложить обучающимся озвучить основные правила безопасности труда (ответы обучающихся поочередно («по цепочке»)) (Слайд 5) | Самостоятельная работа обучающихся Фронтальный опрос Результаты работы обучающиеся заносят в оценочную ведомость. |
| 2.3 | Формирование ориентировочной деятельности обучающихся | 2 | (1 -(2 | Предложить обучающимся разделится на две бригады. Предложить первой бригаде, руководствуясь инструкционно - технологической картой, выполнить заготовку пояса (Приложение 2).(Слайды 6,7) | Самостоятельная работа обучающихся. Дифференцированный подход: обучающиеся, успешно справившиеся с заданием помогают отстающим в своей бригаде. |
| 2.3.1 | Сообщение критериев оценки | 3 | (0 | Обратить внимание обучающихся на следующее: выполняемая работа будет оцениваться не только на соответствие с эталонным требованиям (см. инструкционно – технологическую карту ( Приложение 2), но и на правильность всех компонентов трудовой деятельности, контроль качества обработки _ самоконтроль, взаимоконтроль и мастера п/о | Результаты работы обучающиеся заносят в ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки притачного пояса (Приложение 3). Итоговый результат в оценочную ведомость (Приложение 5) |
| 2.3.2 | Личный показ мастером выполнения операций обработки застежки на тесьму – молнию | 40 | (0 | Личный показ второй бригаде трудовых операций обработки застежки на тесьму-молнию. | 1 бригада выполняет заготовку притачного пояса, 2 – выполнение операций обработки застежки на тесьму молнию – 20 минут, затем бригады меняются – 20 минут |
| 3 | Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж мастера п/о | 95 | (2 | Предложить обучающимся, руководствуясь инструкционной картой, выполнить обработку застежки на тесьму – молнию (Приложение 2) № п/п Целевые обходы Примечание Проверить: 1 Все ли учащиеся приступили к работе, помочь быстрее включиться в работу учащимся с меланхолическим и флегматическим типами темперамента 2 Соблюдение правил безопасности труда 3 Организацию рабочего места 4 Правильность выполнения обучающимися само- и взаимоконтроля 5 Оказать индивидуальную помощь наиболее слабоуспевающим обучающимся 6 Принять и оценить качество выполненных работ | Дифференцированный подход: обучающиеся, успешно справившиеся с заданием помогают отстающим в своей бригаде. Контроль качества выполнения работы осуществляет мастер п/о. Результаты работы обучающиеся заносят в оценочную ведомость (Приложение 5) |
| 4 | Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж мастера п/о | 190 | (2 | Предложить обучающимся, самостоятельно руководствуясь инструкционной картой, выполнить обработку верхнего среза брюк притачным поясом (Приложение 2) № п/п Целевые обходы Примечание Проверить: 1 Все ли учащиеся приступили к работе, помочь быстрее включиться в работу учащимся с меланхолическим и флегматическим типами темперамента 2 Соблюдение правил безопасности труда 3 Организацию рабочего места 4 Правильность выполнения обучающимися само- и взаимоконтроля 5 Оказать индивидуальную помощь наиболее слабоуспевающим обучающимся 6 Принять и оценить качество выполненных работ | Дифференцированный подход: обучающиеся, успешно справившиеся с заданием помогают отстающим в своей бригаде. Результаты работы обучающиеся заносят в ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки верхнего среза притачным поясом (Приложение 4). Результаты работы обучающиеся заносят в оценочную ведомость (Приложение 5). |
| 5 | Заключительный инструктаж | 10 | (2 |  |  |
| 5.1 | Анализ проведенного занятия | 8 | (1 | Обучающиеся подсчитывают итоги работы в оценочной ведомости. Чтобы сделать полный вывод о достижении цели занятия, проанализируем один момент. Как вы считаете, работали ли вы над развитием тех способностей, которые ценят работодатели и которые называются общими компетенциями? (перечень общих компетенций спроецировать на экран). Пожалуйста, приведите примеры, в какие моменты занятия это происходило? (Слайд) Выставить отметки в журнал. |  |
| 5.2 | Выдача домашнего задания | 2 | α1 | Тема следующего занятия «Обработка низа изделия. Окончательная обработка изделия» (Слайд) Вы должны знать на память обработку нижнего среза изделия. А также уметь воспроизвести по памяти технологическую последовательность обработки низа изделия и окончательной отделки изделия. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕСТ

- Выберите правильный ответ:

Ширина шва – это ….

а) расстояние от среза до строчки.

б) расстояние от края детали до строчки.

в) переход шва в сторону одной из деталей.

Ответ:____________________________________________                                                        р = 1

- Определите название шва по схеме.

а)	стачной;

б)	настрочной;

в)	обтачной;

г)	запошивочный.                                                                                                       р = 1

- Выбрать правильный ответ: Операцию ВТО «приутюживание» применяют для:

а)	уменьшение толщины шва, края детали

б)	получения нужной формы детали

в)	удаления лас

Ответ:                                                                                                                 р = 1

- Установите соответствие между терминами и определением

| 1 подшивание 2 застрачивание 3 притачивание 4 втачивание | а) закрепление подогнутых краев детали машинной строчкой; б) постоянное соединение мелких деталей с более крупными; в) постоянное соединение двух деталей по овальному контуру; г) прикрепление подогнутого края детали стежками постоянного назначения, не заметными с лицевой стороны |
| --- | --- |

Ответ: 1 -    ; 2 -    ; 3 -    ; 4 -                                                                                       р = 4

- Выбрать правильный ответ:

Какие из перечисленных тканей  обладают наибольшей гигроскопичностью

а)	  натуральные шелковые

б)	 чистошерстяные

в) 	льняные

г)	 из синтетических волокон

Ответ:                                                                                                                     р = 1

- Назовите детали кроя брюк:

Ответ: 1 -                          ; 2 -                           ; 3 -                                                  р = 3

- По рисунку перечислите приемы выполнения  ВТО передних половинок брюк:

р = 3

- На детали кроя задней половинки брюк  условными обозначениями нанесите приемы ВТО

р = 6

Результат теста

19 - 20 баллов – оценка «5»

16 - 18  баллов – оценка «4»

13 - 15 баллов – оценка «3»

Меньше 13 баллов – с заданием не справился

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- а

- а

- а

- 1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – в

- б

- 1 – задняя половинка брюк; 2 – передняя половинка брюк; 3 – пояс

- 1 –оттягивание боковых срезов на участке ниже линии колена;

2 – оттягивание шаговых срезов ниже линии колена; 3 – сутюжить, образовавшую слабину до середины ППБ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРЮК

| № операции | Наименование операции | Эскиз | Инструкционные указания, ТУ | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обработать пояс |  |  |
| 1. 1 | Дублировать пояс | 0,7 |  | Система BF 205, BF 084 |
| 1. 2 | Обметать внутренний срез пояса |  | Внутренний срез пояс обметать с лицевой стороны ш/ш 0,4- 0,5 см | Машина TY-8800 |
| 1. 3 | Обтачать концы пояса |  | Для левой З.П.Б. выполнить припуск на застежку 3 см, ш/ш обтачивания 0,5- 0,7 см | Машина TY-B211 TY-1130Н |
| 1.4 | Подрезать швы обтачивания в углах |  | Подрезать, не доходя до строчки 0,2 см. | Ножницы |
| 1.5 | Вывернуть, выправить, приутюжить пояс |  | Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить, соблюдая режим В.Т.О | Колышек, Система BF 205, BF 084 |
| 1.6 | Сформовать пояс |  | Сгибы пояса сутюжить, а срезы оттянуть, придать поясу изогнутую форму | Система BF 205, BF 084 |

|  |  | Обработка застежки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Приметать застежку – молнию |  | Под заутюженный срез задней половинки брюк подкладывают правую часть расстегнутой застежки – молнии звеньями встык к сгибу припуска. Приметывают, располагая строчку на расстоянии 0,2-0,3 см от верхнего среза брюк к концу застежки. Затем закрывают застежку – молнию, совмещают сгибы припусков на застежку, приметывают правую сторону к передней половинки брюк ш/ш 0,8-1,2 см | Ручная игла, наперсток |
| 2. 2 | Притачать застежку –молнию |  | 1. Притачать Т.М. в один прием, начиная от верхнего среза ППБ ш/ш 0,7-1,1 см, и заканчивая у верхнего среза ЗПБ ш/ш 0,2 см . Край застежки П.П.Б. должен полностью закрывать звенья Т.М. | Машина TY-B211 TY-1130Н |
| 2. 2 | В.Т.О застежки |  | Приутюжить застежку | Система BF 205, BF 084 |
|  |  | 3. Обработать верхний срез притачным поясом |  |  |
| 3. 1 | Притачать пояс к верхнему срезу брюк |  | Совместить лицевые стороны брюк и пояса, уровнять срезы, притачать со стороны пояса ш/ш 1,0 см, отгибая второй срез пояса ( обметанный) | Машина TY-B211 TY-1130Н |
| 3. 2 | Заутюжить шов притачивания пояса |  | Заутюжить шов притачивания, направляя припуск на пояс, соблюдая режим ВТО. | Система BF 205, BF 084 |
| 3.3 | Настрочить внутренний срез пояса |  | Проложить закрепляющую строчку по поясу на 0,1 см от шва притачивания пояса по лицевой стороне или в шов притачивания пояса. | Машина TY-B211 TY-1130Н |
|  |  | 4. Обработка низа брюк |  |  |
| 4. 1 | Закрепить припуск на подгиб низа брюк |  | Подшить низ потайными стежками частота стежков 2- 3 в 1 см или застрочить на машине ш/ш по модели | Ручная игла, Наперсток, или Машина TY-B211 TY-1130Н |

# Эталонные требования к выполнению работы:

- нитки должны соответствовать цвету ткани

- дублировать  ½  часть пояса

- длина стежка соответствовать техническим требованиям

- ширина шва должна соответствовать техническим условиям

- в начале и в конце строчек закрепки 0,7 см

- припуск шва в углах 0,2см

- ширина пояса должна быть одинаковой по всей длине

- ширина шва притачивания 1,0 см

- в области застежки пояс должен быть на одном уровне

- строчки должны быть без пропусков

- не должно быть лас и опалов

- соблюдать режимы ВТО для костюмной ткани 140 – 160 С⁰

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Ведомость учета результатов компонентного анализа элементов

обработки притачного пояса

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________

| Элементы трудовой деятельности | Оценка компонентов трудовой деятельности в баллах | Общее количество в баллах |
| --- | --- | --- |
|  | Правильность выполнения операции | Самостоя- тельность выполнения | Организация рабочего места | Безопасность труда | Качество выполнения операций |  |
| 1. Обметать срез внутренний пояса |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обтачать концы пояса |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подрезать швы обтачивания в углах |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вывернуть, выправить, приутюжить пояс |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сформовать пояс |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |

K   = а/р,

а - число правильно выполненных существенных операций,

р - общее число существенных операций;  р=25

Оценка выставляется на основе коэффициента усвоения: Кα = а /р,  где р - общее число существенных операций обработки пояса

а – количество существенных операций, выполненных

обучающимися правильно  (см. графу в табл.: «Общее количество  баллов»)

5*5=25

# Кα ≥ 0,7- 0,8 -  оценка «три»

# Кα ≥ 0,81- 0,87 - оценка «четыре»

# Кα ≥ 0,88 - оценка «пять»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Ведомость учета результатов компонентного анализа элементов

Обработки верхнего среза притачным поясом

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________

| Элементы трудовой деятельности | Оценка компонентов трудовой деятельности в баллах | Общее количество в баллах |
| --- | --- | --- |
|  | Правильность выполнения операции | Самостоя- тельность выполнения | Организация рабочего места | Безопасность труда | Качество выполнения операций |  |
| Притачать пояс к верхнему срезу брюк |  |  |  |  |  |  |
| Заутюжить шов притачивания пояса |  |  |  |  |  |  |
| Настрочить внутренний срез пояса |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |

K   = а/р,

а - число правильно выполненных существенных операций,

р - общее число существенных операций;  р = 15

Оценка выставляется на основе коэффициента усвоения: Кα = а /р,  где р - общее число существенных операций обработки пояса

а – количество существенных операций, выполненных

обучающимися правильно  (см. графу в табл.: «Общее количество  баллов»)

3*5=15

# Кα ≥ 0,7- 0,8 -  оценка «три»

# Кα ≥ 0,81- 0,87 - оценка «четыре»

# Кα ≥ 0,88 - оценка «пять»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# Оценочная ведомость

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________

| а) Тест по теме обработка брюк | б) Правильность обработки пояса | в) Ответы на знания по правилам безопасности труда | г) Выполнение застежки на тесьму – молнию | д) Правильность обработки верхнего среза брюк притачным поясом |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Итоговая оценка:    =

# Text boxes

3

2

1

0,8-1,2

0,2-0,3