Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум»  Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Методическая разработка урока.

Тема: Основные виды сварки.

Новочебоксарск

2019

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

Тема: Основные виды сварки

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

МДК. 01.01.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ТЕМА. Основные виды сварки

Цели урока:

- Дидактическая цель: Изучить основные виды сварки.

Задачи:

1. Изучить сущность ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

2. Изучить сущность частично механизированной сварки плавлением.

3. Изучить ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе

2. Развивающая цель: Развивать общие компетенции обучающихся

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством

3. Воспитательная цель: способствовать формированию чувства значимости и гордости за свою профессию и развивать коммуникативные способности.

Задачи:

- Воспитывать ответственность за свои действия и поступки.

- Развивать культуру речи и поведения при общении с клиентом.

Результат.

знать:

- классификация и общие представления о методах и способах сварки.

Технология: практико-ориентированная, применение на уроке «информационно-технологической платформы для электронного обучения СЭО»

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Методы обучения:

-наглядно-демонстрационный;

-проблемно-поисковый.

Форма обучения: фронтально-групповая.

Методы контроля:

- работа с учебным материалом;

-индивидуальная работа.

Материально-техническое оснащение урока:

-компьютер;

-проектор;

-экран;

-образцы сварочных материалов, приспособлений и сварных соединений.

ХОД УРОКА

I. Организационный момент (1 мин.):

1) Взаимное приветствие.

2) Проверка присутствующих.

3) Проверка готовности к уроку.

II. Актуализация опорных знаний.  (5мин).

1)  Что называется сваркой?

2)  Какие виды соединения деталей вы знаете?

3)  Назовите достоинства сварки перед другими видами соединений.

4) Какие сварочные материалы вы знаете?

5) Какие виды сварки вы знаете?

III. Сообщение темы урока и целевая установка на урок (1мин.).

Тема нашего урока: «Основные виды сварки».

IV. Мотивация (2 мин.)

Актуальным и современным в настоящее время для соединения конструкций являются ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом, частично механизированная сварка плавлением,  ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе. Ребята, надо стараться научиться выполнять эти виды сварки, надо полюбить профессию, тогда все получится.  Сейчас послушаем стихотворение нашего выпускника, который он написал к декаде профессии Сварщик.

Запах сварки – просто рай.

Я высшей радости не знал.

И яркий свет, что зазывал,

Стал для меня реальностью отрадной.

Сегодня только я учусь.

Но время мчится незаметно.

И яркий свет, что нас когда-то привлекал

Кормильцем в жизни станет, несомненно.

Жаль не каждому дано

Владеть великим совершенством,

Поэтому упорным лишь трудом

Добьемся мы поставленной задачи.

И станем сварщиками мы!

Шернюков Александр

Сейчас прослушаем звучание разных процессов сварки и в конце урока определим звук каждого вида сварки.

V. Изучение нового материала (20 мин.).

Деятельность преподавателя по основным вопросам темы урока:

1.Сущность ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. (Объяснение темы, просмотр видео, показ образца выполнения сварки).

2. Сущность частично механизированной сварки плавлением.

(Объяснение темы, просмотр видео, показ образца выполнения сварки).

3.Сущность ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

(Объяснение темы, просмотр видео, показ образца выполнения сварки).

Учебный материал

Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (ММА, 111)

Областью применения

Применяется для сварки конструкций из углеродистых и легированных сталей. Применяется во всех отраслях промышленности.

Сущность процесса.

К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания сварочной дуги от источников сварочного тока подводится постоянный и переменный ток.  Дуга расплавляет металлический стержень электрода, его покрытие и основной металл. Расплавляющийся металлический стержень электрода в виде отдельных капель, покрытых шлаком, переходит в сварочную ванну. В сварочной ванне электродный металл смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность.

После затвердения образуется сварной шов. Электродное покрытие защищает сварочную ванну от окисления металла шва.

Преимущества.

- его универсальность;

- возможность сварки в монтажных условиях;

- дешевизна оборудования и сварочных материалов.

Недостатки.

- нестабильность процесса сварки, и как следствие низкое качество шва;

- низкая производительность;

- воздействие вредных факторов, таких как, излучения и аэрозоли, на здоровье сварщиков.

Частично механизированная   сварка плавлением (МИГ/МАГ, 135)

Область применения.

Применяется для сварки углеродистых, легированных сталей и цветных металлов. Сварочный процесс широко применяется в строительной, химической промышленности, автомобилестроении.

Сущность процесса.

Кромки свариваемого изделия расплавляются дугой, между изделием и плавящейся электродной проволокой, непрерывно поступающей в дугу и служащей одновременно присадочным материалом. Дуга расплавляет проволоку и кромки изделия, образуя сварочную ванну. Дуга, металл сварочной ванны, плавящийся электрод и кристаллизующийся шов защищены от воздействия воздуха газом, подаваемым в зону сварки горелкой. По мере перемещения дуги сварочная ванна кристаллизуется, образуя сварной шов.

Преимущества.

- получение качественных сварных соединений, особенно в тонкостенных конструкциях;

- высокая производительность;

- отсутствие флюсов или покрытий;

- возможность полной автоматизации и механизации производства.

Недостатки.

- вероятность нарушения газовой защиты при работе на открытом воздухе и на сквозняке;

- разбрызгивание электродного металла, особенно при сварке в углекислом газе.

Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе (ТИГ,141)

Область применения.

Применяется для сварки углеродистых, легированных сталей, алюминия и его сплавов, титана, никеля, меди, латуней. Сварочный процесс широко применяется в химической, нефтеперерабатывающей, авиационно-космической промышленности.

Сущность процесса.

Кромки свариваемого изделия и присадочного металла плавятся дугой, горящей между неплавящимся электродом и изделием. Дуга, сварочная ванна, торец присадочной проволоки, и кристаллизирующийся шов защищены от воздействия воздуха газом, продуваемым в зону сварки горелкой.

Преимущества.

-минимальный нагрев основного металла;

-надежная защита расплавленного металла от окружающего воздуха;

-простота техники сварки;

-возможность сварки трудно свариваемых металлов и сплавов, в том числе разнородных.

Недостатки.

-вероятность нарушения газовой защиты при работе на открытом воздухе и на сквозняке;

-сильное ультрафиолетовое излучение.

Деятельность студентов по основным вопросам темы урока:

- Заполнение таблицы по видам сварки

| Процесс сварки | Область применения | Сварочные материалы | Преимущества | Международное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VI. Закрепление темы по вопросам. (5 мин.)

- Назовите основные виды сварки.

- Назовите и покажите применяемые сварочные материалы для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Покажите образец пластины, выполненной ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Назовите и покажите применяемые сварочные материалы для частично механизированной сварки плавлением.

- Назовите и покажите применяемые сварочные материалы для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

VII. Повторение темы по вопросам (5 мин.)

1. Решить тест, по ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, используя «информационно-технологическую платформу   электронного обучения СЭО». Глава 2 Технология и техника выполнения дуговой сварки, задание: Схема ручной дуговой сварки покрытым металлическим электродом.

2.Решить тест, по сварке неплавящимся электродом в защитных газах, используя   «информационно-технологическую платформу   электронного обучения СЭО» Глава 9 Технология автоматической сварки в защитных газах, задание: Схема сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

VIII. Выставление оценок за урок (3мин.)

IX.Выдача домашнего задания. 2(мин.)

1.Выучить материал по конспекту.

2. Изучить материал и решить тест, по ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, используя «информационно-технологическую платформу   электронного обучения СЭО3». Глава 2 Технология и техника выполнения дуговой сварки, задание: Схема ручной дуговой сварки покрытым металлическим электродом.

3. Изучить материал и решить тест, по сварке неплавящимся электродом в защитных газах, используя «информационно-технологическую платформу   электронного обучения СЭО3» Глава 9 Технология автоматической сварки в защитных газах, задание: Схема сварки неплавящимся электродом в защитном газе.

X.Рефлексия 1(мин.)

Спасибо всем за работу. До свидания.

Преподаватель: Андреева Л.Л.