Министерствот образования и науки Кузбасса

Государственное Профессиональное Образовательное Учреждение Осинниковский горнотехнический колледж

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ. 02. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ

специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых среднего профессионального образования

Осинники, 2017

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД) контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1.Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1.1.

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.02.01. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации | Дифференцированный зачет | Оценка результата при выполнении работ на практических занятиях, собеседование. |
| ПП 02.01 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ | Дифференцированный зачет | Оценка результата выполнения работ на производственной практике, собеседование, наблюдение. |

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном)

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2.1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. | - полнота контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда на рабочих местах; - правильность разработки комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах; - выявление нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников. |
| ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. | - полнота контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного инвентаря; - выполнение контроля за сроками проверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок до 1000V и свыше 1000 V; - выполнение нормативов при прохождении учений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по ликвидации пожаров или аварий согласно плану ликвидации аварий. |
| ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. | - организация проведения нарядов на горном участке - полнота контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении подготовительных и очистных работ; - правильность составления паспортов крепления горных выработок; - правильность составления паспортов буровзрывных работ; - выявление нарушений при эксплуатации транспортного оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников. |
| ПК 2.4. Организовывать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. | - проведение контроля за технологическим процессом при работе горного оборудования в опасных зонах; - проведение контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении взрывных и транспортных работ; - проведение контроля за использованием средств коллективной и индивидуальной защиты; -проведение контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварии; - проверка объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной безопасности и охраны труда. |
| ДК 1. Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. | - находить и использовать необходимые действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность организации в области охраны труда и промышленной безопасности. |
| ДК 2. Осуществлять планирование развития горных работ контролировать состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности. | - контролировать ведение и содержание горных выработок с соблюдением требований правил безопасности; - принимать участие в планировании развития горных работ и следить за соответствием перспективных планов требованиям промышленной безопасности. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - активность, инициативность в процессе профессиональной деятельности; - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснованность выбора методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность личной оценки эффективности и качества выполненной работы. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; самостоятельность и инициативность в пределах своих компетенций; - понимание последствий и степени личной ответственности за допущенные ошибки. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - оперативность поиска необходимой достоверной информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, сотрудниками в ходе обучения с соблюдением принципов профессиональной этики. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |

2.1 Программа оценивания освоения контролируемых компетенций:

| № п\п | Контролируемые разделы профессионального модуля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Соблюдение правил безопасности при ведении горных и взрывных работ | Оценка работы при фронтальных опросах. Текущий контроль в форме оценивания выполнения и защиты практических занятий (Приложение 1); Характеристика с места прохождения производственной практики (Приложение 2). Оценка самостоятельной работы студентов. Текущая проверка знаний в виде теста по изученному разделу (Приложение 3). |
| 2 | Раздел 2. Организация промышленной безопасности на участке | Оценка работы при фронтальных опросах. Текущий контроль в форме оценивания выполнения и защиты практических занятий (Приложение 1); Характеристика с места прохождения производственной практики. (Приложение 2) Оценка самостоятельной работы студентов. Текущая проверка знаний в виде теста по изученному разделу (Приложение 3). |
| 3 | Производственная практика (по профилю специальности) | Отчет по практике (Приложение 3). Аттестационный лист руководителя практики от предприятия (Приложение 3). |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими, профессиональными и дополнительными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в проведении нарядов на горном участке;

- контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении подготовительных и очистных работ;

- участия в контроле за технологическим процессом при работе горного оборудования в опасных зонах;

- контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении взрывных и транспортных работ;

- составления паспортов крепления горных выработок;

- участия в составлении паспортов буровзрывных работ;

- контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного инвентаря;

- контроля за сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок до 1000 V и свыше 1000 V;

-	участия в учениях военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по ликвидации пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА);

-	контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда на рабочих местах;

- контроля за использованием персоналом средств коллективной и индивидуальной защиты;

- участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах;

- контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий;

- проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной безопасности и охраны труда;

-	выявления нарушений при эксплуатации горно-транспортного оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников;

-	выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников;

уметь:

- контролировать выполнение правил безопасности при ведении подготовительных, добычных и ремонтно-восстановительных работ на участке;

- анализировать нормативные документы и инструкции;

- составлять и читать паспорта крепления горных выработок;

- составлять и читать паспорта буровзрывных работ;

- применять действующие правила и нормативные документы в области пожарной безопасности;

- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах;

- различать вредные и опасные производственные факторы;

- анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов должностные и производственные инструкции по охране труда;

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;

- идентифицировать опасные производственные факторы;

- разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных производственных факторов;

- определять перечень мероприятий по ликвидации аварий;

- определять перечень мероприятий по производственному контролю;

- анализировать локальные документы организации в области управления охраной труда и промышленной безопасностью;

знать:

- требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной безопасности;

- требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ;

- правила безопасности при разработке угольных месторождений подземным способом;

- единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом;

- единые правила безопасности при ведении взрывных работ;

- правила технической эксплуатации рудничного транспорта;

- требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и инструкций;

- содержание паспортов крепления горных выработок и буровзрывных работ;

- требования правил пожарной безопасности;

- требования к средствам пожаротушения;

- действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;

- содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности;

- организацию работы горноспасательной службы;

- основные положения трудового права;

- требования охраны труда;

- опасные и вредные производственные факторы;

- основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной санитарии;

- требования охраны труда по обеспечению работников средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях и авариях;

- содержание должностной инструкции;

- содержание инструкций по охране труда;

- требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке;

- требования федеральных законодательных актов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов, обусловленных деятельностью организации;

- организацию, методы и средства ведения спасательных работ и ликвидации аварий в организации;

- полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью;

- значение и содержание производственного контроля в горной организации;

- значение и содержание плана ликвидации аварий.

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля.

К экзамену квалификационному по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу и производственной практике в рамках данного профессионального модуля.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций.

  - Типовые задания для оценки освоения ПМ 02. «Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ»

- Общие требования правил безопасности при ведении подготовительных, очистных, ремонтно-восстановительных и взрывных работ на участке.

- Меры безопасности при разработке пластов склонных к горным ударам и внезапным выбросам угля (породы) газа.

- Требования правил безопасности при креплении управлении кровлей в очистном забое.

- Правила поведения людей в шахте.

- Права и обязанности работодателей и работников в области охраны труда.

- Содержание паспортов проведения и крепления горных выработок и выемочных участков.

- Что такое опасные и вредные производственные факторы и что к ним относится.

- Состав рудничной атмосферы.

- Способы и схемы проветривания горных выработок.

- Что такое пылегазовый режим шахты.

- Метан. Природа его происхождения. ПДК. Виды выделения метана.

- Индивидуальные и стационарные приборы для замеров концентрации газов шахтной атмосферы.

- Мероприятия по борьбе с угольной и породной пылью.

- Мероприятия по ликвидации аварии. Значение и содержание плана ликвидации аварии

- Организация, методы и средства ведения спасательных работ и работ по ликвидации аварии.

- Состав, назначение и организация работы горноспасательной службы.

- Методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях и авариях.

- Горение и пожароопасные свойства веществ. Причины возникновения и виды пожаров на горных предприятиях.

- Способы борьбы и локализации пожаров на горных предприятиях.

- Способы и средства пожаротушения. Требования к средствам пожаротушения.

- Что такое План эвакуации людей при пожаре и его назначение.

- Нормативные документы, регламентирующие составление плана эвакуации людей при пожаре.

- Водоснабжение горных выработок.

- Устройство, принцип действия и правила пользования огнетушителями, средствами автоматического пожаротушения.

- Содержание и организация мероприятий по пожарной безопасности.

- Содержание нормативных документов, регламентирующих политику в области охраны труда.

- Содержание должностных инструкций по охране труда для специалистов и производственных инструкций по охране труда для рабочих.

- Требования нормативных документов в области гигиены труда и производственной санитарии.

- Расследование и учет несчастных случаев на производстве и случаев профессионального заболевания.

- Значение и содержание производственного контроля в горной организации. Организации и службы, производящие производственный контроль в горной организации.

- Нормативные документы, регламентирующие действия организаций и служб по контролю за состоянием промышленной безопасности.

- Общие требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной безопасности.

- Организация функционирования системы производственного контроля промышленной безопасности в горных организациях.

- Ответственность персонала за нарушения требований, норм, правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

- Требования охраны труда по обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

- Требования по обеспечению безопасности эксплуатации зданий и сооружений.

- Требования по обеспечению безопасности машин и механизмов, применяемых на участке.

- Требования по обеспечению безопасности эксплуатации оборудования и электроустановок, применяемых на участке.

- Требования по обеспечению безопасности эксплуатации транспортных средств, применяемых на участке.

- Полномочия общественного контроля и инспекторов государственного надзора за охраной труда и промышленной безопасностью.

- Нормы безопасности на транспортные машины с дизельным приводом для угольных шахт.

- Требования Инструкции по безопасной перевозке людей.

- Требования Правил безопасности к шахтному транспорту и подъему.

4. Требования к дифференцированному зачету по производственной практике

Целью оценки по производственной практике является установление освоения:

- Профессиональных и общих компетенций;

- Практического опыта и умений.

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием: видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Уровень подготовки обучающихся при проведении практики оценивается решением – зачтено/не зачтено.

4.1. Требования к оформлению отчета по производственной практике

В период производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 02 «Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ» специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений» студенты ведут дневник, в котором ежедневно записывают перечень выполняемой работы. Записи в дневнике должны быть заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

По окончании практики студенты составляют отчет по практике, где должны быть отражены следующие вопросы:

- общие сведения о предприятии;

- каким образом осуществляется планирование развития горных работ, контроля состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности;

- какой комплекс мероприятий по охране труда и повышению промышленной безопасности горного производства при подземной разработке пластовых месторождений полезных ископаемых применяется на предприятии;

- какие на предприятии используются нормативные документы по вопросам промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче полезных ископаемых подземным способом;

К отчету возможно приложение схем, планов, копий документов.

Отчет по практики должен состоять из следующих структурных элементов:

1.	Титульный лист

2.	Содержание (список вопросов)

3.	Основная часть (ответы на вопросы)

4.	Список использованных источников

Объем отчета не менее 5-10 листов на стандартных сброшюрованных листах на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое — 10 мм, верхнее, левое и нижнее — 20 мм, первый лист – титульный.

К отчету прикладывается аттестационный лист по практике руководителя практики от предприятия с оценкой деятельности студента на практике.

При возвращении с практики отчет сдается руководителю практики от учеб-ного учреждения для проверки и заключения о качестве выполнения программы практики. Основными показателями для оценки практики являются: отзыв и ха-рактеристика руководителя практики от предприятия, качество подготовки отчета и устный ответ при защите отчета.

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие отрицательную оценку, не допускаются к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ. 02 «Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ».

4.2. Форма аттестационного листа

аттестационный лист по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике

_______________________________ Иванова Ивана Ивановича _________________________

ФИО

Обучающаяся на _4_ курсе по специальности:

__21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых___

код и наименование специальности

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю:

_____ ПП 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ _______

наименование профессионального модуля

в объеме __144__ часа  с «    »________201__ г. по  «____»__________201__ г.

в организации ___                                                         ____

наименование организации

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практик | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходил практику | Количество часов | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП. 03 Руководство персоналом структурного подразделения |
| Ведение горных работ. Термины и определения Горные выработки и их назначение. | хорошее, отличное /удовлетворительное | 144 | 5 (отлично) |
| Передвижение и перевозка людей по горным выработкам. Устройства выходов из горных выработок | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Проведение и крепление горных выработок. Проходческий цикл. Горизонтальные и вертикальные горные выработки. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Вспомогательные и основные процессы связанные с проведением и креплением горных выработок. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Камеры водоотливных установок. Камеры подъемных машин. Камеры дизельного самоходного транспорта. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Положение о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Безопасность работ при ведении очистных работ. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Крепление и управление кровлей. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |
| Содержание и ремонт горных выработок. | хорошее, отличное /удовлетворительное |  |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

В ходе производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные компетенции

| Коды проверяемых компетенций | Наименование общих и профессиональных компетенций | Освоена /не освоена |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. | Освоена |
| ПК 2.2. | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. | Освоена |
| ПК 2.3. | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. | Освоена |
| ПК 2.4. | Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. | Освоена |
| ДК 1. | Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. | Освоена |
| ДК 2 | Осуществлять планирование развития горных работ, контролировать состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности. | Освоена |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Освоена |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Освоена |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Освоена |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Освоена |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Освоена |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Освоена |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Освоена |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Освоена |

Вид профессиональной деятельности ________Освоен_________________________

Итоговая оценка по практике ____________________________________

Дата «___»____________202_ г

Подпись руководителя практики от образовательной организации ______________/____________/

Подпись руководителя практики от предприятия       ________________/ ______________________

м.п.

- Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного)

Задания к экзамену формируется 3 способами:

- Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом.

- Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля.

- Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых отметок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

I. ПАСПОРТ

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 02. Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ

по специальности СПО Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

код специальности 21.02.17

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:

Профессиональные компетенции:

ПК 2.1.	Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ.

ПК 2.2.	Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.

ПК 2.3.	Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда.

ПК 2.4.	Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.

Дополнительные компетенции:

ДК 1.	Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом.

ДК 2	Осуществлять планирование развития горных работ, контролировать состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности.

Общие компетенции:

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по выполнению практических работ, методической литературой.

Время выполнения задания – 45 мин.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по числу учащихся

Время выполнения задания – 45 мин.

Оборудование кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект справочной литературы;

- комплект раздаточного материала с чертежами;

- комплект методической литературы;

- комплект учебно-методической документации.

Литература для обучающегося:

Основные источники:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» №550 от 19.11.2013г. 174 с.

- Единые правила безопасности при взрывных работах, выпуск 2, Москва, НТЦ «Промышленная безопасность», 2005 г

- Общий пакет документов для очно-заочного обучения по охране труда. Производственный научно-образовательный центр г.Новокузнецк 2007г.

- Ефремова О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах. Москва, Альфа-Пресс, 2017г.

Дополнительные источники:

- Кушнеров П.И. Безопасность взрывных работ при электровзрывании на угольных и сланцевых шахтах, Кемерово. Кузбассвузиздат, 2013 г.

- Городниченко В.И. Основы горного дела, Москва, МГГУ, 2014 г.

- Маслова Т. Н., Медведев В. Т., Новиков С. Г., Каралюнец А.В. и др., Каралюнец А. В. Охрана труда и промышленная экология. Учебник для СПО - М.:, Издательство "Академия/Academia", 2016 г.

- Положение о порядке расследования несчастных случаев на производстве. - М.: НПО ОБТ, 2000.

- Девисилов В. А. Безопасность труда (охрана труда). -М.: Форум-Инфра-М, 2017.

Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда

- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

- Федеральный закон «О промышленной безопасности»

- Трудовой Кодекс Российской Федерации. Законодательные акты

- Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

- Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Интернет-ресурсы:

- http://www.ohranatruda.ru - информационный портал для инженеров по охране труда;

- http://www.tehdoc.ru - техническая документация по охране труда;

- http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3 - информационный портал нормативных документов.

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

IIIб.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания;

- ознакомление с заданием и планирование работы, распределение времени на выполнение элементов задания;

- получение и поиск необходимой информации;

- обоснование предложенного решения.

- самостоятельность выполнения задания;

- своевременность выполнения заданий (в соответствии с установленным лимитом времени).

IIIв. Подготовленный продукт/осуществленный процесс:

Таблица 5.2

| Освоенные компетенции | Показатель оценки результата | Оценка (выполнил/не выполнил |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. | - полнота контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда на рабочих местах; - правильность разработки комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах; - выявление нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников. |  |
| ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. | - полнота контроля за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожарного инвентаря; - выполнение контроля за сроками проверки огнетушителей при тушении пожаров электроустановок до 1000V и свыше 1000 V; - выполнение нормативов при прохождении учений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по ликвидации пожаров или аварий согласно плану ликвидации аварий. |  |
| ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. | - организация проведения нарядов на горном участке - полнота контроля за соблюдением требований правил безопасности при проведении подготовительных и очистных работ; - правильность составления паспортов крепления горных выработок; - правильность составления паспортов буровзрывных работ; - выявление нарушений при эксплуатации транспортного оборудования, которые создают угрозу жизни и здоровью работников. |  |
| ПК 2.4. Организовывать контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. | - проведение контроля за технологическим процессом при работе горного оборудования в опасных зонах; - проведение контроля за соблюдением требований правил безопасности при ведении взрывных и транспортных работ; - проведение контроля за использованием средств коллективной и индивидуальной защиты; -проведение контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварии; - проверка объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной безопасности и охраны труда. |  |
| ДК 1. Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. | - находить и использовать необходимые действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность организации в области охраны труда и промышленной безопасности. |  |
| ДК 2. Осуществлять планирование развития горных работ контролировать состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности. | - контролировать ведение и содержание горных выработок с соблюдением требований правил безопасности; - принимать участие в планировании развития горных работ и следить за соответствием перспективных планов требованиям промышленной безопасности. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - активность, инициативность в процессе профессиональной деятельности; - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснованность выбора методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность личной оценки эффективности и качества выполненной работы. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; самостоятельность и инициативность в пределах своих компетенций; - понимание последствий и степени личной ответственности за допущенные ошибки. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - оперативность поиска необходимой достоверной информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, сотрудниками в ходе обучения с соблюдением принципов профессиональной этики. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

_ПМ. 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ_

код и наименование ПМ

Ф.И.О. _________ Иванов Иван Иванович ______________

студент(ка)

группа ___ПРМ-17_______

курс______4________

специальность _21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»____

_____________________________________________________________________________

освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ. _02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ _____

код и наименование ПМ

в объеме  225 часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

(если предусмотрено учебным планом)

| Элементы модуля (код и наименование МДК, практик) | Форма промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК02.01 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации | Экзамен |  |
| ПП 02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ | Дифференцированный зачет |  |

Итоги экзамена (квалифицированного) по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Наименование общих и профессиональных компетенций | Оценка (да/нет) | Если нет, то объем дополнительного задания студенту с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | да |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | да |  |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | да |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | да |  |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | да |  |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | да |  |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | да |  |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | да |  |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | да |  |
| ПК 2.1. | Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ. | да |  |
| ПК 2.2. | Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. | да |  |
| ПК 2.3. | Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. | да |  |
| ПК 2.4. | Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. | да |  |
| ДК 1. | Использовать нормативные документы по промышленной безопасности и промышленной санитарии при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по добыче твердых полезных ископаемых подземным способом. | да |  |
| ДК 2 | Осуществлять планирование развития горных работ, контролировать состояния горных выработок, зданий и сооружений с соблюдением требований промышленной безопасности. | да |  |

Результат оценки:

вид профессиональной деятельности  ___освоен_____

5 (отлично)

Дата  «___»_________  202__ г.

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________ФИО

Заместитель председателя экз. комиссии   ____________________________ФИО

Члены экзаменационной комиссии:

Преподаватель                                                ____________________________ФИО

Преподаватель - руководитель практики     ____________________________ФИО

Экзаменационная ведомость

Группа     ПРМ-16

Курс    4

Специальность: 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Наименование профессионального модуля    ПМ.02 Контроль за безопасностью ведения горных и взрывных работ

| № п/п | ФИО обучающегося | ВПД освоен/не освоен | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | освоен/не освоен |  |
| 2 |  | освоен/не освоен |  |
| 3 |  | освоен/не освоен |  |
| 4 |  | освоен/не освоен |  |
| 5 |  | освоен/не освоен |  |
| 6 |  | освоен/не освоен |  |
| ….. |  | освоен/не освоен |  |

«    » ____________  202__ г.

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________ ФИО

Заместитель председателя экз. комиссии    ____________________________ ФИО

Члены экзаменационной комиссии:

Преподаватель                                                  ____________________________ ФИО

Преподаватель - руководитель практики       ____________________________ ФИО

Приложение 1

Система оценивания подготовки и выполнения практических работ

Оценка выполнения практической работы

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в работе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

Оценивание ответов на контрольные вопросы.

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся:

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

Оценка «хорошо» ставится, если:

- ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

- обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению материала;

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Приложение 2

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций осуществляется руководителем практики ГПОУ «ОГТК» или руководителем практики с организации, где обучающийся проходит практику.

В течение всей практики студент ведет дневник, который подписывается руководителем и отражает уровень освоения ОК и ПК, содержит характеристику-отзыв, также подписанный руководителем практики. Отчет по практике составляется на основании индивидуального задания.

Приложение 3

Инструкция для выполнения теста по разделу 1 МДК.02.01. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации

В тесте содержится 46 вопросов.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (41-46)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (35-40) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (28-34) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 27 и меньше правильных ответов.

1. Какие из перечисленных условий не соответствуют требованиям, предъявляемым к организации ведения работ в шахте?

А) Руководитель шахты распорядительным документом должен устанавливать порядок выдачи заданий на производство работ и порядок допуска к выполнению нарядов работников шахты.

Б) На шахте должна быть организована служба (участок) аэрологической безопасности.

В) На работы по устранению нарушений требований промышленной безопасности и безопасности ведения горных работ должен выдаваться наряд по устранению нарушений.

Г) Горные выработки, участки, здания, сооружения, установки, технические устройства в шахте должны приниматься в эксплуатацию в порядке, утвержденном руководителем шахты.

Д) Состояние горных выработок шахты должны еженедельно контролировать специалисты шахты с письменного разрешения руководителя шахты.

2. Какое из перечисленных требований не является обязательным для рабочих, занятых на горных работах?

А) Должны иметь профессиональное образование, соответствующее их профессиональной деятельности.

Б) Должны быть обучены безопасным приемам работ.

В) Должны знать сигналы оповещения, правила поведения при авариях.

Г) Должны иметь стаж горных работ на шахте длительностью не менее пяти лет.

3. С какой периодичностью должны осматриваться и при необходимости перекрепляться все основные горные выработки при сухой консервации?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в полугодие.

В) Не реже одного раза в квартал.

Г) В необходимых случаях.

4. При каком условии разрешается возобновление электроснабжения шахты после остановки ВГП или ВВУ?

А) Только после восстановления нормального режима проветривания горных выработок шахты.

Б) Только после замеров содержания метана специалистами структурных подразделений в местах производства работ, у электрических машин, аппаратов и на расстоянии не менее 20 м от мест их установки во всех прилегающих горных выработках.

В) Только после проведения мероприятий по разгазированию горных выработок в соответствии с Инструкцией по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и предупреждению загазирований.

Г) При выполнении всех перечисленных условий.

5. С какой периодичностью должен проводиться контроль температуры для угольного массива, находящегося в опасном и весьма опасном состоянии, при наличии в нем воздухоподающих выработок?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже двух раз в месяц.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в шесть месяцев.

6. Какой способ проветривания должен применяться для шахт III категории и выше по метану?

А) Нагнетательный способ.

Б) Всасывающий способ.

В) Комбинированный способ.

7. Какую массу и длину не должен превышать груз, перевозимый одним человеком на конвейере?

А) Масса груза не должна превышать 25 кг, а длина - 2,0 м.

Б) Масса груза не должна превышать 28 кг, а длина – 2,2 м.

В) Масса груза не должна превышать 30 кг, а длина - 2,4 м.

Г) Масса груза не должна превышать 32 кг, а длина - 2,5 м.

8. Какие мероприятия не проводятся при ежесменном и еженедельном осмотрах рудничного взрывобезопасного электрооборудования?

А) Проверка комплектности электрооборудования.

Б) Вскрытие электрооборудования.

В) Осмотр места установки электрооборудования.

Г) Проверка соответствия уровня взрывозащиты электрооборудования месту его установки.

9. Каким должен быть свободный проход в наклонных горных выработках, предназначенных для передвижения людей?

А) Шириной не менее 0,7 м и высотой 1,8 м.

Б) Шириной не менее 0,6 м и высотой 2,0 м.

В) Шириной не менее 0,5 м и высотой 1,9 м.

Г) Шириной не менее 0,6 м и высотой 1,8 м.

10. Какой способ проветривания должен применяться на негазовых и газовых шахтах при метанообильности шахты не более 10 м3/т, при отработке верхних горизонтов и на шахтах, имеющих аэродинамическую связь горных выработок и выработанного пространства с поверхностью?

А) Всасывающий способ.

Б) Комбинированный способ.

В) Нагнетательный способ.

11. Какие пласты относятся к пластам опасным по взрывам угольной пыли?

А) Пласты с выходом летучих веществ угля 15% и более, а также пласты угля (кроме антрацитов) с меньшим выходом летучих веществ, взрывчатость пыли которых установлена при проведении лабораторных исследований и испытаний угольной пыли на взрывчатость.

Б) Пласты с выходом летучих веществ угля 12% и более, а также пласты угля с большим выходом летучих веществ, взрывчатость пыли которых установлена при проведении лабораторных исследований и испытаний угольной пыли на взрывчатость.

В) Пласты с выходом летучих веществ угля 10% и более, а также пласты угля (кроме антрацитов) с большим выходом летучих веществ, взрывчатость пыли которых установлена при проведении лабораторных исследований и испытаний угольной пыли на взрывчатость.

Г) Пласты с выходом летучих веществ угля 8% и более, а также пласты угля с меньшим выходом летучих веществ, взрывчатость пыли которых установлена при проведении лабораторных исследований и испытаний угольной пыли на взрывчатость.

12. Какое мероприятие должно проводиться с целью контроля эндогенного пожара в угольной шахте?

А) Проверка состава рудничного воздуха.

Б) Измерение температуры и влажности рудничного воздуха.

В) Измерение температуры воды.

Г) Определение плотности потока радона в поверхностном слое.

Д) Должны проводиться все перечисленные мероприятия, включая геофизические исследования.

13. Чем оборудуются наклонные горные выработки, предназначенные для передвижения людей, при углах наклона выработок от 31о до 45о?

А) Лестницами с горизонтальными ступеньками и перилами.

Б) Сходнями со ступеньками и перилами.

В) Трапами с перилами.

Г) Перилами, прикрепленными к крепи.

14. Какой из приведенных параметров не является признаком эндогенного пожара в угольной шахте?

А) Повышение температуры угля.

Б) Уменьшение влагосодержания в рудничной атмосфере.

В) Совместное присутствие водорода, радона и непредельных углеводородов выше фоновых значений в шахте и в приповерхностном слое земли.

Г) Повышение температуры воды и воздуха.

15. Кем утверждается документация на выполнение горных работ, связанных с проведением, креплением, поддержанием горных выработок и выемке полезного ископаемого?

А) Руководителем угледобывающей организации.

Б) Главным механиком шахты.

В) Главным инженером шахты.

Г) Начальником участка АБ.

16. Какова минимальная площадь поперечного сечения главных откаточных и вентиляционных горных выработок?

А) 9,0 м2.

Б) 6,0 м2.

В) 4,5 м2.

Г) 3,7 м2.

17. Каким должно быть содержание кислорода (по объему) в воздухе выработок, в которых находятся или могут находиться люди?

А) Не менее 20%.

Б) Не менее 18%.

В) Не менее 15%.

Г) Не менее 12%.

18. Какие шахты относятся к I категории шахт по газу (метану и (или) диоксиду углерода)?

А) С относительной газообильностью до 5 м3/т.

Б) С относительной газообильностью от 5 до 10 м3/т.

В) С относительной газообильностью от 10 до 15 м3/т.

Г) С относительной газообильностью 15 м3/т и более.

19. Какие из перечисленных сведений не содержит текстовая часть документации по ведению горных работ?

А) Ссылки на нормативные и (или) технические документы.

Б) Сведения о выемочной единице.

В) Расчеты и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Г) Способы покрытия затрат на проведение горных работ.

20. Какие из перечисленных требований не соответствуют требованиям, предъявляемым к документации по ведению горных работ?

А) Документация должна содержать меры по обеспечению промышленной безопасности и безопасному ведению горных работ.

Б) Документация должна соответствовать техническим проектам и горно-геологическим и горнотехническим условиям.

В) При изменении горно-геологических и горнотехнических условий в документацию должны вноситься соответствующие дополнения, учитывающие происшедшие изменения.

Г) Документация должна подвергаться пересмотру не реже одного раза в пять лет.

21. Какие действия следует предпринять при выявлении несоответствия состава рудничного воздуха в действующих горных выработках требованиям, установленным правилами безопасности в угольных шахтах?

А) Работы должны быть прекращены, персонал должен выйти на поверхность и сообщить об этом горному диспетчеру шахты.

Б) Работы должны быть прекращены, персонал должен оставаться на рабочих местах, дожидаясь дальнейших указаний от горного диспетчера шахты.

В) Работы должны быть временно приостановлены, а персонал должен незамедлительно покинуть горную выработку, никого не оповещая.

Г) Работы должны быть временно приостановлены, а персонал должен быть оповещен о выявлении несоответствия горным диспетчером шахты.

22. Каким образом характеризуется местное загазирование горных выработок?

А) Наличием скопления метана с концентрацией 2% и более в отдельных местах выработок, в том числе у буровых станков, комбайнов и врубовых машин, в открытых, не заложенных породой или другими материалами куполах, превышения нормы концентрации метана, зафиксированного одним датчиком системы АГК в действующих выработках шахты.

Б) Наличием скопления метана в виде слоя в выработках на участках длиной свыше 2 м с концентрацией более 2%.

В) Превышением нормы концентрации метана в сечении выработки, превышением нормы концентрации метана, зафиксированным двумя и более датчиками системы АГК в подготовительной выработке или в выработках выемочного участка.

23. В каком случае дегазация угольного пласта обязательна?

А) Если природная метаноносность пласта превышает 3 м3/т сухой беззольной массы, и работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в исходящей струе очистной горной выработки в размере менее 1%.

Б) Если природная метаноносность пласта превышает 6 м3/т сухой беззольной массы, и работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в исходящей струе очистной горной выработки в размере менее 1%.

В) Если природная метаноносность пласта превышает 10 м3/т сухой беззольной массы, и работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в исходящей струе очистной горной выработки в размере менее 1%.

Г) Если природная метаноносность пласта превышает 13 м3/т сухой беззольной массы, и работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в исходящей струе очистной горной выработки в размере менее 1%.

24. Какая из перечисленных причин возникновения загазирования не относится к технологическим?

А) Обрушение пород кровли в выработанном пространстве выемочных участков.

Б) Повышенное газовыделение при ведении работ по предупреждению внезапных выбросов угля и газа и увлажнению (гидроразрыву) угля в массиве.

В) Выброс угля (породы) и газа при сотрясательном взрывании.

Г) Отказ средств управления газовыделением (дегазации и др.).

Д) Выполнение мероприятий по реверсированию вентиляционной струи.

25. Кто при выявлении фактов нахождения горных выработок шахты в пылевзрывоопасном состоянии до возобновления горных работ в этих горных выработках принимает меры, обеспечивающие приведение их в пылевзрывобезопасное состояние?

А) Начальник проходческого (добычного) участка.

Б) Технический руководитель (главный инженер) шахты.

В) Главный механик шахты.

Г) Руководитель горнодобывающей организации.

26. В течение какого времени должны расследоваться аварийные загазирования горных выработок продолжительностью менее 6 часов?

А) В течение суток.

Б) В течение первых двух дней.

В) В течение первых трех дней.

Г) В течение недели.

27. Кем организуется прогноз выбросоопасности и удароопасности угольных пластов, контроль эффективности проведения противовыбросных мероприятий и мероприятий по предотвращению горных ударов?

А) Техническим руководителем (главным инженером) шахты.

Б) Руководителем горнодобывающей организации.

В) Командиром аварийно-спасательной части, обслуживающей шахту.

Г) Начальником участка или его заместителем.

28 Какое напряжение должно применяться для ручных машин и инструментов?

А) Не выше 42 В.

Б) Не выше 60 В.

В) Не выше 115 В.

Г) Не выше 220 В.

29. Допустимо ли проведение горных работ на пластах, находящихся в выбросоопасном, удароопасном состоянии?

А) Допустимо без каких-либо ограничений.

Б) Запрещены все виды работ.

В) Запрещено, за исключением работ, проводимых для приведения горного массива в невыбросоопасное, неудароопасное состояние.

Г) Допустимо, только при совмещении работ по добыче угля и проведению горных выработок с выполнением работ по предотвращению внезапных выбросов угля (породы) и газа и горных ударов.

30. Какие требования к стажу работы по специальности и группе по электробезопасности предъявляются к механику участка шахты, электроснабжение которого осуществляется напряжением 1140 В?

А) Стаж работы по специальности не менее одного года и V группа по электробезопасности.

Б) Стаж работы по специальности не менее одного года и IV группа по электробезопасности.

В) Стаж работы по специальности не менее двух лет и IV группа по электробезопасности.

Г) Стаж работы по специальности не менее трех лет и III группа по электробезопасности.

31. У кого должны находиться оригиналы планов ликвидации аварий шахты со всеми приложениями?

А) Один экземпляр находится у горного диспетчера шахты, другой - в горноспасательном подразделении, обслуживающем шахту.

Б) Один экземпляр находится у горного диспетчера шахты, другой - у технического руководителя (главного инженера) шахты.

В) Один экземпляр находится у технического руководителя (главного инженера) шахты, другой - у начальника участка (службы).

Г) Один экземпляр находится у начальника участка (службы), другой - в горноспасательном подразделении, обслуживающем шахту.

32. С какой периодичностью специалисты структурного подразделения, в ведении которых находится горная выработка, должны осматривать крепь и армировку вертикальных и наклонных стволов?

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в квартал.

Г) Ежесуточно.

33. Какие из перечисленных сведений не содержит текстовая часть документации по ведению горных работ?

А) Ссылки на нормативные и (или) технические документы.

Б) Сведения о выемочной единице.

В) Расчеты и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Г) Способы покрытия затрат на проведение горных работ.

34. Что из перечисленного относится к отличительным признакам внезапного выброса угля и газа?

А) Только отброс угля от забоя на расстояние, превышающее протяженность возможного размещения его под углом естественного откоса.

Б) Только образование в угольном массиве полости.

В) Только повышенное, по сравнению с обычным, выделение газа в горную выработку, при котором относительное газовыделение больше разности между природной газоносностью пласта и остаточной газоносностью выброшенного угля.

Г) Все перечисленное.

35. В каком из приведенных случаев обеспечивается безопасное аэрогазовое состояние по метану?

А) Если в камере подземной вакуум-насосной станции содержание метана не превышает 1,5%.

Б) Если на выходе смесительных камер содержание метана не более 3%.

В) Если в исходящей из очистной или тупиковой выработки камеры, выемочного участка поддерживаемой выработки содержание метана не превышает 1%.

Г) Во всех перечисленных случаях обеспечивается безопасное аэрогазовое состояние по метану.

36. Какие из перечисленных требований не соответствуют требованиям, предъявляемым к документации по ведению горных работ?

А) Документация должна содержать меры по обеспечению промышленной безопасности и безопасному ведению горных работ.

Б) Документация должна соответствовать техническим проектам и горно-геологическим и горнотехническим условиям.

В) При изменении горно-геологических и горнотехнических условий в документацию должны вноситься соответствующие дополнения, учитывающие происшедшие изменения.

Г) Документация должна подвергаться пересмотру не реже одного раза в пять лет.

37. Что из перечисленного относится к локальным способам предотвращения внезапных выбросов?

А) Опережающая отработка защитных пластов.

Б) Дегазация угольных пластов.

В) Увлажнение угольных пластов.

Г) Образование разгрузочной щели по длине очистного забоя.

38. Что относится к признакам удароопасности пластов при работе выемочных машин, отбойных молотков, при бурении и взрывании шпуров в очистных и подготовительных забоях?

А) Только толчки.

Б) Только стреляния.

В) Только микроудары.

Г) Все перечисленное.

39. В течение какого времени должны расследоваться толчки, стреляния, микроудары при первом их проявлении на шахте?

А) В течение суток.

Б) В течение трех дней.

В) В течение недели.

Г) В течение десяти дней.

40. Какой газ используется в качестве индикатора обнаружения начальных стадий возникновения пожаров при разработке угольных месторождений подземным способом?

А) Диоксид углерода.

Б) Метан.

В) Оксид углерода.

Г) Все перечисленные газы.

41. В какое состояние должны быть приведены горные выработки при полной или частичной ликвидации и консервации?

А) В состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения.

Б) В состояние, обеспечивающее охрану окружающей среды.

В) В состояние, обеспечивающее сохранность горных выработок и буровых скважин на все время консервации.

Г) В состояние, обеспечивающее выполнение всего перечисленного.

42. Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к пожарнооросительному трубопроводу?

А) Подземный пожарооросительный трубопровод должен обеспечивать подачу воды на тушение пожара и устройство водяных завес на пути его распространения в любой точке горных выработок шахты в соответствии с ППЗ.

Б) Минимальный диаметр пожарооросительного трубопровода должен составлять100 мм.

В) Диаметр пожарооросительного трубопровода принимают в соответствии с ППЗ.

Г) Пожарный трубопровод можно использовать для откачки воды и проведения других работ.

43. Кем принимается решение о разработке оперативных планов тушения подземного пожара?

А) Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

Б) Командиром аварийно-спасательной части.

В) Командиром пожарного расчета, прибывшего к тушению пожара.

Г) Начальником службы охраны труда и промышленной безопасности.

44. Что должна обеспечивать система автоматического контроля состава и расхода воздуха в горных выработках?

А) Только непрерывное измерение состава и расхода воздуха в действующих горных выработках.

Б) Только контроль за положением дверей в вентиляционных шлюзах выемочного участка.

В) Только телепередачу информации на диспетчерский пункт и ее регистрацию.

Г) Только дистанционную сигнализацию о достижении содержания метана и выдачу команд на автоматическое отключение электрооборудования.

Д) Все перечисленное.

45. Что из перечисленного не входит в содержание текстовой части вентиляционного плана?

А) Результаты расчетов математической модели шахтной вентиляционной сети на начало рассматриваемого периода.

Б) Пояснительная записка к вентиляционному плану.

В) Схемы вентиляционных каналов вентиляторов главного проветривания (ВГП).

Г) Мероприятия по обеспечению проветривания шахты.

46. Какая организация ведет учет ликвидированных и находящихся на консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами?

А) Федеральное агентство по недропользованию.

Б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

В) Ростехнадзор.

Г) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Ключи к тесту

| 1 | Д |
| --- | --- |
| 2 | Г |
| 3 | Б |
| 4 | Г |
| 5 | Б |
| 6 | Б |
| 7 | А |
| 8 | Б |
| 9 | А |
| 10 | В |
| 11 | А |
| 12 | Д |
| 13 | А |
| 14 | Б |
| 15 | В |
| 16 | А |
| 17 | А |
| 18 | А |
| 19 | Г |
| 20 | Г |
| 21 | А |
| 22 | А |
| 23 | Г |
| 24 | Г |
| 25 | Б |
| 26 | А |
| 27 | А |
| 28 | Г |
| 29 | В |
| 30 | А |
| 31 | А |
| 32 | Г |
| 33 | Г |
| 34 | Г |
| 35 | В |
| 36 | Г |
| 37 | Г |
| 38 | Г |
| 39 | А |
| 40 | В |
| 41 | Г |
| 42 | Г |
| 43 | А |
| 44 | Д |
| 45 | В |
| 46 | В |

Приложение 3

Инструкция для выполнения теста по разделу 2 МДК.02.01. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации

В тесте содержится 46 вопросов.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (41-46)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (35-40) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (28-34) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 27 и меньше правильных ответов.

1. С какой скоростью должно осуществляться транспортирование взрывчатых материалов по подземным выработкам?

А) Со скоростью не более 5 м/с.

Б) Со скоростью от 5 до 7 м/с.

В) Со скоростью не более 10 м/с.

Г) Со скоростью от 7 до 10 м/с.

2. Какие из перечисленных условий для обеспечения безопасности ведения горных работ должны быть соблюдены при применении ВМП с пневматическим двигателем для проветривания проводимых или погашаемых вентиляционных горных выработок, примыкающих к лаве?

А) ВМП должен быть расположен не ближе 15 м от сопряжения с лавой, считая по ходу вентиляционной струи.

Б) Длина тупиковой части выработки не должна превышать 30 м.

В) Содержание метана в исходящей из тупиковой части выработки струе не должно превышать 1%.

Г) При соблюдении всех перечисленных условий.

3. При какой продолжительности остановки ВГП или ВВУ, при нарушении проветривания горных выработок, персонал должен выходить в соответствии с ПЛА в горные выработки со свежей струей воздуха?

А) Более 30 минут.

Б) 10 минут.

В) 20 минут.

Г) Более 15 минут.

4. С какой периодичностью должна составляться пояснительная записка вентиляционного плана шахты?

А) Ежемесячно.

Б) Ежеквартально.

В) Один раз в полугодие.

Г) Ежегодно при подготовке шахтой производственной программы развития горных работ.

5. При какой номинальной скорости ленты допускается перевозка людей ленточными конвейерами?

А) Не более 1,5 м/с.

Б) Не более 2,0 м/с.

В) Не более 2,5 м/с.

Г) Не более 3,15 м/с.

6. На каком расстоянии от устья размещают вентиляторные установки для проветривания вертикальных горных выработок, проводимых с поверхности?

А) Не ближе 20 метров.

Б) От 15 до 20 метров.

В) Не ближе 10 метров.

Г) От 10 до 15 метров.

7. Какой цвет используется для обозначения на схеме вентиляции шахты направления движения свежей вентиляционной струи по горным выработкам?

А) Красный.

Б) Синий.

В) Зеленый.

Г) Черный.

8. С какой периодичностью рабочие, занятые на горных работах, должны проходить повторный инструктаж по безопасному ведению горных работ?

А) Не реже чем каждые шесть месяцев.

Б) Не реже чем каждые девять месяцев.

В) Не реже одного раза в год.

Г) Не реже одного раза в три года.

9. В каком из приведенных случаев должна проводиться плановая практическая проверка аварийных вентиляционных режимов?

А) Только при разработке ПЛА.

Б) Только при изменениях схем проветривания шахты, крыла, горизонта.

В) Только при замене вентиляторов главного проветривания (ВГП).

Г) Во всех перечисленных случаях.

10. С какой периодичностью рабочие, занятые на горных работах, должны проходить проверку знаний инструкций по профессиям?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

11. Кем выдается письменное разрешение на остановку технических устройств, обеспечивающих проветривание горных выработок, водоснабжение, откачку воды, дегазацию, спуск и подъем персонала, работу многофункциональной системы безопасности для выполнения горных работ?

А) Руководителем угледобывающей организации.

Б) Техническим руководителем (главным инженером) шахты.

В) Главным механиком шахты.

Г) Начальником участка АБ.

12. Какую ответственность будут нести лица при нарушении нормативной документации по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, по охране недр и окружающей среды, в том числе нарушениях, ведущих к загрязнению недр?

А) Гражданско-правовую.

Б) Материальную.

В) Уголовную.

Г) Административную и уголовную.

13. Какой вид пылевзрывозащиты применяют в шахтах, разрабатывающих пласты опасные по взрывам угольной пыли?

А) Только гидропылевзрывозащиту.

Б) Только комбинированную пылевзрывозащиту.

В) Только сланцевую пылевзрывозащиту.

Г) Возможно применение всех перечисленных видов пылевзрывозащиты.

14. Кем устанавливается порядок контроля средств взрывозащиты, пылевзрывобезопасности и выполнение мероприятий по предупреждению взрывов угольной пыли?

А) Техническим руководителем (главным инженером) шахты.

Б) Руководителем горнодобывающей организации.

В) Начальником проходческого (добычного) участка.

Г) Специалистом по охране труда и промышленной безопасности.

15. Каким должно быть содержание диоксида углерода (углекислого газа) в рудничном воздухе на рабочих местах, в исходящих струях выемочных участков и тупиковых выработок?

А) Не должно превышать 0,5% (по объему).

Б) От 0,3% до 0,75% (по объему).

В) Не должно превышать 0,75% (по объему).

Г) От 0,5% до 1,0% (по объему).

16. При какой концентрации метана возле буровых станков, комбайнов и врубовых машин допускается возобновление их работы после остановки?

А) После снижения концентрации до 2,0%.

Б) После снижения концентрации до 1,5%.

В) После снижения концентрации до 1,2%.

Г) После снижения концентрации до 1,0%.

17. Какая максимальная концентрация метана в трубопроводах для изолированного отвода метана и в газодренажных горных выработках является допустимой?

А) 3,5% по объему.

Б) 0,75% по объему.

В) 0,5% по объему.

Г) 2,0% по объему.

18. Для чего проводится согласование годовых планов развития горных работ?

А) Только для рационального и безопасного ведения горных работ.

Б) Только для соблюдения законодательных и нормативных требований.

В) Только для своевременного восстановления нарушенных горными работами земель.

Г) Для всего перечисленного, включая опережающее геологическое изучение недр и предотвращение вредного влияния горных работ на окружающую среду.

19. Каким образом характеризуется общее загазирование горных выработок?

А) Наличием скопления метана с концентрацией 2% и более в отдельных местах выработок, в том числе у буровых станков, комбайнов и врубовых машин, в открытых, не заложенных породой или другими материалами куполах, превышения нормы концентрации метана, зафиксированного одним датчиком системы АГК в действующих выработках шахты.

Б) Наличием скопления метана в виде слоя в выработках на участках длиной свыше 2 м с концентрацией более 2%.

В) Превышением нормы концентрации метана в сечении выработки, превышением нормы концентрации метана, зафиксированным двумя и более датчиками системы АГК в подготовительной выработке или в выработках выемочного участка.

20. Что из перечисленного не входит в обязанности руководителя структурного подразделения, где проводятся огневые работы?

А) Назначить ответственных лиц за подготовку и проведение огневых работ из числа специалистов, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ на шахте.

Б) Организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне и устанавливать периодичность отбора проб воздуха.

В) Перед началом проведения огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

Г) Провести инструктаж исполнителям огневых работ, предусмотренных в наряде-допуске.

21. Какую квалификационную группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель наладочных и других специальных работ, проводимых в электроустановках напряжением до 1200 В?

А) Не ниже II квалификационной группы.

Б) Не ниже III квалификационной группы.

В) Не ниже IV квалификационной группы.

Г) Не ниже V квалификационной группы.

22. Кем утверждаются меры, обеспечивающие безопасность ведения горных работ, которые обязательны при очистных работах до первичной посадки основной кровли?

А) Техническим руководителем (главным инженером) шахты.

Б) Представителем территориального органа Ростехнадзора.

В) Начальником участка или его заместителем.

Г) Представителем специализированной аварийно-спасательной части.

23. В каком из перечисленных случаев обязательна дегазация выработанного пространства?

А) Если концентрация метана в газоотводящих трубопроводах и газодренажных выработках превышает 0,5%.

Б) Если концентрация метана в газоотводящих трубопроводах и газодренажных выработках превышает 1,5%.

В) Если концентрация метана в газоотводящих трубопроводах и газодренажных выработках превышает 2%.

Г) Если концентрация метана в газоотводящих трубопроводах и газодренажных выработках превышает 3,5%.

24. Что должен сделать каждый находящийся в шахте работник при обнаружении загазирования, нарушения или прекращения проветривания?

А) Сообщить о загазировании горному диспетчеру и выйти на свежую струю.

Б) Сообщить о загазировании горному мастеру и по возможности окружающим лицам и выйти на свежую струю.

В) Отключить электрооборудование, находящееся в загазированной выработке, сообщить о загазировании горному диспетчеру и окружающим лицам, выйти на свежую струю и принять меры по ограничению свободного доступа в загазированную выработку.

25. Какое из перечисленных определений соответствует понятию дегазации шахт?

А) Комплекс работ по извлечению газа из угольных пластов или пород до начала и в процессе ведения горных работ по выемке угля.

Б) Комплекс работ, направленных на удаление газов, выделяющихся из различных источников газовыделения, и их изолированный отвод на поверхность или в горные выработки, в которых возможно их разбавление до допустимых концентраций.

В) Комплекс работ по извлечению газов из подрабатываемых или надрабатываемых угольных пластов, разгружаемых от горного давления.

Г) Комплекс работ по извлечению и улавливанию метана из источников выделения в пределах выемочного участка с изолированным выводом его на поверхность или в горные выработки, в которых возможно их разбавление до допустимых концентраций.

26. Кого в письменной форме должен поставить в известность главный инженер шахты о затоплении горных выработок шахты?

А) Технического руководителя угледобывающей организации и главного инженера смежных шахт.

Б) Только главных инженеров смежных шахт.

В) Командира профессиональной аварийно-спасательной службы.

Г) Руководителя территориального органа Ростехнадзора.

27. На какой срок разрабатывается план ликвидации аварий на угольных шахтах?

А) Не более 6 месяцев.

Б) Не более 10 месяцев.

В) Не более 1 года.

Г) План составляется без ограничения срока действия, при возникновении изменений в план вносятся соответствующие исправления.

28. С какой периодичностью работниками подразделений ВГСЧ, обслуживающих шахту, и работниками газоаналитических лабораторий в присутствии специалиста участка аэрологической безопасности выполняется проверка состава рудничного воздуха?

А) Один раз в неделю.

Б) Один раз в квартал.

В) Один раз месяц.

Г) Ежесменно.

29. В каком из перечисленных документов должны быть определены границы участков, опасных по прорыву воды (опасные зоны)?

А) В техническом проекте и (или) документации по ведению горных работ на участках.

Б) Только в документации по ведению горных работ на участках.

В) В техническом проекте и (или) проектной документации.

Г) В плане горных работ.

30. Что из перечисленного не предусматривается планом ликвидации аварий?

А) Мероприятия по спасению людей.

Б) Мероприятия по ликвидации аварий в начальный период возникновения.

В) Мероприятия по предупреждению развития аварий.

Г) Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ.

31. Кого должен поставить в известность персонал при появлении в горных выработках, проводимых в границах опасных зон, признаков возможного прорыва воды?

А) Технического руководителя шахты.

Б) Горного диспетчера.

В) Руководителя территориального органа Ростехнадзора.

Г) Командира профессиональной аварийно-спасательной службы.

32. При каком инкубационном периоде уголь считается весьма склонным к самовозгоранию?

А) При инкубационном периоде менее 50 суток включительно.

Б) При инкубационном периоде от 50 и до 80 суток включительно.

В) При инкубационном периоде более 80 суток.

33. Какие требования предъявляются к обучению специалистов шахты порядку и правилам действий, предусмотренным ПЛА?

А) Обучение проводится после ввода ПЛА в действие, результаты обучения фиксируются в журнале ознакомления с ПЛА. Ответственность за изучение ПЛА возлагается на начальника участка (службы).

Б) Обучение проводится до ввода ПЛА в действие, результаты обучения фиксируются в журнале ознакомления с ПЛА. Ответственность за изучение ПЛА возлагается на технического руководителя (главного инженера) шахты.

В) Обучение проводится до ввода ПЛА в действие, результаты обучения фиксируются в книге инструктажей. Ответственность за изучение ПЛА возлагается на начальника участка (службы).

Г) Обучение проводится после ввода ПЛА в действие, результаты обучения фиксируются в журнале ознакомления с ПЛА. Ответственность за изучение ПЛА возлагается на технического руководителя (главного инженера) шахты.

34. Что из перечисленного не должна обеспечивать система общешахтного аварийного оповещения в горных выработках?

А) Оповещение об аварии людей, находящихся под землей.

Б) Прием на поверхности сообщения об аварии, передаваемого из шахты по системе телефонной связи.

В) Ведение переговоров и передачу с автоматической записью на носитель информации указаний, связанных с ликвидацией аварии.

Г) Возможность проведения инструктажей по безопасности работникам шахты.

35. Какие из перечисленных мероприятий должны быть предусмотрены первыми в оперативной части ПЛА?

А) Мероприятия, направленные на спасение людей и уменьшение числа возможных жертв.

Б) Мероприятия по аварийной подаче воды в шахту.

В) Мероприятия по проведению восстановительных работ в шахте.

Г) Мероприятия по изменению режимов проветривания аварийного участка.

36. Где должна применяться система аэрогазового контроля (АГК)?

А) Только для подземных выработок угольных шахт, опасных по газу и пыли.

Б) Только для наземных помещений шахт.

В) Только для поверхностных технологических комплексов шахт, связанных с приемкой, хранением и погрузкой угля.

Г) Для всех перечисленных областей.

37. Что из приведенного должно быть проверено при проведении учебных тревог по плану ликвидации аварий?

А) Только возможность осуществления в организации мероприятий по спасению людей, локализации аварии и ликвидации ее последствий.

Б) Только знание работников организации своих действий при авариях и инцидентах.

В) Только состояние систем связи, оповещения и определения местоположения людей, застигнутых аварией.

Г) Проверяется все перечисленное.

38. В каком из перечисленных положений требования по проведению учений по ПЛА указаны неверно?

А) Технический руководитель (главный инженер) организации до ввода в действие вновь утвержденного ПЛА проводит по нему учения с руководителями и специалистами организации.

Б) Учения по ПЛА организуются со спуском специалистов в горные выработки и с вызовом подразделений ВГСЧ, обслуживающих организацию.

В) Порядок привлечения руководителей и специалистов организации к учениям по ПЛА определяется техническим руководителем (главным инженером) организации.

Г) При проведении учений по ПЛА специалистами организации по распоряжению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии проводятся инженерные расчеты, рассчитываются варианты возможного развития аварии, оценивается правильность ведения работ по ликвидации аварии, разрабатывается оперативный ПЛА.

39. Кто является руководителем работ по ликвидации аварии на шахте?

А) Главный инженер шахты.

Б) Должностное лицо ВГСЧ, назначенное распорядительным документом руководителя ВГСЧ.

В) Только командир аварийно-спасательной части, обслуживающей шахту и прилегающую территорию.

40. Что из перечисленного не указывают на аншлагах, устанавливаемых во всех местах измерения расхода воздуха в горных выработках шахты?

А) Дату проведения измерения.

Б) Площадь поперечного сечения горной выработки в месте проведения измерения.

В) Фамилию ответственного за проведение измерений.

Г) Скорость воздушной струи.

Д) Расчетный и фактический расходы воздуха.

41. Кем обеспечивается постоянный контроль исправного состояния светильников, предназначенных для работников участка буровзрывных работ?

А) Работниками ламповой.

Б) Руководителем буровзрывных работ.

В) Специалистом по охране труда и промышленной безопасности.

Г) Для данных светильников предусмотрен режим самообслуживания.

42. На какой срок разрабатывается план ликвидации аварий на угольных шахтах?

А) Не более 6 месяцев.

Б) Не более 10 месяцев.

В) Не более 1 года.

Г) План составляется без ограничения срока действия, при возникновении изменений в план вносятся соответствующие исправления.

43. На какое время, и при каком условии может быть приостановлена деятельность производственного объекта, связанного с пользованием недрами без консервации горных выработок?

А) На срок до 6 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

Б) На срок до 8 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на весь срок приостановки.

В) На срок до 10 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

Г) На срок до 12 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

44. Какую массу взрывчатых веществ без средств инициирования может переносить взрывник в сумках?

А) До 24 кг.

Б) До 27 кг.

В) До 30 кг.

Г) До 32 кг.

45. Кто составляет вентиляционный план угольной шахты?

А) Технический руководитель (главный инженер) шахты.

Б) Начальник участка аэрологической безопасности (АБ).

В) Начальник проходческого (добычного) участка.

46. Что из перечисленного не соответствует требованиям к перевозке взрывчатых материалов в подземных выработках транспортными средствами?

А) При перевозке в одном железнодорожном составе взрывчатые вещества и средства инициирования должны находиться в различных вагонетках, разделенных таким числом порожних вагонеток, при котором расстояние между вагонетками с взрывчатыми веществами и средствами инициирования, а также между этими вагонетками и электровозом было бы не менее 2 м.

Б) В составе не должно быть вагонеток, загруженных, кроме взрывчатых материалов, другими грузами.

В) При перевозке взрывчатых материалов по горным выработкам водители встречного транспорта и люди, проходящие по этим выработкам, обязаны остановиться и пропустить транспортное средство с взрывчатыми материалами.

Г) Лица, непосредственно участвующие в перевозке взрывчатых материалов, должны обеспечиваться изолирующими самоспасателями.

Ключи к тесту

| 1 | А |
| --- | --- |
| 2 | Г |
| 3 | А |
| 4 | Г |
| 5 | Г |
| 6 | А |
| 7 | А |
| 8 | А |
| 9 | Г |
| 10 | А |
| 11 | Б |
| 12 | Г |
| 13 | Г |
| 14 | А |
| 15 | А |
| 16 | Г |
| 17 | А |
| 18 | Г |
| 19 | В |
| 20 | Г |
| 21 | Г |
| 22 | А |
| 23 | Г |
| 24 | В |
| 25 | Б |
| 26 | А |
| 27 | А |
| 28 | В |
| 29 | А |
| 30 | Г |
| 31 | Б |
| 32 | А |
| 33 | Б |
| 34 | Г |
| 35 | А |
| 36 | Г |
| 37 | Г |
| 38 | Б |
| 39 | А |
| 40 | В |
| 41 | А |
| 42 | А |
| 43 | А |
| 44 | А |
| 45 | Б |
| 46 | А |