ГЕНЕРАТОР ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Автор: Кийко Валерий Васильевич,

преподаватель Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова

### Екатеринбург 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы											3

Введение											3

- Состав и принцип работы генератора пилообразного напряжения			3

- Загрузочный файл для программы PSpice						5

- Лабораторное задание									6

- Методические указания по подготовке и выполнению 				6

лабораторной работы

- Содержание отчета									15

- Контрольные вопросы									15

ПРИЛОЖЕНИЕ – Исходные данные							16

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принцип действия генератора пилообразного напряжения и исследовать его основные характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

Генератором  пилообразного напряжения (ГПН) называется электронная схема, формирующая непрерывную последовательность пилообразных импульсов напряжения заданной частоты и амплитуды. Выходное напряжение ГПН изменяется по закону симметричной или несимметричной пилы. В работе исследуется вариант ГПН, формирующий напряжение по закону несимметричной пилы.

ГПН широко применяются в различных электронных схемах, в том числе в импульсных источниках питания, например, в контроллере ШИМ.

- СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

На рисунке 1 представлена схема простейшего ГПН, реализованного на принципе заряда и разряда конденсатора.

| Рисунок 1 – Схема простейшего ГПН | Рисунок 2 – Временные диаграммы, поясняющие принцип работы ГПН |
| --- | --- |

В составе ГПН, изображенного на рисунке 1,  условно можно выделить  следующие функциональные узлы:

- RC-цепь, состоящая из ток задающего резистора RР и накопительного конденсатора СР.  Цепь предназначена для формирования рабочего (нарастающего) участка пилы.

- Электронный ключ в составе резистора Rb, транзистора VT1 и резистора RР. Ключ предназначен для формирования обратного хода пилы и паузы между импульсами.

- Источник импульсов управления Vin.

- Источник питания Vpit.

ГПН работает следующим образом. При поступлении на вход электронного ключа импульсов управления от источника Vin транзистор VT1 открывается и насыщается,  шунтируя своим малым выходным сопротивлением конденсатор СР. Конденсатор СР быстро разряжается через транзистор VT1. Напряжение на конденсаторе и, следовательно, на выходе ГПН становится равным нулю и удерживается в таком состоянии на временных интервалах  0-t1, t2-t3, t4-t5 и так далее (рис. 2а).

По окончанию импульса управления транзистор закрывается, а конденсатор СР    заряжаться током, протекающим по цепи (см. рисунок 1):

+Vpit RР   СР    («земля»)  -Vpit .

По мере заряда конденсатора напряжение на конденсаторе растет, а ток заряда и скорость нарастания напряжения уменьшаются (рис. 2б). Выходное напряжение ГПН растет по следующему закону

Vвых = Vpit (1 – е-t/τз),  			(1)

где τз= RР•СР – постоянная времени RC-цепи

На начальном участке заряда конденсатора напряжение растет почти по линейному закону. Для оценки важнейшего параметра ГПН – линейности выходного напряжения на рабочем (нарастающем) участке пилы используется производная     (рисунок 2в).

В качестве критерия для определения максимального выходного напряжения ГПН, соответствующего требованию линейности, используется критерий уменьшения производной на величину Δ=10%. Выходное напряжение ГПН, соответствующее десятипроцентному уменьшению производной называется Vвыхmax.

Второй важнейший параметр ГПН – коэффициент использования напряжения источника питания, который определяется по формуле

Ки =   (2).

Основной недостаток схемы ГПН, изображенной на рисунке 1 – невысокий коэффициент использования напряжения источника питания (Ки<0,3).

Для увеличения линейности выходного напряжения ГПН на рабочем участке и повышения Ки  ток задающий двухполюсник, включенный между узлами х и у (рисунок 1), заменяют генератором стабильного тока (ГСТ). В качестве ГСТ может применяться эмиттерный повторитель, схема которого приведена на рисунке 3.

В состав эмиттерного повторителя входят: делитель напряжения (Rb1, Rb2), транзистор (VT2) и эмиттерная нагрузка RР.

| Рисунок 3 – ГСТ, выполненный по схеме эмиттерного повторителя | Рисунок 4 – Временные диаграммы ГПН, в состав которого входит ГСТ |
| --- | --- |

Ток делителя, определяемый в соответствии с законом Ома по формуле

, 		(3)

должен быть как минимум  на порядок больше тока базы транзистора VT2. В этом случае входное напряжение эмиттерного повторителя (напряжение в узле 6), практически, не будет зависеть от тока базы транзистора VT2. Поскольку эмиттерный повторитель повторяет входное (базовое) напряжение на своей нагрузке (на резисторе RР), то, следовательно,  к резистору  RР приложено постоянное напряжение. В результате через резистор RР протекает постоянный ток, который является током эмиттера VT2. При больших значениях коэффициента усиления по току (h21э ≥ 100) транзистора VT2 ток эмиттера IЭ практически равен току коллектора IК. Следовательно, ток коллектора будет постоянным, а это значит что при закрытом состоянии транзистора VT1 конденсатор CР будет заряжаться постоянным током (IЗ ᵙ IК =const).  В результате напряжение на конденсаторе и, следовательно, на выходе ГПН на интервалах времени 0-t1, t2-t3, t4-t5 и так далее (рисунок  4б) будет нарастать по линейному закону в соответствии с формулой (4). Благодаря этому Ки>0,9%.

Vвых = 	 (4).

- ЗАГРУЗОЧНЫЙ ФАЙЛ ДЛЯ ПРОГРАММЫ PSPICE

Описание электрической схемы ГПН и директив моделирования на входном языке программы PSpice  составляется в виде текстового файла, имеющего формат <имя>.cir. Файл создается с помощью встроенного в программу PSpice A/D текстового редактора. На рис. 5 представлен текст загрузочного файла, в каждой строке (карте) которого после знака ";" приведены пояснения (комментарии).

Таблица 1 - Загрузочный файл для программы PSpice A/D

| *Petrov P.P KС-ХХХ *; | Обязательная титульная строка |
| --- | --- |
| .OPT ITL5=0 ITL4=2000 RELTOL=10u; | Карта опций. В данном примере устанавливается количество итераций для переходного анализа 2000, а общее количество итераций (ITL5=0) не ограничено. Относительная погрешность расчетов 0.00001 |
| .temp 25; | Установление рабочей температуры |
| .IC V(3)=0V | Начальные условия для конденсатора Ср |
| .Tran <значение printstep > <значение Tend >; | Карта-задание программе PSpice произвести расчет переходный анализ. Первый числовой параметр, равный Tп/1000, задает шаг отображения результатов расчета printstep, а второй, равный 5*Tп, конечное время анализа Tend. |
| .probe; | Создание бинарного файла для программного осциллоскопа Probe |
| *CXEMA* | Комментарий |
| VIN 1 0 pulse(0v 5V 0s 0s 0s <значение tи> <значение Tп>); | Описание источника импульсных сигналов управления VIN для ключевого транзистора QVT1 |
| RB 1 2 1kOm; | Резистор, ограничивающий ток базы QVT1 |
| QVT1 3 2 0 KT315; | Ключевой транзистор QVT1 |
| RP 4 3 <значение сопротивления Rp> | Ток задающий резистор RP |
| CP 3 0 <значение емкости Ср> | Накопительный конденсатор CP |
| *QVT2 3 6 5 KT361; | Транзистор QVT2 |
| *RB1 4 6 1kOm; | Резисторы делителя в базовой цепи QVT2 |
| *RB2 6 0 10kOm; |  |
| VPIT 4 0 DC 15V; | Источник питания ГПН |
| *MODEL |
| .MODEL KT315 NPN(IS=1P BF=100 +CJC=1P CJE=7P TF=1N) | Описание модели транзистора KT315A |
| .MODEL KT361 PNP (IS=1P BF=100 +CJC=1P CJE=7P TF=1N) | Описание модели транзистора KT315В |
| .END | Конец описания задания |

Примечание: символ * означает, что строка имеет статус комментария.

- ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1.  Подготовить загрузочного файла на входном языке программы моделирования PSpice

3.2. Выполнить отладку загрузочного файла

3.3. Выполнить исследование простейшего ГПН

3.4. Модифицировать схему ГПН

3.5. Выполнить исследование ГПН с ГСТ

3.6. Подготовить отчет по результатам выполнения лабораторной работы

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

4.1 Подготовка загрузочного файла на входном языке программы моделирования PSpice

Описание электрической схемы и директив моделирования на входном языке программы PSpice  составляется в виде текстового файла.

Загрузите программу PSpiceA/D и перейдите в режим создания текстового файла как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Создание текстового файла в программе PSpice A/D

Содержание загрузочного файла можно наполнить, записывая каждую команду вручную или путем копирования всех строчек из первой колонки Таблицы 1. На рисунке 6 показан пример  содержания загрузочного файла.

Рисунок 6 – Окно текстового редактора программы PSpice A/D

На следующем шаге, необходимо подставить значения параметров импульсов управления tи и Тп, сопротивление резистора Rp и емкость конденсатора Ср в соответствии с заданным вариантом, используя Приложение. Затем вычислить значения printstep,  Tend и записать в строке процедуры Tran.

Созданный файл необходимо сохранить на диске компьютера. Расширение имени файла .cir  прописывается вручную (рисунок 7).

Рисунок 7 – Сохранение загрузочного файла

4.2 Отладка загрузочного файла

Загружаем в программу PSpice A/D созданный файл <имя>.cir и запускаем его  для выявления ошибок синтаксиса входного языка программы PSpice  и схемотехнических ошибок. Устраняем выявленные ошибки. Пример сообщения об ошибке представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Сообщение программы PSpiceA/D об ошибке (знак переноса + может использоваться только вначале строки)

4.3 Исследование  ГПН

4.3.1 Запускаем PSpice A/D (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Запуск процесса моделирования

4.3.2 По окончанию расчета всех токов и напряжений программой PSpice A/D откроется окно графического постпроцессора Probe. Выбираем пункт меню Plot/ Add Plot to Window (рисунок 10)  и создаем 3 окна для временных диаграмм (рисунок 11).

Рисунок 10 – Добавление окна для графиков

Рисунок 11 - Три окна для графиков (SEL>> указывает какое окно активно)

4.3.3. Выбираем пункт меню Trace/ Add trace… / V(1)   как показано на рисунке 12. В результате, временная диаграмма  V(1) отображается в верхнем probe окне (рисунке  13).

Рисунок 12 – Выбор для отображения в первом (верхнем) окне импульсов управления транзисторным  ключом QVT1

Рисунок 13 – Временная диаграмма импульсов управление V(1) транзисторным ключом QVT1

4.3.4. С помощью ММ переводим указатель SEL>> на среднее probe окно. В соответствии с рисунком 2, в среднем окно выводим временную диаграмму  напряжение V(3) (выходное напряжение ГПН)  (рисунок 14).

Рисунок 14 – Временные диаграммы импульсов управления V(1) и выходного напряжения V(3)  ГПН

4.3.5 С помощью ММ переводим указатель SEL>> на следующее (третье) окно. В соответствии с рисунком 2, в третье окно выводим производную выходного напряжения V(3) ГПН (рисунок 15).

Примечание: поскольку скорость изменения напряжения V(3) во время обратного хода составляет величину порядка -420•103В/с, то   в результате масштабирования в третьем probe окне практически не видно поведение производной во время заряда конденсатора Ср (во время прямого хода пилы).

Рисунок 15 – Временные диаграммы ГПН, соответствующие  рисунку 2

4.3.6 Активируем курсоры и  используя инструмент Cursor Max измеряем максимальное значение производной напряжения V(3). В примере, представленном на рисунке 16 максимальное значение производной равно 17,644К, что соответствует 17,644•103В/с.

Рисунок 16 – Измерение максимального значения производной V(3)

4.3.7 По результатам измерения, выполненном в  пункте  4.3.6, в  probe окне с производной устанавливаем диапазон по  оси Y от 0 до максимального значения производной с небольшим превышением. Пример выполнения этого пункта демонстрируется на рисунке 17.

Рисунок 17 – Изменение диапазона значений по  оси Y в нижнем probe окне

4.3.8. Уточняем максимальное значение производной выходного напряжения ГПН помещая курсор на максимум производной, соответствующий началу заряда конденсатора Ср   так, как показано на рисунке 18.

Рисунок 18 – Измерение максимального значения производной напряжения V(3)

4.3.9. Выбираем пункт меню Trace/ Add Trace,  в окне Trace  Expression (см. рисунок 19) умножаем полученное максимальное значение производной на число 0,9.

Рисунок 19 – Задание 90% уровня относительно максимума производной V(3)

Смещаем курсор на графике производной D(V(3))  в точку пересечения с уровнем 0.9 от её максимума как показано на рисунке 20. Считываем из окна координат курсора координату Х (tизм). Переносим курсор на график выходного напряжения ГПН (среднее probe  окно) и определяем в точке tизм значение Vвыхmax. Подставляем полученное значение Vвыхmax в формулу (2) для вычисления Ки. Вычисленное значение Ки сохраняем для занесения в отчет.

Рисунок 20 – Измерение максимального выходного напряжения ГПН

4.4. Модификация ГПН

4.4.1. Переходим в режим редактирования загрузочного файла, предварительно открыв его так, как показано на рисунке 21.

Рисунок 21 – Переход в режим редактирования текста загрузочного файла

Снимаем с описания QVT2, резисторов RB1 и RB2 статус комментариев, удалив символы «*» вначале их описания. Узел подключения RP 3 заменяем  на узел 5. Эта операция эквивалента замене ток задающего двухполюсника RP на генератор стабильного тока (ГСТ).

4.4.2. Запускаем программу PSpice A/D. В случае появления сообщения программы об ошибке (ошибках), устраняет причину их появления.

4.5. Исследование ГПН с ГСТ

4.5.1. Уменьшая значение электрической емкости конденсатора CР и повторяя измерения, описанные в  пунктах 4.3.6, 4.3.7 и 4.3.8., добиваемся максимального значения выходного напряжения ГПН в пределах 14,1 – 15 В.

На рисунке 22 представлен пример временных диаграмм при оптимальном значении емкости Ср.

Рисунок 22 – Временные диаграммы ГПН с ГСТ

4.5.2. Определяем Ки модифицированного ГПН повторяя действия пункта 4.3.9.

4.6. Подготовка отчета

4.6.1. Составляем отчет в соответствии с пунктом 5.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Формулировка цели лабораторной работы.

- Электрические схемы ГПН и ГСТ.

- Загрузочный файл на языке программы PSpice.

- Рисунки временных диаграмм простейшего ГПН и ГПН с ГСТ.

- Значения Ки для простейшего ГПН и ГПН с ГСТ.

- Значение емкости Cp для простейшего ГПН и ГПН с ГСТ.

- Анализ полученных результатов.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что означает аббревиатура ГПН?

- Где используются ГПН?

- На каком принципе функционирует простейший ГПН?

- Какой основной недостаток ГПН, изображенного на рисунке 1?

- Почему напряжение на конденсаторе простейшего ГПН изменяется по экспоненциальному закону?

- Для чего предназначен транзистор VT1 в схеме ГПН?

- Для чего предназначен транзистор Rp в схеме ГПН?

- Каким достоинством обладает ГПН, изображенный на рисунке 1?

- Чему равен ток заряда конденсатора Cp, если напряжение на конденсаторе равно нулю?

- Чему равен ток заряда конденсатора Cp, если напряжение на конденсаторе равно 5 В?

- Чему равен ток заряда конденсатора Cp, если напряжение на конденсаторе равно 10 В?

- При каких условиях напряжение на базе VT2  (рисунок 3) не будет зависеть от тока базы VT2?

- Для чего предназначены Rb1 и Rb2 (рисунок 3)?

- Почему эмиттерный повторитель может выполнять роль ГСТ?

- Что является нагрузкой эмиттерного повторителя (рисунок 3)?

- Какой формулой связаны ток заряда конденсатора и напряжение на конденсаторе?

- Каково соотношение между зарядом конденсатора Q и напряжением на конденсаторе V?

- Почему малое значение Ки считается недостатком ГПН?

- Что отражает производная выходного напряжения на интервалах времени 0-t1, t2-t3, t4-t5 и так далее (рисунки  2б, 4б)?

- Для чего предназначен резистор Rb?

- Почему отрицательные значения производной выходного напряжения ГПН значительно (по модулю) больше положительных значений?

- Почему линейность пилообразного напряжения на рабочем участке является важнейшей характеристикой ГПН? Пояснить на примере контроллера ШИМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1 – Исходные данные

| № варианта | tи | Tп | Rр | Ср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1ms | 2ms | 1kOm | 1uF |
| 2 | 1ms | 2ms | 1kOm | 0.5uF |
| 3 | 1ms | 2ms | 1.5kOm | 0.5uF |
| 4 | 1ms | 2ms | 1kOm | 1.5uF |
| 5 | 1ms | 2ms | 1.5kOm | 1uF |
| 6 | 1ms | 2ms | 0.5kOm | 1uF |
| 7 | 1ms | 2ms | 0.5kOm | 1.5uF |
| 8 | 1ms | 2ms | 2kOm | 0.5uF |
| 9 | 2ms | 4ms | 1kOm | 0.5uF |
| 10 | 2ms | 4ms | 2kOm | 2uF |
| 11 | 2ms | 4ms | 1kOm | 2uF |
| 12 | 2ms | 4ms | 1kOm | 3uF |
| 13 | 2ms | 4ms | 1kOm | 1.5uF |
| 14 | 2ms | 4ms | 1kOm | 2.5uF |
| 15 | 0.5ms | 1ms | 0.5kOm | 0.5uF |
| 16 | 0.5ms | 1ms | 1kOm | 0.5uF |
| 17 | 0.5ms | 1ms | 1kOm | 1uF |
| 18 | 0.5ms | 1ms | 1.5kOm | 0.5uF |
| 19 | 0.5ms | 1ms | 0.5kOm | 1.5uF |
| 20 | 1.5ms | 3ms | 0.5kOm | 0.5uF |
| 21 | 1.5ms | 3ms | 1kOm | 1.5uF |
| 22 | 1.5ms | 3ms | 1kOm | 1uF |
| 23 | 1.5ms | 3ms | 1.5kOm | 0.5uF |
| 24 | 1.5ms | 3ms | 1.5kOm | 1uF |
| 25 | 1.5ms | 3ms | 1.5kOm | 1.5uF |