МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для специальности 08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

по дисциплине

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

Тема 1.2 Архитектура зданий

Типы гражданских зданий

2017

АННОТАЦИЯ

Данные методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине: «Участие в проектировании зданий и сооружений», при изучении темы «Архитектура зданий», для студентов дневного отделения специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

Они содержат необходимые теоретические сведения о конструктивных решениях стеновых панелей и панелей перекрытий крупнопанельных зданий. Настоящие методические указания помогут студентам определиться с конструктивным решением стеновых панелей и перекрытий, подобрать размеры конструктивных элементов и построить фасад и план перекрытий.

Составитель: О. А. Савушкина			преподаватель

Ливенский филиал

ОГУ им. И. С. Тургенева

Рецензент:	О. А. Анцупова     		        преподаватель

Ливенский филиал

ОГУ им. И. С. Тургенева

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры инженерного образования

Протокол № ____ от «___»__________20__ г.

И.о. зав. кафедрой 						Д. А. Тупикин

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета

Протокол № ____ от «___»__________ 20__ г.

Председатель НМС канд. соц. наук 			Е.А. Колякина

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ   № 5

ПОДБОР СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ФАСАДА

1. Задание

2. Содержание отчета

3. Теоретическая  часть

3.1 Конструктивное решение стеновых панелей

3.2  Построение фасада

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ   № 6

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ

1. Задание

2. Содержание отчета

3. Теоретическая  часть

4. Построение плана перекрытий

Литература

ЛИТЕРАТУРА

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  № 5

ПОДБОР  СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ  ФАСАДА

- Задание

Заданием является паспорт типового проекта, содержащий план и разрез крупнопанельного здания. В практической работе необходимо подобрать размеры и разрезку панелей наружных стен, для заданного здания, скомпоновать их  и построить фасад.

Размеры стеновых панелей приведены в приложении Б. Размеры оконных и дверных проемов, принимать самостоятельно, по приложению Г.

- Содержание отчета

В отчет входит характеристика принятых панелей наружных стен и фасад. В характеристике необходимо указать тип панелей (простеночная, полосовая и т.д.) и конструктивное решение (однослойная, многослойная), схему разрезки (однорядная, двухрядная, ленточная и т.д.), сделать эскиз для каждой принятой панели. Характеристика приводится в тетради для практических работ.

Например:

Панели приняты однослойные из керамзитобетона. Панели имеют наружный слой из декоративного бетона и внутренний из цементно-песчаного раствора. Номенклатура панелей состоит из поясных и простеночных панелей. Панели приняты двухрядной разрезки. Панели крепят к закладным деталям железобетонных колонн. Простеночные панели устанавливают по осям колонн, образуя отдельные оконные проемы. Поясные панели приняты для шага колонн 6м размером 6 * 1.2 м, простеночные размером 1.5 * 1.8 м.

Фасад вычерчивается на листах чертежной миллиметровой бумаги формата А3  или  А4 и вкладывается в тетрадь.

- Теоретическая часть

3.1 Конструктивное решение стеновых панелей

Размеры и формы панелей наружных стен определяются по схеме разрезки, выбираемой в соответствии с конструктивной схемой и архитектурно - художественным  решением  здания.

Примеры схем разрезки наружных стен на панели приводится в табл. 1.

Таблица 1 – Схема разрезок наружных стен

Однорядная схема членения (табл. 1  № 1,2)  образуется одноэтажными панелями размером на одну комнату (с одним окном) или на две комнаты.

Двухрядная - состоит из полосовых и простеночных панелей (табл. 1, № 4). Вертикальная схема образуется из панелей на два этажа (табл. 1,  № 9,10).

Наружные стеновые панели могут быть несущими, самонесущими и навесными, однослойными и многослойными. Однослойные панели изготовляют из однородного малотеплопроводного материала (легкого или ячеистого бетона). Помимо основного конструктивного бетонного слоя панели содержат: с наружной стороны защитный слой из тяжелого или декоративного плотного бетона толщиной 20-40 мм и с внутренней стороны – отделочный слой из цементного или известково-цементного раствора толщиной 10-15 мм. Двухслойные панели состоят из двух слоев бетона - внутреннего, более плотного и прочного толщиной 60-80 мм  и наружного теплоизоляционного слоя из легкого или ячеистого бетона.  Трехслойные панели состоят из двух слоев ж/б  и слоя утеплителя (минераловатных плит, поропласта, пеностекла и т.д.), расположенного между ними. Толщину несущих слоев назначают не менее 50 мм, толщину внутреннего слоя принимают от 80 до 100 мм.

В бескаркасных зданиях наибольшее распространение получила однорядная разрезка стен, при которой высота  панели соответствует высоте этажа с шириной панели на одну комнату или на две комнаты.

Рисунок 2 – Одноэтажные панели

Такие панели имеют отверстие для окна или проем для выхода на балкон.

Рисунок 3 – Панели наружных стен однорядной разрезки

Размеры панелей приведены в прил. А.

В настоящее время принята единая привязка координационных осей наружных стен – 100 мм от внутренней грани и единая величина заводки панелей внутренних стен встык наружных – 30 мм (рис 4).

Рисунок 4 – Основные ситуации расположения и привязки координационных осей панелей наружных стен

Согласно типовым проектам предусмотрены панели внутренних стен толщиной 120 и 160 мм, соответственно для межкомнатных и межквартирных ограждений размером, на конструктивно – планировочную ячейку (рис 5).

Рисунок 5 – Основные ситуации расположения и привязки координационных осей панелей внутренних стен

Эксплуатационные качества крупнопанельных стен бескаркасных зданий во многом  зависят от конструктивного исполнения стыков между панелями.

Вертикальные стыки по геометрической форме и характеру статической работы различают бесшпоночные и шпоночные. В бесшпоночных стыках,  вертикальные торцы панелей  имеют постоянную по высоте форму сечения, в шпоночных – на стыкуемых торцах предусматривают чередующиеся выступы и углубления, за счет которых после замоноличивания образуются бетонные шпонки.

По способу связей панелей между собой вертикальные стыки разделяют на упругоподатливые и монолитные. При устройстве упругоподатливого стыка панели соединяются с помощью накладки из полосовой стали, привариваемой к  закладным деталям стыкуемых элементов.

Для герметизации стыка в его узкую щель заводят уплотнительный шнур гернита на клею или пароизола на мастике. Для изоляции с внутренней стороны стыка, наклеивают на битумной мастике вертикальную полоску из одного слоя гидроизола или рубероида. Монолитный стык образуется замоноличиванием соединяющей стальной арматуры бетоном. Для повышения теплозащитных свойств в стык укладывают минераловатный вкладыш, обернутый полиэтиленовой пленкой или из пенопласта.

Наружные стены каркасных зданий могут быть  навесными или самонесущими. Разрезка стен на панели применяется, как правило, двухрядная (горизонтальная).

Рисунок 6 – Двухрядная разрезка

В номенклатуру сборных элементов наружных стен входят поясные, простеночные, подоконные, парапетные, цокольные панели. Длина полосовых (горизонтальных) панелей: 3; 4,5; 6; 7,2 и 9 м.   Координационные размеры элементов по высоте составляют для поясных панелей – 1,2; 1,5; 1,8 м;  для простеночных  1,5; 1,8;  2,1 м. Доборные полосовые панели имеют высоту 600 и 900 мм.

Примеры схем разрезки и компоновки панелей наружных стен приведены на рис. 7.

Панели навесных стен устанавливают на ригели, консоли колонн или опорные металлические столики в колоннах и закрепляют к одной из опор и к колоннам каркаса. Панели самонесущих стен устанавливают по цементно-песчаному раствору на цокольные или простеночные панели.

Рисунок 7 – Схемы разрезки и компоновки панелей наружных стен

3.2 Построение  фасада

Чертеж фасада строится на основании чертежей плана и разреза. С плана переносят углы, выступающих  стен, ширину проемов, а с разреза все элементы с учетом их расположения и отметок.

Чертеж фасада здания можно вычерчивать в следующей последовательности:

- сначала проводят горизонтальную прямую линию, служащую основанием

- затем проводят тонкими линиями горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных) карниза, пролета и других элементов здания

- далее проводят вертикальные линии координатных осей, стен, оконных и дверных проемов и т.п.

- показывают разрезку стен на панели, вычерчивают ограждение балконов и другие архитектурные детали фасада.

Проставляют высотные отметки всех элементов, начиная от уровня земли и заканчивая пролетом или верхом крыши.

Размеры окон и дверей приведены в прил. Г.

Фасад строят в масштабе 1: 100.

Примеры фасадов приведены на рис. 9, 10.

Рисунок 8 - Примеры схем разрезки и компоновки панелей наружных стен

Рисунок  9 – Фасад крупнопанельного жилого дома

Рисунок 10 – Фасад общественного каркасно-панельного здания

ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ  № 7

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ

- Задание

В практической работе необходимо подобрать размеры панелей перекрытий и построить план перекрытий. Исходными данными является паспорт типового проекта крупнопанельного здания, содержащий план и разрез здания.

Размеры плит перекрытий и ригелей приведены в прил. В.  Варианты заданий в прил. Б.

- Содержание отчета

В отчет входит описание конструктивного решения перекрытия и план перекрытия. В отчете необходимо указать: конструктивную схему перекрытия, материал, способ изготовления, сечение, опирание и крепление перекрытий, сделать эскиз сечений принятых конструкций с указанием их размеров.

Описание приводится в тетради для практических работ.

Например:

Перекрытие запроектировано балочное и состоит из ригелей и плит перекрытий. Ригели принимаем сборные таврового сечения с полкой по низу, для опирания плит перекрытий.

Ригели предусмотрены двухполочные и однополочные. Двухполочные ригели устанавливаются по средним рядам, однополочные по торцевым рядам и у лестничных клеток.

Стык ригеля с колонной выполняют со скрытой консолью и приваркой к закладной детали консоли колонн.

Длина ригелей с учетом опирания принята для шага колонн 6 м - 5560 для шага 3м - 2760 мм. Перекрытия выполняют из сборных панелей многопустотного сечения. В соответствии с размещением перекрытия принимаем двух типов: основные и связевые шириной 1,5м.  Связевые плиты располагают по средним рядам колонн. Плиты укладывают на полки ригелей и приваривают к закладным деталям ригелей. Длину плит, с учетом схемы опирания, принимаем  5,55 м. Швы между панелями замоноличивают цементным раствором.

План перекрытий вычерчивается на миллиметровой бумаге формата А3 или А4, в масштабе 1:100.

- Теоретическая часть

  - 3.1 Конструктивное решение перекрытия

По конструктивной схеме крупнопанельные здания бывают бескаркасные с продольными и поперечными несущими стенами и каркасные. При этом в бескаркасных  крупнопанельных зданиях может быть четыре конструктивных варианта опирания плит:

на продольные несущие стены,

по контуру,

на внутренние поперечные стены,

по трем сторонам (на продольные несущие и внутренние поперечные стены), (рис.1)

Рисунок 1 – Конструктивные схемы бескаркасных зданий

В каркасных зданиях размечают следующие конструктивные схемы:

с полным поперечным каркасом;

с полным продольным каркасом;

с неполным поперечным каркасом;

с неполным продольным каркасом;

с опиранием плит перекрытия по четырем углам непосредственно на колонны (безригельный вариант);

с опиранием панелей на наружные стены и на две стойки по внутреннему ряду  (рис.2).

Перекрытия бескаркасных зданий  монтируют из многопустотных или сплошных железобетонных панелей. Панели перекрытий при малом  шаге несущих стен принимаются сплошные железобетонные размером на комнату толщиной 120, 140,160 мм. При широком шаге несущих конструкций применяют многопустотные предварительно-напряженные панели перекрытий с гладким потолком.

Размеры панелей приведены в приложении Б, табл. 1.

Глубина опирания панелей должна быть не менее 80 мм. Панели перекрытий скрепляют скобами, соединяющими арматурные петли, расположенными в срезанных углах панелей с последующим замоноличеванием швов. Все сварные швы должны быть замоноличены раствором.

Примеры схем раскладки перекрытий приведены на рис. 3.

В каркасных зданиях перекрытие состоит из ригелей и плит перекрытий.

Ригели  выполняют из железобетона или стали. Ригели могут быть одиночные или двойные. Парные ригели практикуют прямоугольного сечения, одиночные, как правило, в виде перевернутого тавра с одной или двумя полками внизу для опирания панелей перекрытия. При опирании стен на ригели, сечение ригеля приобретает Z-образную форму .

Рисунок 4 – Виды сечений ригелей

Длина ригелей зависит от сетки и от сечения колонн. Размеры ригелей приведены в прил. В, табл. 1,2.

Плиты перекрытий каркасных зданий обычно монтируются из многопустотных панелей толщиной 220 мм. Размеры плит перекрытия зависят от типа опирания плит на ригели (на полки ригелей или по верху ригелей) и от шага ригелей.

Для каркасных зданий изготовляют рядовые панели, панели-распорки внутренние, расположенные между внутренними рядами колонн, наружные, расположенные между наружными рядами колонн и доборные  (рис.5). Размеры плит приведены в прил. В, табл. 3,4.

Рисунок 5 – Виды плит перекрытий каркасных зданий

Монтаж перекрытия начинают с установки на место и крепления на сварке связевых панелей (распорок), расположенных по линиям колонн, после чего приступают к монтажу основной массы панелей перекрытия. Панели перекрытий крепят к ригелям путем сварки закладных деталей. Продольные швы смежных панелей заполняют раствором.

Рисунок 6 – Фрагмент плана перекрытия

Примеры планов перекрытий в каркасных зданиях приведены на рис 7.

Рисунок 7 – Примеры решений планов перекрытий

  - 3.2 Построение  плана  перекрытий

После определения несущих элементов перекрытий разрабатывают план перекрытий.

На плане перекрытий показываются оси капитальных стен, колонн, контуры несущих  и самонесущих стен. Вычерчиваются контуры несущих элементов перекрытий (ригелей), стены.

Указываются размеры опирания панелей на стены и другие несущие конструкции. При наличии балконных плит, их так же наносят на план. Все сборные элементы маркируются условными обозначениями или по каталогам индустриальных изделий.

Вычерчивание плана начинают с разбивочных осей. Тонкими линиями показывают контуры стен, штриховой линией положение несущих стропильных конструкций и несущих стен. Затем производят раскладку плит перекрытий. Количество плит зависит от расстояния между несущими конструкциями. Ширина плит может быть разной или одинаковой.

Пример построения плана перекрытия бескаркасного здания приведен на рис. 7, каркасного здания в зависимости от принятой раскладки плит перекрытий по средним рядам колонн на рис.8, 9.

Рисунок 7 – План перекрытия бескаркасного крупнопанельного здания

Рисунок 8 – Расположение плит перекрытия и привязка к координационным осям

Рисунок 9 –Примеры раскладки плит перекрытия

ЛИТЕРАТУРА

1. Буга, П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания [Текст] /П. Г. Буга. - Изд. 4-е, стереотип. М.: Альянс, 2008. – 351 с.

2. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий [Текст]: учебник /Н. П. Вильчик. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 319 с.

3. Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий [Текст]: учебник /Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова.  –  Изд. 3-е, - Москва: АСВ, 2010. – 296 с.

4. Шерешевский, И. А. Конструирование гражданских зданий [Текст]: учеб. пособие для техникумов / И. А. Шерешевский – Изд-во стереотип.  - Москва: Архитектура - С, 2013. – 168 с

5. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Сафин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62216.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Пастухова, Я.З. Выполнение архитектурно-строительных чертежей с использованием графического редактора [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пастухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26146.— ЭБС «IPRbooks»

7. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Плешивцев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html.— ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/35438.html

8. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270.— ЭБС «IPRbooks»

9. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023.— ЭБС «IPRbooks»

10. СНиП II-3-79*  Строительная теплотехника

11. ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Основные размеры панелей

Координационные размеры панелей при отсутствии разделяющих элементов в местах их сопряжении со смежными конструкциями здания (например, стен перпендикулярного направления, перекрытий и балконных плит) следует принимать по табл. 1.

Если в местах сопряжении панелей имеются разделяющие элементы, координационные длина и высота панелей должны быть равны соответствующим размерам, приведенным в табл. 1 и уменьшенным на величины, зависящие от координационных размеров разделяющих элементов и определяемые согласно СТ СЭВ 1001-78.

Таблица 1 - Координационные размеры панелей

| Вид разрезки стены на панели | Вид панели | Наименование размера панели | Кратность коор-динационного размера модулю (М = 100 мм) | Координационные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однорядная | - | Длина | 15М | 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 |
|  |  |  | 12М | 1200, 2400, 3600, 4800, 6000, 7200 |
|  |  |  | 6М | 1200, 1800, 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200 |
|  |  | Высота | 6М, 3М, М | 2800, 3000, 3300, 3600, 4200 |
| Горизонтальная полосовая | Полосовая | Длина | 15М | 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 12000 |
|  |  |  | 6М | 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200 |
|  |  | Высота | 3М, М | 600, 900, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100, 3000 |
|  | Простеночная | Длина | 3М | 300, 600, 1200, 1800 |
|  |  |  | 3М, 3М/2 | 300, 450, 600, 750, 1200, 1800 |
|  |  | Высота | 3М | 1200, 1500, 1800, 2100. 2400, 2700 |
| Вертикальная полосовая | Полосовая | Длина | 3М, 3М/2 | 600, 750, 900, 1200, 1500, 1800 |
|  |  | Высота | 6М, 3М, М | 2800, 3000, 3300, 3600, 4200, 4800, 5400. 6000, 6600, 7200, 8400 |
|  | Подоконная | Длина | 6М | 1200, 1800, 2400 |
|  |  |  | 3М, 3М/2 | 900, 1200, 1350, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 |
|  |  | Высота | 6М, 3М, М | 600, 700, 900, 1200, 1300, 1500, 1800, 2100 |
| Однорядная и полосовая | - | Толщина | М/2 | 200, 250, 300, 350, 400 |
|  |  |  | М/4 | 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400 |

Таблица 2 – Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Плиты перекрытий сплошные

Плиты классифицируют по следующим признакам, характеризующим их типы:

- по толщине плиты;

- по схеме опирания плиты на несущие конструкции здания.

Плиты подразделяют на типы, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Толщина плиты, мм | Тип плит при их опирании на несущие конструкции |
| --- | --- |
|  | по четырем сторонам | по трем сторонам | по двум сторонам |
| 100 | 1П | - | - |
| 120 | 2П | - | 2ПД |
| 140 | 3П | 3ПТ | 3ПД |
| 160 | 4П | 4ПТ | 4ПД |
| 180 | 5П | 5ПТ | 5ПД |
| 200 | 6П | 6ПТ | 6ПД |

Форма и размеры плит должны соответствовать установленным рабочими чертежами на эти плиты.

Конструктивную длину и ширину плиты принимают согласно ГОСТ 28984 равными соответствующему координационному размеру плиты, уменьшенному на зазор между смежными плитами.

Координационную длину и ширину плит при разработке новых проектов жилых крупнопанельных зданий рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2 с учетом максимальной грузоподъемности монтажных кранов.

Рисунок 1

lо - координационная длина плиты; l - конструктивная длина плиты; Lо - расстояние между поперечными координационными осями здания; а - привязка боковой грани плиты к координационной оси

Рабочие чертежи плит массового применения рекомендуется разрабатывать на следующие расчетные нагрузки (без учета собственного веса плиты): 2,0; 3,0; 4,5; 6,0 кПа.

Плиты длиной более 4789 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам и изготовляемые в горизонтальном положении, рекомендуется предусматривать предварительно напряженными.

Выбор типов плит производят в соответствии с приведенной в приложении А областью их применения в зависимости от требуемых значений индекса изоляции воздушного шума и приведенного уровня ударного шума под плитой и с учетом максимального шага поперечных несущих стен и применяемой конструкции пола.

Боковые грани плит всех типов могут иметь технологические скосы.

Таблица 2

| Тип плиты | Координационные размеры плиты, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина |
| 2П | 3000; 3600 | 4800; 5400; 6000 |
| 4П |  |  |
| 5П |  |  |
| 6П |  |  |
| 2П | 3000; 3600 | 6600 |
| 4П |  |  |
| 4ПТ | 3600 | 2400; 3000; 3600 |
| 5ПТ |  |  |
| 6ПТ |  |  |
| 4ПТ | 6000; 6600 | 1200; 2400; 3000; 3600 |
| 4ПД |  |  |
| 5ПТ |  |  |
| 5ПД |  |  |
| 6ПТ |  |  |
| 6ПД |  |  |
| Примечание - За длину плиты принимают: - при ее опирании по четырем сторонам - меньший из размеров плиты в плане; - при ее опирании по трем или двум сторонам - размер стороны плиты, не опираемой на несущие конструкции. |

ПРИЛОЖЕНИЕ В Перекрытие каркасного здания

Таблица 1 – Ригели связевого каркаса

Таблица 2 – Номенклатура ригелей

Таблица 3 – Номенклатура панелей перекрытий

Таблица 4 – Номенклатура панелей перекрытий

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Основные размеры оконных блоков

Таблица 1

Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные на жестких связях для общественных многоэтажных каркасных зданий

Основная особенность стеновых панелей по серии 1.232.1-7 – наличие жестких связей. Жесткие связи – это железобетонные ребра шириной 45-80 мм, расположенные в слое утеплителя и объединяющие внутренний и внешний слои. Толщина слоев панелей – внутреннего – 80 мм, наружного 100 мм, теплоизоляционный слой обычно прокладывается минплитой марки М 175 или пенопластом марки М 40.

Маркировки панелей по серии:

ПСТ – панель рядовая

1ПСТ – панель рядовая для внутренних углов зданий

2ПСТ – панель простеночная

3ПСТ – панель угловая для наружных углов зданий

4ПСТ – панель угловая для наружных углов зданий

Пример расшифровки маркировки:

1 ПСТ 57.9.2.5-1л – 2.5

1 ПСТ – панель рядовая для внутренних углов зданий

57 – длинной 5700 мм

9 – высотой 885 мм

2.5 – толщиной 250 мм

1 – нормативная нагрузка до 1500Па

Л – из легкого бетона на пористых заполнителях

2 – панель оборотная

5 – закладные детали по 5 типоразмеру.

Таблица 2 - Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные на жестких связях для общественных многоэтажных каркасных зданий

| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСТ 1.2-0.6 | 550 | 1185 | 240 | 375 |
| ПСТ 1.2-1.2 | 1150 | 1185 | 240 | 800 |
| ПСТ 1.2-1.5 | 1450 | 1185 | 240 | 1025 |
| ПСТ 1.2-3 | 3000 | 1185 | 240 | 1080 |
| ПСТ 1.2-6 | 5980 | 1185 | 240 | 1900 |
| ПСТ 1.2-6.25 | 6230 | 1185 | 240 | 2000 |
| ПСТ 1.2-6а | 5980 | 1185 | 240 | 1900 |
| ПСТ 1.8-3 | 3000 | 1785 | 240 | 1590 |
| ПСТ 1.8-6 | 5980 | 1785 | 240 | 6375 |
| ПСТ 1.8-6.25 | 6230 | 1785 | 240 | 6625 |
| ПСТ 30-12-3 | 2980 | 1180 | 300 | 1490 |
| ПСТ 30-18-3 | 2980 | 1780 | 300 | 220 |
| ПСТ 30-9-3 | 2980 | 1780 | 300 | 1110 |
| ПСТ 60-12-3 | 5980 | 1180 | 300 | 2950 |
| ПСТ 60-15-3 | 5980 | 1480 | 300 | 3360 |
| ПСТ 60-18-3 | 5980 | 1780 | 300 | 4470 |
| ПСТ 60-9-3 | 5980 | 880 | 300 | 2220 |
| ПСТП 1.2-6 | 5980 | 1185 | 240 | 1900 |
| ПСТП 1.2-6.25 | 6230 | 1185 | 240 | 2000 |
| ПСТП 1.2-6а | 5980 | 1185 | 240 | 1900 |
| ПСТП 1.8-6 | 5980 | 1785 | 240 | 6375 |
| ПСТП 1.8-6.25 | 6230 | 1785 | 240 | 6625 |

Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий

Пример расшифровки маркировки панели:

ПС 63.18.2.5-3л-21

ПС – панель стеновая

63 – длинна 62,8 дециметров

18 - высота 17, 8 дециметров

2.5 – толщина 2,5 дециметров

3 – третья степень ветровой нагрузки

Л – из легкого бетона

21 – панель подоконная самонесущей стены при простенках 1.2 м.

Таблица 3- Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий

| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2ПС 12-184.0 | 1180 | 400 | 1785 | - |
| ПС 30-12-3-6 Т-10 | 2980 | 300 | 1185 | 2648 |
| ПС 30-18-3-6 Т-10 | 3000 | 300 | 1800 | 3998 |
| ПС 600-09-30 | 5980 | 300 | 885 | 2130 |
| ПС 600-12-20 | 5980 | 200 | 1185 | 3525 |
| ПС 600-12-25 | 5980 | 250 | 1185 | 4275 |
| ПС 600-12-30 | 5980 | 300 | 1185 | 3210 |
| ПС 600-15-25 | 5980 | 250 | 1485 | 5525 |
| ПС 600-15-30 | 5980 | 300 | 1485 | 3560 |
| ПС 600-15-40 | 6580 | 400 | 1485 | 8850 |
| ПС 600-18-20 | 5980 | 200 | 1785 | 5300 |
| ПС 600-18-25 | 5980 | 250 | 1785 | 6650 |
| ПС 600-18-30 | 5980 | 300 | 1785 | 4280 |
| ПС 60-12 | 5980 | 300 | 1190 | 5300 |
| ПС 60-12-2.0 | 5980 | 200 | 1185 | - |
| ПС 60-12-25-6л 31 | 5980 | 250 | 1185 | 2730 |
| ПС 60-12-30 | 5980 | 300 | 1185 | 3200 |
| ПС 60-12-30-6л 31 | 5980 | 300 | 1185 | 3210 |
| ПС 60-12-30-6л 34 | 5980 | 300 | 1185 | 4300 |
| ПС 60-12-3-3 Т-50 | 5980 | 300 | 1185 | 5325 |
| ПС 60-12-40 | 5980 | 400 | 1185 | 4300 |
| ПС 60-15-3-6 Т-53 | 5980 | 300 | 1485 | 6650 |
| ПС 60-15-4 | 5980 | 400 | 1485 | - |
| ПС 60-18 | 5980 | 300 | 1790 | 7850 |
| ПС 60-18-25-6л-31 | 5980 | 250 | 1785 | 4100 |
| ПС 60-18-30 | 5980 | 300 | 1785 | 4800 |
| ПС 60-18-30-6л-31 | 5980 | 300 | 1785 | 4840 |
| ПС 60-18-3-2 Т-10 | 5980 | 300 | 1785 | 8000 |
| ПС 60-18-3-6л-10 | 5980 | 300 | 1785 | 4800 |
| ПС 60-18-3-6л-35 | 5980 | 300 | 1785 | 4800 |
| ПС 60-18-40 | 5980 | 400 | 1785 | 6000 |
| ПС 60-9-3-6т | 5980 | 300 | 885 | 3975 |
| ПС 625-12-20 | 6230 | 200 | 1185 | 3675 |
| ПС 625-12-25 | 6230 | 250 | 1185 | 4600 |
| ПС 63.5-12-3-3 Т-10 | 6330 | 300 | 1185 | 5625 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 63-12-25-6л 1/2 | 6280 | 250 | 1185 | 2860 |
| ПС 635-12-30 | 6330 | 300 | 1185 | 5600 |
| ПС 650-12-20 | 6480 | 200 | 1185 | 3825 |
| ПС 650-12-25 | 6480 | 250 | 1185 | 4825 |
| ПС 660-12-30 | 6580 | 300 | 1185 | 5600 |
| ПС 660-15-30 | 6580 | 300 | 1485 | 7300 |
| ПС 660-18-30 | 6580 | 300 | 1785 | 8775 |
| ПС 660-18-40 | 6580 | 400 | 1785 | 11700 |
| ПС 660-9-30 | 6580 | 300 | 885 | 4375 |
| ПСС 600-09-30 | 5980 | 300 | 885 | 1630 |
| ПСС 600-12-30 | 5980 | 300 | 1185 | 2170 |
| ПСС 600-18-30 | 5980 | 300 | 1785 | 3250 |

Ригели по серии 1.020-1/87 для связевого каркаса

Таблица 1 - Номенклатура ригелей с указанием основных технических характеристик дана в таблице:

| маркировка | длина мм | ширина мм | высота мм | вес тн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РДП 4.26-110АтV | 2560 | 565/300 | 450 | 1,11 |
| РДП 4.56-70АтV | 5560 | 565/300 | 450 | 2,55 |
| РДП 4.68-60АтV | 6760 | 565/300 | 450 | 3,12 |
| РОП 4.26-40 | 2560 | 482/300 | 450 | 1,05 |
| РОП 4.56-30 | 5560 | 482/300 | 450 | 2,35 |
| РОП 4.63-40 | 6760 | 482/300 | 450 | 2,87 |
| РЛП 4.26-45 | 2560 | 382/250 | 450 | 0,64 |
| РЛП 4.56-60 | 5560 | 382/250 | 450 | 1,89 |
| Р 3.56 | 5540 | 180 | 400 | 0,75 |
| Р 3.26 | 2540 | 180 | 400 | 0,35 |
| РДП 6.86-50АтV | 8560 | 595/300 | 600 | 5,88 |
| РДП 6.56-110АтV | 5560 | 595/300 | 600 | 3,78 |
| РДП 6.26-70 | 2560 | 595/300 | 600 | 1,65 |
| РОП 6.86-30АтV | 8560 | 497/300 | 600 | 5 |
| РОП 6.56-40АтV | 5560 | 497/300 | 600 | 3,35 |
| РОП 6.26-60 | 2560 | 497/300 | 600 | 1,45 |

Ригели по серии делятся на три группы, каждая группа изготавливается в соответствии с отдельным выпуском:

1.       Высота изделий 450 мм, здание перекрывается плитами перекрытия

2.       Высота изделий 600 мм, здание перекрывается ребристыми плитами или плитами формы ТТ.

3.       Высота изделий 600 мм, здание перекрывается плитами перекрытия

Длина ригелей:

1 группа – 2560,5560,6760 мм.

2 группа – 2560,5560,8560 мм.

3 группа – 2560,5560,8560 мм.

Ригеля длинной 2560 выпускаются не напряженными, остальные – либо предварительно напряженными либо со смешанным армированием.

По серии ригели могут быть двуполочными ( для опирания плит покрытия на обе полки, однополочные (используются чаще в торцах здания), лестничные (используются в лестничных пролетах).

Маркировка ригелей:

1 группа – марка ригеля

2 группа – высота ригеля 4 или 6 (450 мм или 600 мм соответственно)

Длина ригеля в дм.

3 группа – расчетная нагрузка в сотнях кг.  На погонный метр

Класс напрягаемой арматуры ( в ригелях с ненапрягаемым армированием такое обозначение отсутствует )

В маркировке ригеля может также встречаться:

- т – ригель для здания с покрытием плитами ТТ

- ф – ригель для установки фахверка

- с – ригель для здания, строящегося в зоне с повышенной сейсмичностью

Серией предусмотрено производство изделий с дополнительными закладными, что должно отражаться в маркировке. Заказы на не типовые изделия рассматриваются только с предоставлением чертежей.

Пример расшифровки маркировки:

РДР 6.86-60 Ат V – ригель двухполочный, в здании с перекрытием ребристыми плитами, высотой 600 мм., длиной 8560 мм., нагрузка 60 кг. На м. погонный, напрягаемая арматура V класса.

Таблица 2 - Плиты перекрытия каркасных зданий

| Марка | Вес 1 шт., т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты перекрытия многоэтажных каркасных зданий, ребристые |
| А. Опирание на верх ригелей |
| 1) Рядовые плиты перекрытия |
| 2П 1-1 АтVт (АIIIвт) | 2,4 | 5950 | 1485 | 400 | 0,96 |
| П 5-6 | 2,4 | 5950 | 1485 | 400 | 0,96 |
| ИП 5-6 | 2,3 | 5950 | 1485 | 400 | 0,92 |
| Б. Опирание на полки ригелей |
| 1) Рядовые |
| П 2-2 АIIIв | 1,9 | 5650 | 1485 | 300 | 0,76 |
| 1П 3-1 АтVт (АIIIвт) | 2,2 | 5550 | 1485 | 400 | 0,88 |
| 1П 4-1 АтVт (АIIIвт) | 2,1 | 5050 | 1485 | 400 | 0,84 |
| П 1-1 (ИП 1-1) | 2,1 | 5050 | 1485 | 400 | 0,86 |
| П 1-2 (ИП 1-2) | 2,2 | 5050 | 1485 | 400 | 0,88 |
| П 2-1 (ИП 2-1) | 2,0 | 5050 | 1485 | 400 | 0,80 |
| 2) Доборные |
| 1П 7-1 АIIIвт | 1,5 | 5550 | 740 | 400 | 0,60 |
| 1П 8-1 АIIIвт | 1,4 | 5050 | 740 | 400 | 0,55 |
| П 3-1 (ИП 3-1) | 1,5 | 5550 | 740 | 400 | 0,60 |
| П 4-1 (ИП 4-1) | 1,4 | 5050 | 740 | 400 | 0,55 |