Данная разработка представляет собой методический материал для проведения урока по теме: “ Устройство и принцип работы водяного насоса системы охлаждения двигателя” учебной дисциплины «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В» по программе профессионального обучения “Водитель транспортных средств категории В”. Методическая разработка может быть использована педагогами  дополнительного профессионального образования и мастера производственного обучения.

Организация – разработчик: ГБПОУ "Курсавский региональный колледж «Интеграл"

Разработчики: Колесников Б.А., преподаватель ГБПОУ КРК "Интеграл";

Рассмотрена, утверждена и рекомендована к применению на   заседании   Методического совета ГБПОУ КРК «Интеграл»

Протокол  №  17   от 25.10.  2021г.

Председатель  _______________   Н.Н.Тучина

357070 Ставропольский край,

Андроповский район,

с.Курсавка, ул. Титова, 15

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83

факс:6-39-79

kurs_integrall@mail.ru

Содержание

стр.

- Пояснительная записка                                                                       4

- Методика проведения  урока                                                              5

- План урока                                                                                            6

- Ход урока                                                                                                 8

5.   Литература                                                                                             14

Приложения  1-4

Пояснительная записка

Система охлаждения любого автомобиля включает в себя водяной насос. Он обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости при выходе тепла получаемого от камеры сгорания. Во время пуска двигателя или при длительной его работе он в любое время года обеспечивает тепловой баланс. От знаний правил эксплуатации насоса, во многом зависит срок его службы.

Целью методической разработки урока по теме “ Устройство и принцип работы водяного насоса системы охлаждения” учебной дисциплины «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В» является формирование теоретических и практических знаний и умений у обучающихся по устройству, принципу действия, характеристикам и неисправностям водяного насоса.

Изучение нового материала предусматривает: ознакомление с устройством автомобильных водяных насосов, принципом их действия, основными техническими характеристиками, правилами эксплуатации. Задача лекционного занятия дать четкое представление по устройству и принципу действия автомобильных водяных насосов с использованием достижений науки и техники в осуществлении перехода к массовому использованию высокоэффективных систем и технологических процессов, ЭВМ. Данная методическая разработка предназначена для проведения урока по предмету “ Устройство и принцип работы водяного насоса системы охлаждения” с обучающимися по профессии “Водитель транспортных средств категории В”, разработаны задания для обучающихся с целью проверки и контроля знаний:

- назначение и классификацию автомобильных водяных насосов;

- устройство, принцип действия водяных насосов;

- основные технические характеристики водяных насосов;

- неисправности и методы их устранения.

Изложение программного материала должно проводиться на основании последних достижений науки и техники в форме, доступной обучающимся (тематическая лекция) с использованием технических средств обучения, разнообразных наглядных пособий, плакатов, схем, действующих макетов, демонстрационных стендов.

Методика организации и проведения урока

Тема:“ Устройство и принцип работы водяного насоса системы охлаждения по учебной дисциплине “Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории “В” как объектов управления”

проводится в кабинете, оснащенном компьютером и проектором.

Продолжительность урока 45 минут.

Форма организации обучения: фронтально-групповая,

Предварительная подготовка со стороны преподавателя включает в себя следующее: подбор материала для проведения всех этапов урока (тестовые задания, презентационный материал), определение критериев оценки, оформление кабинета

Урок состоит из следующих этапов:

- Этап индивидуального контроля

- Этап целеполагания и постановки проблемы

- Этап изложения нового материала

- Этап первичного закрепления

- Демонстрация презентационного материала

- Закрепление знаний

В заключительной части подводятся итоги урока

План урока

Тема урока: Устройство и принцип работы водяного насоса системы охлаждения

Цель урока: овладение основами знаний и умений по устройству и правилам эксплуатации водяного насоса.

Задачи урока:

Образовательные:

- формирование знаний теоретического материала по теме: «Устройство и принцип работы автомобильного водяного насоса»;

•	формирование знаний различных марок охлаждающих жидкостей;

•	повторить и закрепить теоретический материала по органической химии;

•	применить знания, полученных на занятии для решения ситуационных задач в быту;

•	внедрить в учебный процесс мультимедийных проектов через творческую внеаудиторную работу обучающихся.

Развивающие:

- развивать навыки практической самостоятельной работы; логику мышления;

- способствовать развитию познавательной активности и творческих способностей у обучающихся с применением информационно- коммуникативных технологий в профессиональной деятельности;

- способствовать совершенствованию профессиональной грамотности учащихся, критического мышления, умения сравнивать, анализировать путём решения ситуационных задач по определению неисправностей;

- развитие памяти путём повторения алгоритмов выполнения манипуляций

Воспитательные:

- способствовать воспитанию заинтересованности дисциплиной, стремлению получить новые знания самостоятельно, прививать трудолюбие.

•	стремиться к воспитанию профессионально важных личностных качеств у обучающихся: аккуратности, гуманности, взаимопомощи, ответственности при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Методические: совершенствовать методику проведения лекционного занятия с использованием информационных технологий.

Здоровье сберегающие: создать благоприятный психологический климат.

Тип урока: урок освоения новых знаний.

Форма проведения: индивидуальная, фронтальная

ТСО и оборудование: аудиовизуальный комплекс, макет водяного насоса.

Методы обучения на данном уроке и методические приемы:

МО - объяснительно -  иллюстративный; репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый; исследовательский

МП - словесные: рассказ, беседа;

- ответы на фронтальный опрос.

- решение ситуационных задач с анализом, определением    проблем  неисправностей водяного насоса.

- создание иллюстрированных презентаций лекционного материала,  поиск интересных фактов по теме.

Межпредметные связи: физика, «Устройство автомобилей».

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

- Назначение и классификацию автомобильных водяных насосов.

- Устройство, принцип действия водяного насоса..

- Основные технические характеристики водяного насоса.

- Неисправности и методы их устранения.

Обучающиеся должны уметь:

-определять из-за чего происходит падение напряжения;

-выявлять основные неисправности водяного насоса.

Обучающиеся должны знать:

-основные технические характеристики водяного насоса;

-что такое тепловой баланс;

-какая номинальная температура в системе охлаждения двигателя;

-из чего состоит уплотнение насоса;

Время проведения урока – 1 академический час

Методическое обеспечение: план занятия, плакаты, схемы по теме «Устройство водяного насоса».

Ход урока:

1.Вводная часть- 5 мин.

1.1 Приветствие

1.2 Проверка готовности учащихся к уроку

1.3 Определение  цели и задач урока

2.Основная часть -30 мин

2.1. Актуализация опорных знаний:

Устный фронтальный и индивидуальный опрос.

Что такое такое тепловой баланс двигателя?

Какие последствия при нарушении теплового баланса?

Какие  марки охлаждающей жидкости применяются?;

2.2.Изложение нового материала. (приложение 1,2,3)

2.3.Контроль исходного уровня знаний (приложение 4)

Заключительная часть -5 мин

Подведение итогов.

Приложение 1

Описание и устройство помпы

Помпа охлаждения двигателя или водяной насос — это часть системы, которая охлаждает нагретый мотор. Без работоспособности системы или выхода со строя компонентов, моторы перегреваются и приносят много бед своим владельцам.

Водяной насос или помпа системы охлаждения двигателя обеспечивает циркуляцию жидкости через силовой агрегат к охладительным элементам, чем обеспечивает постоянную рабочую температуру внутри конструкции.

Прежде чем приступить непосредственно к разбору основных элементов водяного насоса, стоит понимать общую систему охлаждения движка. Для этого стоит рассмотреть, какие элементы в нее входят, и как проходит процесс циркуляции охлаждения.

Помпа системы охлаждения двигателя проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе

Как работает изделие? При помощи приводного ремня, который зацеплен за шкив система приводится в работу. Движение со шкива передается на вал, а затем и на крыльчатку, которая уже и проводит циркуляцию охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что  чем больше обороты коленчатого вала, тем больше греется двигатель, поэтому шкив коленвала спарен при помощи ремня со шкивом водяного насоса. Таким образом, чем быстрее крутится главный вал силового агрегата, тем большие обороты помпы, а поэтому циркуляция охлаждающей жидкости проводится быстрее. Проще говоря, чем быстрее крутится коленчатый вал, тем быстрее нужно проводить охлаждение, поэтому и спаривают обороты к/вала и помпы.

## Приложение 2

## Основные неисправности

Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

- При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.

- Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.

- При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет — придется менять весь элемент.

Приложение 3

## Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Ремонт разборной помпы.

Ремонт разборного водяного насоса стоит доверить профессионалам, поскольку они знают допустимые зазоры между валом и корпусом, а также могут определить ремонтнопригодность элемента. Так, если было решено, что насос пригодный для ремонта, необходимо провести следующие действия:

Снимаем ремень со шкива насоса.

Демонтируем сам шкив (обычно закреплен на 3 или 4 болтах).

Откручиваем корпус и снимаем помпу в сборе.

С внутренней части демонтируем крыльчатку и стопорные кольца вала.

Проводим выпрессовку приводного вала.

Выпрессуем подшипник, который наверняка остался в корпусе.

Теперь необходимо заменить детали, которые были изношены.

Сборка проводится в обратном порядке.

Конечно, для каждой модели автомобиля этот процесс будет проводиться по-разному, все зависит от конструктивных особенностей транспортного средства и силового агрегата.

На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.

Приложение4

Закрепление материала: 5 мин.

-Перечислить основные детали водяного насоса.

-В чем причина повышения температуры охлаждающей жидкости?

- Правила проверки работы водяного насоса.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей : учеб. пособие для нач. проф. образования / Ф.И.Ламака. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 224 с.

2.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.

3.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

4.Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2020.

5.Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

6.Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2017.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2020.

2.Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

# Text boxes

1Корпус.2Крыльчатка.3Приводной вал.4Подшипник.

5Уплотнительное кольцо.6Пружинка зажимная (на старых моделях отечественных автомобилей).7Шкив (на большинстве моделей съемная часть помпы).