МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий более 50 лет обучает специалистов для градообразующих предприятий нашего города. Одним из самых востребованных направлений подготовки является специальность 18.01.28 «Оператор нефтепереработки».

И при прохождении производственной практики на нефтеперерабатывающих предприятиях был сделан вывод о том, что концентрация нефтесодержащих отходов очень велика.

Естественно, это оказывает негативное влияние на окружающую среду. Нефтесодержащие отходы это ценное вторичное сырье, поэтому необходимо организовывать переработку на предприятиях с использованием прогрессивных методов.

В международной практике для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды применяют наилучшие доступные технологии (НДТ). Один из критериев отнесения технологий к НДТ - стимулирование повторного использования отходов. Применение НДТ в нефтегазовой отрасли представляет собой комплексное решение проблемы обращения с отходами, включающее переход на энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии с улучшением состояния окружающей среды и здоровья граждан. А использование НДТ в области утилизации отходов позволит ликвидировать загрязнение окружающей среды отходами [1].

Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов. В ее состав входят большое количество индивидуальных компонентов. Углеродсодержащие соединения составляют около 80-85%, присутствует водород, сера, азот и кислород, а также в небольших количествах примеси минеральных соединений [2].

В России ежегодно образуется более 3 миллионов тонн нефтешламов различного происхождения [3]. При переработке 1 миллиона тонн нефти образуется от 3 до 5 тысяч тонн нефтесодержащих отходов.

В данный момент запрещено проводить захоронение нефтешлама на полигонах, поэтому нефтеперерабатывающее предприятия должны заниматься его переработкой руководствуясь экономической целесообразностью.

Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных шламов, в основном, зависит от количества содержащихся в шламе нефтепродуктов. В качестве основных методов обезвреживания и утилизации нефтеотходов практически используются:

- химические методы обезвреживания (затвердение путем диспергирования с гидрофобными реагентами на основе негашеной извести или других материалов);

- методы биологической переработки (биоразложение путем внесения нефтесодержащих отходов в пахотный слой земли; биоразложение с применением специальных штаммов бактерий, биогенных добавок и подачи воздуха);

- термические методы переработки (сжигание в открытых амбарах; сжигание в печах различного типа и конструкций; обезвоживание или сушка нефтяных шламов с возвратом нефтепродуктов в производство, а сточных вод в оборотную циркуляцию и последующим захоронением твердых остатков; пиролиз; газификация);

- физические методы переработки (гравитационное отстаивание; разделение в центробежном поле; фильтрование; экстракция);

- физико-химические методы переработки (разделение нефтяного шлама с применением специально подобранных ПАВ, деэмульгаторов, смачивателей, растворители и др. на составляющие фазы с последующим использованием);

- использование нефтешлама как сырье (компоненты других отраслей народного хозяйства).

На территории каждого НПЗ эксплуатирующийся в течение десятилетий существуют нефтешламовые пруды – отстойники, в связи с этим количество нефтешламов растёт. Эти нефтешламы могут быть с успехом использованы в качестве вторичного сырья в химической промышленности. [4].

Как вторичный материальный ресурс нефтешлам с успехом используют в дорожном строительстве — добавка, повышающая качество асфальтобетонной смеси. Так же нефтешлам используют как сырье для строительных материалов, таких как: фасадная плитка, бетон, кирпич и керамзит.

Выбор метода переработки и утилизации нефтешламов должен быть основан на экологической безопасности применяемой технологии и экономической эффективности.

Литература

1.Литвинова Т.А., Цокур О.С., Косулина Т.П. О выборе наилучших доступных технологий утилизации отходов нефтегазовой отрасли // Современные проблемы науки и образования 2012. №6. (приложение "Технические науки"). C. 53.

2. Рябов В.Д. Химия нефти и газа / В.Д. Рябов. – М.: ИД Форум, 2009. – С. 336.

3.Плановский А. Н., Николаев П. И. Процесы и аппараты химической и нефтехимичесой технологии. Изд.2-е, дп., перераб., М.: химия 1972. 496 с.

4. Пеганов В. Н. Мини – завод по переработке нефтешламов / В. Н. Пеганов [ и др.] // Нефтегазовые технологии. – 2002. − № 1. − С. 26 – 34.

5. Кунцев А.В. Разработка рациональных методов переработки нефтесодержащих отходов нефтеперерабатывающих заводов: Автореф. дис. канд. техн. наук: 11.00.11. – Уфа, 1998. – 24 с.

6. Булатов А.И. Охрана окружающей среды в нефтегазовой промышленности / А.И. Булатов, П.П. Макаренко, В.Ю. Шеметов. – М.: Недра, 1997. – 483 с.