МИНИСТЕРСТВО образования ставропольского края

государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«курсавский региональный колледж «интеграл»

Методическая разработка

по учебной дисциплине

“Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории “В” как объектов управления”

по теме : «Источники и потребители электрической энергии»

с. Курсавка

2023 г.

Данная разработка представляет собой методический материал для проведения урока по теме: «Источники и потребители электрической энергии» по программе профессионального обучения по профессии 11442 Водитель автомобиля. Методическая разработка может быть использована педагогами дополнительного профессионального образования.

Организация – разработчик: ГБПОУ «Курсавский региональный колледж Интеграл»

Разработчики: Крюковский Н.К., преподаватель ГБПОУ КРК "Интеграл";

Рассмотрена, утверждена и рекомендована к применению на заседании методического Совета ГБПОУ КРК «Интеграл»

Протокол №9 от «18» октября 2023г.

Председатель                                               Н.Н.Тучина

357070 Ставропольский край,

Андроповский район,

с.Курсавка, ул. Титова, 15

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83

факс:6-39-79

# kurs_integrall@mail.ru

Содержание

стр.

1. Пояснительная записка                                                                       		4

2. Методика проведения урока       								5

3. План урока                                                                                            		6

4. Ход урока                                                                                                 		8

5. Литература									                  14

Приложения  										      1-3

Пояснительная записка

Актуальность темы «Устройство аккумуляторной батареи» обусловлена тем, что для всех, без исключения, механических транспортных средств источником постоянного тока, является аккумуляторная батарея. Во время эксплуатации автомобиля она бесперебойно обеспечивает все приборы электрическим током. От знаний правил эксплуатации аккумуляторной батареи, во многом зависит срок ее службы.

Целью методической разработки урока по теме “Устройство аккумуляторной батареи” учебного дисциплины «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В» является формирование теоретических и практических знаний и умений у обучающихся по устройству, принципу действия, характеристикам и неисправностям аккумуляторных батарей.

Изучение нового материала предусматривает: ознакомление с устройством автомобильных аккумуляторных батарей, принципом их действия, основными техническими характеристиками, правилами эксплуатации. Задача лекционного занятия дать четкое представление по устройству и принципу действия автомобильных аккумуляторных батарей с использованием достижений науки и техники в осуществлении перехода к массовому использованию высокоэффективных систем и технологических процессов, ЭВМ. Данная методическая разработка предназначена для проведения урока по предмету «Устройство аккумуляторной батареи» с обучающимися по программе профессионального обучения по профессии 11442 Водитель автомобиля, разработаны задания для обучающихся с целью проверки и контроля знаний.

- назначение и классификацию автомобильных аккумуляторных батарей;

- устройство, принцип действия аккумуляторных батарей;

- основные технические характеристики аккумуляторных батарей;

- неисправности и методы их устранения.

Изложение программного материала, должно проводиться на основании последних достижений науки и техники в форме, доступной обучающимся (тематическая лекция) с использованием технических средств обучения, разнообразных наглядных пособий, плакатов, схем, действующих макетов, демонстрационных стендов.

Методика организации и проведения урока

Урок: «Устройство аккумуляторной батареи»

по учебной дисциплине «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления»

проводится в кабинете, оснащенном компьютером и проектором.

Продолжительность урока 90 минут.

Форма организации обучения: фронтально-групповая,

Предварительная подготовка со стороны преподавателя включает в себя следующее: подбор материала для проведения всех этапов урока (тестовые задания, презентационный материал), определение критериев оценки, оформление кабинета

Урок состоит из следующих этапов:

- Этап индивидуального контроля

- Этап целеполагания и постановки проблемы

- Этап изложения нового материала

- Этап первичного закрепления

- Демонстрация презентационного материала

- Закрепление знаний

В заключительной части подводятся итоги урока

План урока

Тема урока: Устройство аккумуляторной батареи

Цель урока: сформировать знания и умения овладения основами знаний и умений по устройству и правилам эксплуатации аккумуляторных батарей.

Задачи урока: Формирование знаний теоретического материала по теме: «Устройство аккумуляторной батареи»;

Образовательные:

•	формирование знаний различных источников постоянного тока;

•	повторение и закрепление теоретического материала по электротехнике;

•	применение знаний, полученных на занятии для решения ситуационных задач, в быту.

•	внедрение в учебный процесс мультимедийных проектов через творческую внеаудиторную работу обучающихся.

Развивающие:

- развивать навыки практической самостоятельной работы; логику мышления;

- способствовать развитию познавательной активности и творческих способностей у обучающихся с применением информационно- коммуникативных технологий в профессиональной деятельности;

- способствовать совершенствованию профессиональной грамотности учащихся, критического мышления, умения сравнивать, анализировать путём решения ситуационных задач по определению неисправностей;

- развитие памяти путём повторения алгоритмов выполнения манипуляций

Воспитательные:

- способствовать воспитанию заинтересованности дисциплиной, стремлению получить новые знания самостоятельно, прививать трудолюбие.

•	стремиться к воспитанию профессионально важных личностных качеств у обучающихся: аккуратности, гуманности, взаимопомощи, ответственности при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Методические: совершенствование методики проведения комбинированного урока с использованием ИК Технологий.

Здоровьесберегающие: создание благоприятного психологического климата.

Обучающиеся должны уметь:

-определять из-за чего происходит падение напряжения;

-выявлять основные неисправности АКБ;

-приготавливать электролит.

Обучающиеся должны знать:

-основные технические характеристики аккумуляторной батареи;

-что такое емкость АКБ;

-что такое электролит;

-из чего состоит активная масса;

-что такое сепаратор;

Тип урока: урок освоения новых знаний

Вид: комбинированный

Форма проведения: групповая

ТСО и оборудование: аудиовизуальный комплекс, макеты АКБ.

Методы обучения на данном уроке и методические приемы:

-объяснительно - иллюстративный; репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый; исследовательский

Методическое обеспечение: план занятия, плакаты, схемы по теме «Устройство аккумуляторной батареи».

Межпредметные связи: Физика, «Устройство автомобилей».

Время проведения урока –1академический час

Ход урока:

1.Вводная часть- 5 мин.

1.1 Приветствие

1.2 Проверка готовности учащихся к уроку

1.3Определение цели и задач урока

2.Основная часть -30 мин

2.1 Актуализация опорных знаний:

Устный фронтальный и индивидуальный опрос. (Приложение 1)

2.2.Изложение нового материала (Приложение 2)

2.3.Контроль исходного уровня знаний (приложение 3)

3.Заключительная часть -5 мин

3.1Подведение итогов. Объявление оценок

Домашнее задание: конспект

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей. М., Транспорт, 2022г.

2. Акимов С.В., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей. - М. За рулем, 2022.

3. Ютт В.Е. "Электрооборудование автомобилей" - М: Транспорт. 2021 - 304 с.

4. Тимофеев Р.Л., Ильин А.М. "Электрооборудование автомобилей" - М: Транспорт. 2020 - 255 с.

5. Ильин Н.М., Тимофеев Ю.Л., Васняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. - М., Транспорт,2022 -262 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Акимов С.В., Боровских Ю.И., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей.- М. Машиностроение, 2021-273 с.

2. Тимофеев Ю.Л., Тимофеев Л. Лабораторный практикум по электрооборудованию автомобилей- М. Транспорт, 2021- 256 с.

3. Банников С.П. Электрооборудование автомобилей - М. Транспорт, 20220 -246 с.

4. НИИАТ Техническая эксплуатация электрооборудования автомобилей в автотранспортных предприятиях. - М. Транспорт, 2021-148 с.

Приложение 1

Актуализация опорных знаний

Устный фронтальный и индивидуальный опрос.

  - Что называется электрическим током?

Ответ: (Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц.)

2. Что называется силой тока?

Ответ: (Сила тока показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Единица измерения силы тока в системе СИ: [I] = 1 A (ампер).

3. Каким прибором измеряют силу тока? Как он включается в электрическую цепь?

Ответ: Существует специальный прибор для измерения силы тока — амперметр. Он подключается последовательно к проводнику, в котором нужно измерить силу тока. Для этого один из концов нужного проводника отсоединяют от электрической цепи и в получившийся разрыв включают амперметр с помощью двух клемм — со знаками «+» и «−». Клемму со знаком «+» подключают к точке разрыва, которая сохранила связь с положительным полюсом источника тока.

4. В каких единицах измеряется сила тока?

Ответ: Сила тока в Международной системе единиц (СИ) измеряется в амперах (обозначение: А), ампер является одной из семи основных единиц СИ. 1 А = 1 Кл / с.

5. Что называется электрическим напряжением? Каковы единицы измерения напряжения?

Ответ: Напряжение — физическая величина, равная отношению работы по перемещению заряда, выполненной электрическим полем, к величине заряда. Единица измерения напряжения в СИ — вольт (В) Это название было дано в честь итальянского учёного Алессандро Вольты, который создал первый источник постоянного тока.

Приложение 2

Изложение нового материала

Затруднен или не возможен пуск двигателя в зимнее время. На щитке приборов горит сигнальная лампочка «Батарея разряжена» .

Причины разрядки АКБ.

1. Невнимательность водителя

При выключенном двигателе остались включенными на длительный срок энергопотребляющие приборы: ближний свет, габаритные огни, обогрев стекол и зеркал, обогрев сидений, освещение салона, бардачка или багажника и т.д.

2. Неисправность привода генератора

В обязательном порядке оценивают напряжения ремня привода, так как его проскальзывание ведет к уменьшению мощности генератора и быстрой разрядке аккумулятора автомобиля. Подтягивают, если при нажатии пальцем на ремень наблюдается провисание больше чем на 15 мм.

3. Неисправность генератора

На холостом ходу, при включенном ближнем свете и вентиляторе отопления салона, исправный генератор выдает напряжение 13,9-14,3 В. Отклонение напряжения свидетельствует о неисправности генератора: сломался регулятор, произошел обрыв роторной обмотки, сгорел диодный мост, сломались предохранители в монтажном блоке, истерлись щетки генератора, сгнила обмотка стартера.

4. Утечки в сети электропитания автомобиля

При исправном электрооборудовании, токи утечки не должны превышать 10мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при стоянке автомобиля до 3-х месяцев. Большие токи утечки возникают при неквалифицированном подключении электрооборудования: сигнализации, магнитолы, радиостанции и т.д. Следите за тем, чтобы проводка автомобиля была в порядке, изоляция проводов не должна иметь повреждений, а все контакты и соединения крепко зафиксированы.

5. Чрезмерная нагрузка на бортовую сеть

Использование приборов энергопотребления дополнительного характера, которые не предусматривались заводом изготовителем автомобиля: дополнительное световое оборудование, энергоемкие лампы ближнего и дальнего света, мощная аудио аппаратура и т.д.

6. Несвоевременное обслуживание АКБ

Важно всегда следить за контактами аккумулятора, они должны быть хорошо прикручены, провода не должны болтаться, а клеммы должны быть чистыми. В том случае если клеммы покрыты окисью, то хорошо бы очистить их наждачкой. Отсоедините контакты от минуса и плюса аккумуляторной батареи, очистите клеммы мелкозернистымобразивом. Поверхность батареи так же должна быть чистой от окиси, при необходимости протрите ее ветошью.

7. Короткие поездки. Работа двигателя на низких оборотах

Если вы часто совершаете поездки на короткие расстояния, и в основном по городу в пробках, то аккумулятор попросту не успевает заряжаться. Помните, многие автомобильные генераторы устроены таким образом, что они начинают давать заряд аккумулятору, только когда обороты двигателя достигнут полутора тысяч. Естественно, чем больше у вас включено мощных электроприборов: обогрев заднего стекла, зарядка телефона, музыка, усилитель и т.д., тем меньшее напряжение получает ваш аккумулятор.

Автомобильная аккумуляторная батарея предназначена для электроснабжения стартера при пуске двигателя внутреннего сгорания и других потребителей электроэнергии при неработающем генераторе или недостатке развиваемой им мощности. Работая параллельно с генераторной установкой, батарея устраняет перегрузки генератора и возможные перенапряжения в системе электрооборудования в случае нарушения регулировки или при выходе из строя регулятора напряжения, сглаживает пульсации напряжения генератора, а также обеспечивает питание всех потребителей в случае отказа генератора и возможность дальнейшего движения автомобиля за счет резервной емкости. Наиболее мощным потребителем энергии аккумуляторной батареи является электростартер. В зависимости от мощности стартера и условий пуска двигателя сила тока стартерного режима разряда может достигать нескольких сотен и даже тысяч ампер. Сила тока стартерного режима разряда резко возрастает при эксплуатации автомобилей в зимний период (пуск холодного двигателя). Батарея на автомобиле входит в состав не только системы электростартерного пуска, но и других систем электрического и электронного оборудования. После разряда на пуск двигателя и питание других потребителей батарея подзаряжается от генераторной установки. Частое чередование режимов разряда и заряда (циклирование) — одна из характерных особенностей работы батарей на автомобилях. При большом разнообразии выпускаемых моделей автомобилей и климатических условий их эксплуатации, в массовом производстве батарей наряду с определением оптимальных экономических параметров должное внимание уделяется их унификации, повышению надежности и сроков службы. Надежность и срок службы аккумуляторных батарей находятся в прямой зависимости от технического уровня их конструкций и условий работы на автомобиле. Различные типы стартерных аккумуляторных батарей имеют свои конструктивные особенности, однако в их устройстве много общего. По конструктивно-функциональному признаку выделяют батареи: обычной конструкции — в моноблоке с ячеечными крышками и межэлементными перемычками над крышками; батареи в моноблоке с общей крышкой и межэлементными перемычками под крышкой; батареи необслуживаемые — с общей крышкой, не требующие ухода в эксплуатации. Свинцовый аккумулятор как обратимый химический источник тока состоит из блока разноименных электродов, помещенных в сосуд, заполненный электролитом. Стартерная батарея в зависимости от требуемого напряжения содержит несколько последовательно соединенных аккумуляторов. В стартерных батареях собранные в полублоки и положительные и отрицательные электроды (пластины) аккумуляторов размещены в отдельных ячейках моноблока (корпуса). Разнополярные электроды в блоках разделены сепараторами. Батареи обычной конструкции выполнены в моноблоке с ячеечными крышками. Заливочные отверстия в крышках закрыты пробками. Межэлементные перемычки расположены над крышками. В качестве токоотводов предусмотрены полюсные выводы. Кроме того, в батарее может быть размещен предохранительный щиток. В конструкции батареи предусматривают и дополнительные крепежные детали. Электроды в виде пластин намазного типа имеют решетки, ячейки которых заполнены активными веществами. В полностью заряженном свинцовом аккумуляторе диоксид свинца положительного электрода имеет темно-коричневый цвет, а губчатый свинец отрицательного электрода — серый цвет. Решетки электродов выполняют функции подвода тока к активному веществу и механического удержания активного вещества. Решетки электродов имеют рамку, вертикальные ребра и горизонтальные жилки, ушки и по две опорные ножки (кроме решеток отрицательных электродов необслуживаемых батарей). Ребра могут быть и наклонными.

Профиль ребер и жилок обеспечивает легкое извлечение решетки из литейной формы. Горизонтальные жилки по толщине обычно меньше вертикальных ребер и располагаются в шахматном порядке. Рамка, как правило, намного массивнее жилок. Освинцованная сетка металлической решетки с увеличенной поверхностью имеет лучшее сцепление с активным веществом электрода, уменьшая действие коррозии и увеличивая срок службы батареи. Решетка электрода должна обеспечивать равномерное распределение тока по всей массе активных материалов, поэтому имеет форму, близкую к квадратной. Толщина решеток электродов выбирается в зависимости от режимов работы и установленного срока службы аккумуляторной батареи. Решетки отрицательных электродов имеют меньшую толщину, так как они в меньшей степени подвержены деформации и коррозии. Масса решетки составляет до 50 % массы электрода. Решетки электродов изготавливают методом литья из сплава свинца и сурьмы с содержанием сурьмы от 4 до 5 % и добавлением мышьяка (0,1-0,2 %). Сурьма увеличивает стойкость решетки против коррозии, повышает ее твердость, улучшает текучесть сплава при отливке решеток, снижает окисление решеток при хранении. Добавка мышьяка снижает коррозию решеток. Однако сурьма оказывает каталитическое воздействие на электролиз воды, содержащейся в электролите, снижая потенциалы разложения воды на водород и кислород до рабочих напряжений генераторной установки. Наличие сурьмы в решетках положительных пластин приводит в процессе эксплуатации батареи к переносу части сурьмы на поверхность активной массы отрицательных пластин и в электролит, что сказывается на повышении потенциала отрицательной пластины и понижении электродвижущей силы (ЭДС) в процессе эксплуатации. При постоянном напряжении генератора понижение ЭДС батареи приводит к повышению зарядного тока, расходу воды и обильному газовыделению. Ячейки решеток электродов заполнены пористым активным веществом (пастой). Основой пасты электродов является свинцовый порошок, замешиваемый в водном растворе серной кислоты, с целью увеличения прочности активного вещества в пасту для положительных электродов добавляют полипропиленовое волокно. Уплотнение активного вещества отрицательных электродов в процессе эксплуатации предотвращается благодаря добавлению в пасту расширителей (сажа, дубитель БНФ, гумматы, получаемые из торфа и т. д.) в смеси с сернокислым барием. Тестообразная паста при производстве аккумуляторной батареи внедряется в решетки электродов. После намазки, прессования и сушки электроды подвергают электрохимической обработке (формированию). Пористая структура активного вещества после формирования электродов обеспечивает лучшее проникновение электролита в глубинные слои и повышает коэффициент использования активных материалов. Активная поверхность пористого вещества (поверхность, непосредственно контактирующая с электролитом) в сотни раз превышает геометрическую поверхность электрода. Электроды в блоках разделены сепараторами. Сепараторы предотвращают короткое замыкание между разнополярными электродами, обеспечивают необходимый для высокой ионной проводимости запас электролита в межэлектродном пространстве и предотвращают возможность переноса электролита от одного электрода к другому. Кроме того, сепараторы фиксируют зазор между электродами и исключают вероятность их сдвига при тряске и вибрации.

Приложение3

Контроль исходного уровня знаний

Вопросы:

1. Какие процессы происходят в аккумуляторной батарее?

а) преобразуется тепловая энергия, заключенная в электролите в электрическую энергию

б) накапливается электрическая энергия при заряде батареи и отдается потребителям при разряде

в) вырабатывается электрическая энергия в результате химической реакции происходящей в аккумуляторе

2. Какие потребители во всех случаях получают ток только от аккумуляторной батареи?

а) приборы освещения

б) звуковые сигналы

в) стартер

г) все перечисленные

3. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы происходил подзаряд аккумуляторной батареи?

а) двигатель не работает

б) двигатель работает

в) общий ток в цепи потребителей равен максимальному току, вырабатываемому генератором

г) общий ток в цепи потребителей меньше максимального тока, вырабатываемого генератором

4. Что представляет собой электролит, используемый в АКБ?

а) концентрированная серная кислота, содержащая незначительное количество воды

б) раствор серной кислоты в воде, очищенной от механических примесей

в) раствор определенной плотности серной кислоты в дистиллированной воде

5. Как меняется химический состав залитого в аккумулятор электролита в процессе разряда?

а) уменьшается содержание кислоты

б) увеличивается содержание кислоты

в) уменьшается содержание воды

г) увеличивается содержание воды

6. К какой клемме АКБ следует соединять провод подключенный к корпусу автомобиля?

а) имеющей маркировку « – »

б) имеющей маркировку « + »

7. Откуда поступает ток к потребителям при неработающем двигателе?

а) от аккумуляторной батареи

б) от генератора, а при определенных условиях от АКБ

в) во всех случаях от генератора и АКБ одновременно

8. От чего приводится во вращение шкив ротора генератора?

а) от распределительных шестерен

б) от коленчатого вала

в) от маховика

г) от шкива насоса охлаждающей жидкости

9. От каких показателей в наибольшей мере зависит напряжение, вырабатываемое автомобильным генератором?

а) от мощности развиваемой генератором

б) от частоты вращения ротора

в) от силы тока в обмотке возбуждения

г) от ёмкости аккумуляторной батареи

10. В каком из названных ниже узлов индуцируется трехфазный переменный ток?

а) статор с катушками

б) обмотка возбуждения

в) выпрямительный блок

11. Укажите номера неподвижных деталей генератора:

а) ротор

б) статор

в) выпрямительный блок

г) обмотка возбуждения

д) щётки

12. Какой ток снимается с клемм генератора?

а) постоянный

б) переменный

в) импульсный

13. Где размещается выпрямительный блок генератора?

а) на блоке цилиндров

б) в монтажном блоке

в) в задней крышке генератора

г) в передней крышке генератора

Ответы на тестовые задания

1 – в;

2 – в;

3 – б, г;

4 – в;

5 – в;

6 – а;

7 – а;

8 – б;

9 – а, б;

10 – а;

11 – б, в, д;

12 – б;

13 – в.

Критерии оценивания

Оценка «неудовлетворительно» – 7 правильных ответов и меньше

Оценка «удовлетворительно» – 8-9 правильных ответов

Оценка «хорошо» – 10-11 правильных ответов

Оценка «отлично» – 12-13 правильных ответов