Министерство общего и профессионального образования Ростовской области                        государственное  бюджетное  образовательное  учреждение среднего  профессионального  образования  Ростовской области                                                                                                                                «Белокалитвинский  политехнический  техникум»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Комплекта оценочных средств

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО (ОПЕРАТИВНОГО) КОНТРОЛЯ

по учебной дисциплине

ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА

в рамках основной профессиональной образовательной программы

по специальности  190631

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Белая Калитва

2014

Методическая разработка предназначена для преподавателей СПО, осуществляющих текущий контроль и оценку результатов освоения обучающимися тем учебной дисциплины Инженерная графика, изученных на момент проведения оперативного контроля в форме срезовой контрольной работы.

Разработчики: преподаватели ГБОУ СПО РО «БПТ»

Жураковская Наталия Сергеевна,

Моргачева Елена Васильевна

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………….. 3

1.  Паспорт комплекта оценочных средств......................................................... 6

1.1 Область применения   комплекта оценочных средств …….…..……... 6

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, типах заданий, формах аттестации ………………………… 7

2.  Комплект оценочных средств ……………………………………………… 8

2.1   Оценочные материалы для текущего контроля усвоения знаний и освоения умений …………………………………………………………… 8                                                                                                                        2.2   Задания по вариантам ………………………………………………... 20

4.  Эталоны ответов..…………………………………………………….....…... 25

3.  Система оценивания ……………………………………………………...... 28

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………... 36

6.  Список использованных источников……………………………………… 37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время отличительной особенностью развития образования является возрастающие требования к качеству образования и, соответственно, оценке качества предоставляемых образовательных услуг.  Создание системы оценки качества образования связано с необходимостью получения объективной информации о результатах обучения в соответствии с образовательными стандартами для принятия обоснованных педагогических решений [4].

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  Фонды оценочных средств являются   неотъемлемой частью ОПОП.

Поскольку одной из главных задач нашего образовательного учреждения на сегодняшний день является создание фонда оценочных средств (далее – ФОС), Вашему вниманию предлагается методическая разработка комплекта оценочных средств (далее - КОС), предназначенная для осуществления текущего контроля и оценки результатов освоения обучающимися тем учебной дисциплины Инженерная графика, изученных на момент проведения оперативного контроля в форме срезовой контрольной работы. Структура ФОС предполагает осуществление различных видов контроля, в том числе и текущего, который, как правило, наиболее эффективен при освоении учебного материала по теме или учебной единице. При формировании КОС для срезовой контрольной работы предпочтение отдано письменной проверке (контролю) знаний и умений методом тестирования.

Письменная проверка (контроль) тестированием выбрана неслучайно, так как позволяет за короткое время одновременно проверить знания большого числа обучающихся   с целью диагностики умения применять свои знания  в учебной практике, она обеспечивает  объективность, способствует развитию логического мышления, лаконичности, связанного изложения мыслей, целенаправленности.

В комплекте тестовых заданий рекомендуется использовать различные формы тестов: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задания на установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания), графическая форма тестового задания, что и было учтено при формировании комплекта заданий для КОС данной методической разработки.

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том   понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний

единообразна (стандартна) для всех обучающихся, поэтому удачно составленный тест имеет ряд достоинств:

- оперативно выявляет знания, умения и навыки обучающихся, а также  понимание ими закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа материала   с учетом трудности усвоения темы и характера возможных  ошибок;

-   позволяет   в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях   обучающихся и помогает организовать работу по  предупреждению их отставания в учебе;                                                                                                                                                           - предоставляет преподавателю возможность проверять знания, умения  и  навыки   на  разных  уровнях  и  осуществлять  дифференцированное  обучение;

- дает возможность  преподавателю  критически  оценить  свои  методы  преподавания [8].

Взаимосвязь контроля и обучения необходима, так как только систематический контроль показывает, в каком направлении нужно корректировать дальнейшее обучение и развитие обучающегося. Тестирование является одним из эффективных и объективных методов контроля, позволяющих выявлять не только уровень учебных достижений, но и их структуру [5].

Однако тест фиксирует только результаты работы, а не ход ее выполнения (возможны угадывание правильного ответа и случаи, когда выбор неправильного   ответа объясняется невнимательностью обучающегося),  поэтому рациональнее всего сочетать  тестирование  с  различными  формами  традиционного контроля, обеспечивающими более достоверные результаты диагностирования знаний и умений обучающихся.

Объект контроля и конкретное его содержание зависит от целевой установки и задач контроля. В процессе обучения дисциплине Инженерная графика у обучающихся формируются общепрофессиональные знания и умения, общие и профессиональные компетенции, контролируемые преподавателем. Преподаватель контролирует не только степень их точности и устойчивости, но и способность обучающегося применять полученные знания на практике, использовать творческий подход к выполнению учебного задания, а также владение рациональными приемами при выполнении тех или иных заданий.

Срезовые контрольные работы являются частью системы мониторинга качества образования. Методическое обеспечение срезовой контрольной работы оформляется отдельным комплектом оценочных средств, задания для которого составляются с учетом требований ФГОС СПО на момент проведения среза. В данной методической разработке представлено методическое обеспечение срезовой контрольной работы, включающей в себя сочетание теоретических тестовых заданий с практическими, что для оценки качества обучения техническим дисциплинам особенно актуально. При периодическом использовании такого вида контроля появляется возможность анализа и мониторинга усвоенных знаний и освоенных умений каждого обучающегося, при этом также выявляются пробелы в знаниях и умениях, на устранение которых следует акцентировать внимание при последующем обучении.

1 ПАСПОРТ   КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ   СРЕДСТВ (КОС) УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ   ГРАФИКА

  - Область применения   комплекта оценочных средств

КОС предназначен для текущего контроля в форме срезовой контрольной работы и оценки результатов освоения обучающимися следующих тем учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика:

Раздел 1 Геометрическое черчение.

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.

Тема 1.2 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.

Раздел 2 Проекционное черчение.

Тема 2.1 Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоскости. Комплексный чертеж.

Тема 2.5 Проекции моделей.

КОС разработан на основании рабочей программы учебной дисциплины    ОП.01. Инженерная графика, являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (утвержден приказом № 184 министерства образования и науки РФ от 17.03.2010 г.  укрупненная группа 190000 «Транспортные средства»).

Контрольная работа содержит семь заданий:

1. Теоретическое задание № 1 по теме 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.                                                                                                  2. Практическое задание №1 по теме 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.                                                                                             3. Теоретическое задание №2 по теме 1.2   Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.                      4. Практическое задание №2 по теме 1.2   Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.                                                                                                   5. Практическое задание №3   по теме 1.2   Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.                                                                                             6. Теоретическое задание №3 по теме 2.1 Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоскости. Комплексный   чертеж.                                      7. Теоретическое задание №4 по теме 2.5 Проекции моделей.

1.2 Сводные данные об объектах оценивания, показателях и критериях оценивания, типах заданий, формах аттестации

| Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные умения) | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания; № задания | Форма аттестации (в соот- ветствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Умение - оформлять проектно-конструкторскуюдокументацию в соответствии с действующей нормативной базой; - выполнять изображения на чертежах; - решать графические задачи; - читать конструкторскую документацию. Знание - способов графического представления простран-ственных образов; - основных положений конструкторской документации; - техники и принципов нанесения размеров. | Расчет величины конусности и уклона, решение графических задач на определение расположения прямых и плоскостей в пространстве; выполнение изображений на чертежах, чтение и оформление графических документов в соответствии с требованиями ЕСКД с использова-нием способов графического представления пространственных образов и принципов нанесения размеров. | ТЗ №1-4 ПЗ №1-3 | Текущий контроль, срез |

2   КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1   Оценочные материалы для текущего контроля усвоения знаний и освоения умений

Раздел 1 Геометрическое черчение                                                                                      Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей

Теоретическое задание № 1

Выбрать один правильный ответ:

- Указать размеры формата А2

Варианты ответов:

а)  1189  х  241;

б)   594  х  420;

в)   841  х  420;

г)   297  х  297;

д)   297  х  420

2.  Что называется масштабом?                                                                                          Варианты ответов:

а)  линейные  размеры  детали  с  искажениями;                                                                                         б)  отношение  линейных  размеров;                                                                                                 в)  отношение линейных размеров изображения к действительным;                                     г)  отношение  радиальных  размеров;                                                                                          д)  отношение радиальных размеров изображения к действительным.

3.  На чертежах штрихпунктирная линия используется для изображения: Варианты ответов:

а)  невидимых  контуров;                                                                                                    б)  осевых  и  центровых;                                                                                                                          в)  линий  сечений;                                                                                                                      г)  видимых  контуров;                                                                                                                  д)  выносных  и  контурных  линий.

4.  На каком расстоянии от контура изображения рекомендуется проводить размерные линии?                                                                                                     Варианты ответов:

а) от 3 до 5 мм;

б) 10 мм;

в) менее 7 мм;

г) не менее 7 мм;

д) не более 7 мм.

Критерии оценки:

1. Указаны размеры формата: 594 х 420.                                                                                  2. Указано определение: отношение линейных размеров изображения к   действительным.                                                                                                                      3. Указано назначение: для осевых и центровых.                                                                                       4. Указан размер: не менее 7 мм.

Практическое задание № 1

Начертить линии длиной 100мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68 для:

а)  невидимых контуров;                                                                                                                     в)  осевых и центровых;                                                                                                                   б)  видимых контуров;                                                                                                                  г)  штриховки;                                                                                                                         д)  указания места обрыва                                                                                                             и проставить необходимые размеры.

Критерии оценки:

- построения выполнены по заданию варианта в полном объеме;                           - начертание линий соответствует требованиям ГОСТ 2.303-68;                                      - нанесение размеров в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68.

Тема 1.2   Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей

Теоретическое задание № 2

Выбрать все правильные ответы:

1.  Что называется сопряжением?                                                                                                               Варианты ответов:

а)  плавный переход;

б)  плавный  переход  от одной  линии к другой;

в)  плавный  переход  от  прямой  линии  в  дугу  окружности;                                       г)  переход от  одной  линии  к  другой;	                                                                       д)  плавный переход от дуги окружности в дугу окружности.

2.  Что необходимо знать для построения сопряжения?

Варианты ответов:

а)  линии  сопряжения;

б)  центр;

в)  конфигурацию  детали;

г)  радиус  сопряжения;

д)  точки  сопряжения.

3.  Какие лекальные кривые получаются путём качения точки по направляющей?                                                                                                       Варианты ответов:

а)  эпициклоида;

б)  гипоциклоида;

в)  эвольвента;

г)  циклоида;

д)  спираль  Архимеда.

4.  Какие лекальные кривые  получаются  при  сечении прямого  кругового  конуса?

Варианты ответов:

а)  парабола;

б)  овал;

в)  гипербола;

г)  эллипс;

д) синусоида.

Критерии   оценки:

1. Указаны определения:

-плавный переход от одной линии к другой;                                                                     -плавный переход от  прямой  линии  в  дугу  окружности;                                                     -плавный переход от дуги окружности в дугу окружности.

2. Перечислены: центр, радиус сопряжения, точки сопряжения.                                          3. Перечислены циклоидальные кривые.                                                                                       4. Указаны: парабола, гипербола, эллипс.

Практическое задание № 2

Выполнить построение сопряжений (Приложение А):

а) двух пересекающихся прямых;                                                                                         б) дуги окружности и отрезка прямой линии

и оформить построенные изображения в соответствии с требованиями ЕСКД.

Критерии оценки:

- построения выполнены по заданию варианта в полном объеме;                           - начертание линий соответствует требованиям ГОСТ 2.303-68;                                            - чертежный шрифт и надписи на чертеже соответствуют требованиям                                   ГОСТ 2.304-81.

Практическое задание № 3

Решить графические задачи:

1. Рассчитать величину конусности (К), если деталь имеет следующие размеры: D = 25 мм; 	h = 100 мм и записать результат (конусность – влево) согласно требований ЕСКД.                                                                                                    Варианты  ответов:                                                                                                                         а)  1  :  100;	                                                                                                                                           б)  1  :  25;                                                                                                                                     в)  25  :  1;	                                                                                                                                                    г)  1  :  4;	                                                                                                                                      д)  4  :  1

2. Рассчитать величину конусности (К), если деталь имеет следующие размеры: D =  25 мм;  d =15 мм;	h  =  100 мм и записать результат (конусность – влево) согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  1  :  100;

б)  1  :  25;

в)  25  :  1;

г)  1  :  10;

д)  4  :  1

3. Рассчитать и выразить в процентах уклон контура детали 1 : 5, записать результат (уклон – влево) согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  50%;

б)  25%;

в)  20%;

г)  1  :  10;

д)  5%

4. Рассчитать и выразить уклон контура детали 70% как отношение чисел, записать результат (уклон – влево) согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  7  :  100;

б)  10  :  7;

в)  7  :  1;

г)  7  :  10;

д)  1  :  7

Критерии оценки:

-  расчет выполнен и оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД.

Раздел 2 Проекционное черчение

Тема 2.1 Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоскости. Комплексный чертеж.

Теоретическое задание № 3

- Установить соответствие названия прямой линии с ее расположением относительно плоскостей проекций:

| 1. фронталь 2. горизонталь 3. профильная прямая 4. фронтально-проецирующая 5. горизонтально – проецирующая 6. профильно – проецирующая | а) параллельна ФПП; б) параллельна ППП; в) параллельна ГПП; г) проецируется в натуральную величину; д) проецируется в точку е) перпендикулярна ФПП ж) перпендикулярна ГПП; з) перпендикулярна ППП; и) прямая уровня. |
| --- | --- |

2.  Продолжить утверждение о возможных относительных положениях двух    прямых линий:

| 1. если прямые параллельны 2. если прямые пересекаются 3. если прямые скрещиваются | а) то проекции прямых параллельны; б) то проекции прямых имеют точку пересечения; в) точки пересечения проекций лежат на одной линии связи; г) точки пересечения проекций прямых не лежат на одной линии связи; д) точек пересечения проекций нет. |
| --- | --- |

3.  Выявить соответствие названия плоскости с ее положением относительно плоскостей проекций:

| 1. фронтальная; 2. горизонтальная; 3. профильная; 4. фронтально – проецирующая; 5. горизонтально – проецирующая; 6. профильно – проецирующая | а) перпендикулярна ГПП и ППП; б) перпендикулярна ФПП и ГПП; в) перпендикулярна ФПП и ППП; г) перпендикулярна ППП (П3); д) перпендикулярна ФПП (П2); е) перпендикулярна ГПП (П1); ж) перпендикулярна ГПП и ФПП; и) плоскость уровня. |
| --- | --- |

4. Определить, на каком чертеже (Приложение Б) отрезок прямой линии АВ изображен:

4.1  АВ параллельно  П2;

4.2  АВ параллельно   П1;

4.3  АВ перпендикулярно П3;

4.4  АВ принадлежит   П1;

4.5  АВ принадлежит  П3;

4.6  АВ  принадлежит  П2;

4.7  АВ перпендикулярно П1;

4.8  АВ не (, не // и не (

Критерии оценки:

1. Найдено соответствие названий  прямых частного и общего положения с их расположением относительно плоскостей проекций.                                                             2. Утверждение о  возможных относительных положениях  двух    прямых линий в пространстве логически завершено.                                                                                  3. Выявлено соответствие названий плоскостей с их положениями относительно плоскостей проекций.                                                                                           4. На каждом чертеже по расположению проекций   определено положение отрезка АВ в пространстве.

Тема 2.5   Проекции моделей

Теоретическое задание № 4

Установить соответствие:

1.  Изометрической проекции модели ее комплексному чертежу:

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| Вариант 2 |  |
| Вариант 3 |  |
| Вариант 4 |  |

Варианты  ответов:

2.  Двух заданных проекций модели третьей:

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| Вариант 2 |  |
| Вариант 3 |  |
| Вариант 4 |  |

Варианты  ответов:

Критерии оценки:

1. Установлено соответствие изометрической проекции модели ее комплексному чертежу.                                                                                                                        2.Установлено соответствие двух заданных проекций модели третьей.

2.2     Задания по вариантам

Вариант № 1

- Указать  размеры  формата  А2:

Варианты  ответов:

а) 1189 х 241;      б) 594 х 420;      в) 841 х 420;	   г) 297 х 297;      д) 297 х 420

2.    Начертить  линии длиной 100 мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ  2.303-68 для:

а)  невидимых контуров;      б)  осевых и центровых;                                                          в)  видимых контуров;          г)  штриховки;                                                                           д)  указания места обрыва

и проставить необходимые размеры.

3.    Что  называется  сопряжением?

Варианты ответов:

а)  плавный переход;                                                                                                                     б)  плавный  переход  от одной  линии к другой;                                                                                         в)  плавный  переход  от  прямой  линии  в  дугу  окружности;                                                                   г)  переход от  одной  линии  к  другой;                                                                         д)  плавный переход от дуги окружности в дугу окружности.

4.    Выполнить построение сопряжений:

а) двух пересекающихся прямых, если угол пересечения равен 90°, радиус дуги сопряжения равен 15 мм;                                                                                                                    б) дуги окружности и отрезка прямой линии, если  диаметр окружности равен 40 мм,  радиус дуги сопряжения равен 10мм

и оформить построенные изображения в соответствии с требованиями ЕСКД.

5.    Рассчитать величину конусности (К),  если  деталь  имеет  следующие  размеры:               D  =  25 мм; 	  h  =  100 мм                                                                                                                 и записать результат (конусность – влево)   согласно требований ЕСКД.

Варианты ответов:

а) 1  :  100;	          б) 1  :  25;            в) 25  :  1;	          г) 1  :  4;	       д) 4  :  1

6.    Найти соответствие названия прямой линии с ее расположением относительно плоскостей проекций:

6.1  фронталь; 	                 6.2  горизонталь; 	          6.3  профильная прямая;                      6.4  фронтально-проецирующая;              6.5  горизонтально – проецирующая;                                    6.6  профильно – проецирующая

Варианты ответов:

а) параллельна   ФПП;	                      е) перпендикулярна   ФПП;                              б) параллельна   ППП;	                      ж) перпендикулярна   ГПП;                               в) параллельна    ГПП;	                      з) перпендикулярна    ППП;                              г) проецируется в натуральную           и)  прямая  уровня.                                                                                                                             	   величину;                                                                                                                                                       д)  проецируется в  точку;

7.    Установить соответствие:

7.1 изометрической проекции модели ее комплексному чертежу;                                             7.2 двух заданных проекций модели третьей.

Вариант № 2

1.   Что  называется  масштабом?

Варианты  ответов:

а)  линейные  размеры  детали  с  искажениями;                                                           	б)  отношение  линейных  размеров;                                                                            	в)  отношение линейных размеров изображения к действительным;                                  	г)  отношение  радиальных  размеров;                                                                          	д)  отношение радиальных размеров изображения к действительным.

2.   Начертить  линии длиной 100 мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ  2.303-68 для:

а)  невидимых контуров;        б)  осевых и центровых;                                                                                                                      в)  видимых контуров;            г)  штриховки;                                                                              д)  указания места обрыва

и проставить необходимые размеры.

3.   Что  необходимо  знать  для  построения  сопряжения?

Варианты  ответов:

а)  линии  сопряжения;           	б)  центр;                     в)  конфигурацию  детали;                                                                                                   г)  радиус  сопряжения;          д)  точки  сопряжения.

4.   Выполнить построение сопряжений:

а) двух пересекающихся прямых, если угол пересечения равен 60°, радиус дуги сопряжения равен 10 мм;                                                                                                                           б) дуги окружности и отрезка прямой линии, если  диаметр окружности равен 30 мм, радиус дуги сопряжения равен 15 мм

и оформить построенные изображения в соответствии с требованиями ЕСКД.

5.   Рассчитать величину конусности (К),  если  деталь  имеет  следующие  размеры:      D  =  25 мм;      d =15 мм;	h  =  100 мм                                                                                   и записать результат (конусность – влево)  согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  1 : 100;	         б)  1 : 25;          в)  25 : 1;	         г)  1 : 10;	      д)  4 : 1

6.   Продолжить утверждение о возможных относительных положениях  двух    прямых линий:

6.1  если прямые  параллельны                                                                                           6.2  если прямые  пересекаются                                                                                          6.3  если прямые  скрещиваются

Варианты  ответов:

а)  то  проекции  прямых   параллельны;                                                                                     б)  то  проекции  прямых  имеют  точку  пересечения;                                                           в)  точки  пересечения проекций лежат  на  одной  линии  связи;                                                             г)  точки пересечения проекций прямых не лежат на одной линии связи;                д)  точек пересечения проекций нет.

7.   Установить соответствие:

7.1 изометрической проекции модели ее комплексному чертежу;                                           7.2 двух заданных проекций модели третьей.

Вариант № 3

1.   На  чертежах  штрихпунктирная  линия  используется  для изображения:

Варианты  ответов:

а)  невидимых  контуров;               	   б)  осевых  и  центровых;                                                                                                  в)  линий  сечений;                 	             г)  видимых  контуров;                                                                                                     д)  выносных  и  контурных  линий.

2.   Начертить  линии длиной 100 мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ  2.303-68  для:

а)  невидимых контуров;                        б)  осевых и центровых;                                                                                                                в)  видимых контуров;                            г)  штриховки;                                                                                                                                     д)  указания места обрыва

и проставить необходимые размеры.

3.   Какие  лекальные  кривые  получаются  путём  качения  точки  по направляющей?

Варианты  ответов:

а)  эпициклоида;                    б)  гипоциклоида;         	    в)  эвольвента;                                                                                                                     г)  циклоида;                          д)  спираль  Архимеда.

4.   Выполнить построение сопряжений:

а) двух пересекающихся прямых, если угол пересечения равен 45°, радиус дуги сопряжения равен 15мм;                                                                                                                  б) дуги окружности и отрезка прямой линии, если  диаметр окружности равен 40 мм, радиус дуги сопряжения равен 15мм

и оформить построенные изображения в соответствии с требованиями ЕСКД.

5.   Выразить в процентах уклон контура детали 1 : 5                                                                     и записать результат (уклон – влево) согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  50%;	        б)  25%;             в)  20%;	            г)  1  :  10;	             д)  5%

6.   Выявить соответствие названия плоскости с ее положением относительно плоскостей проекций:

6.1 фронтальная;  	            6. 2 горизонтальная; 	              6.3 профильная;             6.4 фронтально – проецирующая;	          6.5 горизонтально – проецирующая;      6.6 профильно – проецирующая

Варианты  ответов:

а) перпендикулярна   ГПП и ППП;               д) перпендикулярна   ФПП   (П2);                                           б) перпендикулярна   ФПП и ГПП;               е) перпендикулярна   ГПП   (П1);                                    в) перпендикулярна   ФПП и ППП;             ж) перпендикулярна   ГПП и ФПП;                              г) перпендикулярна    ППП   (П3);                и) плоскость  уровня.

7. Установить соответствие:

7.1 изометрической проекции модели ее комплексному чертежу;                                       7.2 двух заданных проекций модели третьей.

Вариант № 4

1.   На каком расстоянии от контура изображения рекомендуется проводить размерные линии?

Варианты  ответов:

а) от 3 до 5 мм;   б) 10 мм;  в) менее 7 мм;  г) не менее 7 мм;  д) не более 7 мм

2.   Начертить  линии длиной 100 мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ  2.303-68 для:

а)  невидимых контуров;                                б)  осевых и центровых;                                                                                                                      в)  видимых контуров;                                    г)  штриховки;                                                                                                                                                 д)  указания места обрыва

и проставить необходимые размеры.

3.   Какие  лекальные  кривые  получаются  при  сечении прямого  кругового  конуса?

Варианты  ответов:

а)  парабола;         б)  овал;	    в)  гипербола;	     г)  эллипс;      д) синусоида

4.    Выполнить построение сопряжений:

а) двух пересекающихся прямых, если угол пересечения равен 120°, радиус дуги сопряжения равен 15 мм;                                                                                                                б) дуги окружности и отрезка прямой линии, если  диаметр окружности равен 30 мм, радиус дуги сопряжения равен 20 мм

и оформить построенные изображения в соответствии с требованиями ЕСКД.

5.    Выразить уклон контура детали 70% как отношение чисел                                                 и записать результат (уклон – влево) согласно требований ЕСКД.

Варианты  ответов:

а)  7 : 100;	         б)  10 : 7;          в)  7 : 1;	         г)  7 : 10;	      д)  1 : 7

6.    Определить, на каком чертеже (Приложение Б) отрезок прямой линии АВ изображен:

6.1 АВ параллельно П2;				6.2  АВ параллельно   П1;                                              6.3 АВ перпендикулярно П3;       		          6.4  АВ принадлежит  П1;                                         6.5 АВ принадлежит П3;          			6.6  АВ  принадлежит  П2;                                    6.7 АВ перпендикулярно П1;      		          6.8  АВ не  (,  не  //  и  не  (

7.    Установить соответствие:

7.1 изометрической проекции модели ее комплексному чертежу;                  7.2 двух заданных проекций модели третьей.

4      ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ПО ВАРИАНТАМ:

| № задания | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | в | б | г |
| 2 | П Р И Л О Ж Е Н И Е Г |
| 3 | б, в, д | б, г, д | а, б, г | а, в, г |
| 4 | П Р И Л О Ж Е Н И Е Д |
| 5 | г 1 : 4 | г 1 : 10 | в  20% | г  7 : 10 |
| 6 | 6.1 а, г, и; 6.2 в, г, и; 6.3 б, г, и; 6.4 е, д; 6.5 ж, д; 6.6 з, д | 6.1 а, д 6.2 б, в; 6.3 г | 6.1 а, и; 6.2 в, и; 6.3 б, ж, и; 6.4 д; 6.5 е; 6.6 г | 6.1.в 6.2. б 6.3. д 6. 4. е 6.5. а 6. 6 з 6. 7. ж 6. 8.г |
| 7 | 7.1 11а 7.2 11б | 7.1 9а 7.2 8б | 7.1 2а 7.2 5б | 7.1 5а 7.2 9б |

## 3     Система оценивания

| Задание №1 Варианты 1 – 4: теоретическое Тестирование на знание основных положений конструкторской документации, правил построения чертежей и требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Знание: -основных положений конструкторской документации; -основных правил построения чертежей; - требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). | Изложение содержания текста основных положений конструкторской документации и основных правил построения чертежей в устной форме согласно требованиям нормативной базы. 1. Указаны размеры формата: 594 х 420. 2. Указано определение: отношение линейных размеров изображения к действительным. 3. Указано назначение: для осевых и центровых. 4. Указан размер: не менее 7 мм. Критерии оценки усвоения знаний: за правильно выполненное задание выставляется - 0,5 балла; за неправильное выполнение задания выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   5 мин.

| Задание №2 Варианты 1 – 4: практическое Начертить линии длиной 100 мм каждая на расстоянии 5мм друг от друга в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68для изображения: а) невидимых контуров, б) осевых и центровых, в) видимых контуров, г) штриховки, д) указания места обрыва и проставить необходимые размеры. |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Умение: - выполнять изображения на чертежах; -оформлять проектно-конструктор-скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой. Знание: - требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); - техники и принципов нанесения размеров. | Выполнение и оформление построений изображений задания соответствует требованиям ЕСКД: - построения выполнены по заданию варианта в полном объеме; - начертание линий соответствует требованиям ГОСТ 2.303-68; - нанесение размеров в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68. Критерии оценки усвоения знаний и освоения умений: за выполнение и оформление задания в соответствии с требованиями ЕСКД выставляется - 1 балл; за неправильное выполнение или оформление задания с нарушением требований ЕСКД выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   10 мин.

| Задание №3 Варианты 1 – 4: теоретическое Тестирование на знание способов графического представления пространственных образов и основных правил построения чертежей с учетом требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Знание: -основных правил построения чертежей; -способов графического представления пространственных образов; - требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). | Изложение содержания текста основных правил построения чертежей в устной форме согласно эталона и требований ЕСКД. 1.Указаны определения: - плавный переход от одной линии к другой; - плавный переход от прямой линии в дугу окружности; - плавный переход от дуги окружности в дугу окружности. 2.Перечислены: центр, радиус сопряжения, точки сопряжения. 3. Перечислены циклоидальные кривые. 4. Указаны лекальные кривые: парабола, гипербола, эллипс. Критерии оценки усвоения знаний и освоения умений: за правильно выполненное задание выставляется - 0,5 балла; за неправильное выполнение задания выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   5 мин.

| Задание №4 Варианты 1 – 4: практическое Выполнить построения сопряжений: а) двух пересекающихся прямых, если известны угол пересечения и радиус дуги сопряжения; б) дуги окружности и отрезка прямой линии, если известны диаметр окружности и радиус дуги сопряжения; построения изображений оформить в соответствии с требованиями ЕСКД. |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Умение: - выполнять изображения на чертежах -оформлять проектно-конструктор-скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; -решать графические задачи. | Расчет, выполнение сопряжений и оформление задания в соответствии с требованиями действующей нормативной базы: - построения выполнены по заданию варианта в полном объеме; - начертание линий соответствует требованиям ГОСТ 2.303-68; - чертежный шрифт и надписи на чертеже соответствуют требованиям ГОСТ 2.304-81. Критерии оценки усвоения знаний и освоения умений: за выполнение и оформление задания в соответствии с требованиями ЕСКД выставляется - 1 балл; за неправильное выполнение или оформление задания с нарушением требований ЕСКД выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   10 мин.

| Задание №5 Варианты 1 – 4: практическое Рассчитать величину конусности (К), по размерам детали и записать результат (уклон – влево) согласно требований ЕСКД. |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Умение: -оформлять проектно-конструктор-скую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; -решать графические задачи; -читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности. | Чтение конструкторской и технологической документации по профилю специальности, решение графических задач и оформление задания в соответствии с действующей нормативной базой. Расчет выполнен и оформлен в соответствии с требованиями ЕСКД. Критерии оценки усвоения знаний и освоения умений: за выполнение и оформление задания в соответствии с требованиями ЕСКД выставляется - 1 балл; за неправильное выполнение или оформление задания с нарушением требований ЕСКД выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   5 мин.

| Задание №6 Варианты 1 – 4: теоретическое Тестирование на знание способов графического представления пространственных образов, законов, методов и приемов проекционного черчения |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Знание: - способов графического представления пространственных образов; - законов, методов и приемов проекционного черчения. | Определение по названиям прямой и плоскости их положения относительно плоскостей проекций. 1. Найдено соответствие названий прямых частного и общего положения с их расположением относительно плоскостей проекций. 2. Утверждение о возможных относительных положениях двух прямых линий в пространстве логически завершено. 3. Выявлено соответствие названий плоскостей с их положениями относительно плоскостей проекций. 4. На каждом чертеже по расположению проекций определено положение отрезка АВ в пространстве. Критерии оценки усвоения знаний и освоения: за правильно выполненное задание выставляется - 0,5 балла; за неправильное выполнение задания выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   5 мин.

| Задание №7 Варианты 1 – 4: теоретическое Тестирование на знание основных правил построения и чтения чертежей, методов и приемов проекционного черчения с учетом требований ЕСКД |
| --- |
| Результаты освоения (объекты оценки) | Показатели и критерии оценки результата |
| Знание: -основных правил построения чертежей; - правил чтения конструкторской и технологической документации; - законов, методов и приемов проекционного черчения; - требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). | Чтение изображений на чертежах в соответствии с требованиями ЕСКД (определение по аксонометрической проекции модели ее комплексного чертежа; определение по двум проекциям комплексного чертежа модели третьей проекции): -установлено соответствие изометрической проекции модели ее комплексному чертежу; -установлено соответствие двух заданных проекций модели третьей. Критерии оценки усвоения знаний и освоения умений: за правильно выполненное задание выставляется - 0,5 балла; за неправильное выполнение задания выставляется - 0 баллов. |

Время на выполнение задания:   5 мин.

Условия выполнения заданий Время выполнения заданий – 45 мин. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. Оборудование: чертежные принадлежности, ПК с программным обеспечением, телевизор.

Критерии оценки

| Количество набранных баллов | Выставляемая оценка |
| --- | --- |
| 5,0 | 5 (отлично) |
| 4,0- 4,5 | 4 (хорошо) |
| 3.0 – 3,5 | 3 (удовлетворительно) |
| менее трех | 2 (неудовлетворительно) |

5      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внутренняя оценка результатов обучения в образовательном учреждении СПО обеспечивает возможность объективного анализа качества всех структурных элементов образовательного процесса: образовательных достижений обучающихся,  организационного и методического обеспечения преподавания, содержания применяемых педагогических технологий. Концепция поэтапного оценивания знаний, умений и компетенций обучающихся ставит задачу создания фондов оценочных средств как сложной, динамичной и целенаправленной системы контроля не только теоретических знаний, умений и навыков, но и уровня освоения обучающимися компетенций на соответствие требованиям ФГОС СПО и реализуемым ОПОП. Контрольно-оценочная деятельность образовательных учреждений должна носить современный характер с применением эффективных и объективных методов контроля [4].

При разработке методического обеспечения срезовой контрольной работы был сформирован КОС включающий теоретические тестовые задания закрытого типа и тесты на установление соответствия в сочетании с практическими заданиями, составленными на основе требований ФГОС СПО, позволяющий получить наиболее объективную информацию об усвоенных знаниях и освоенных умениях обучающихся.

6      СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.  Боголюбов С.К.  Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное пособие для учащихся техникумов. 2-ое изд., испр. – М.: Высш. шк., 2004. – 368 с.: ил.

2.  Боголюбов С.К.  Инженерная графика: учебник  для средних  специальных учебных заведений. – 3-е издание., испр. и дополн. -  М.:  Машиностроение,  2000. -  с. 352: ил.

3.  Брилинг Н.С. Черчение: справ. пособие  / Н.С.Брилинг,  С.Н.Балягин. - 3-е изд., дополн.  – М.: Стройиздат,  2006. – 421 с.: ил.                                                      4.  Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие.- М.: Логос, университетская книга, 2007. – 386 с.                                                                 5.  Разъяснения по формированию КОС на основе универсального макета

Интернет-ресурсы

6.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

7.  Электронная версия учебного пособия. «Педагогика школы в двух словах». В.В.Воронов  http://pedagogik.mgou.ru/index.php?page=r691f2d7&directory=6

8.   http://www.mozliceum.na.by/mr_kontrol.php